Apstiprināts

Iepirkuma komisijas

2015. gada 17.marta sēdē

Protokols Nr.1

# IEPIRKUMA NOLIKUMS

„Daugavpils novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācija”

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8².panta noteiktajā kārtībā

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs un klasifikatora kods

DND 2015/5 KPFI

CPV klasifikatora kods 45316100-6 Āra apgaismes ierīču uzstādīšana un  CPV klasifikatora kods 31527260-6 Apgaismes sistēma

## Iepirkums notiek Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros.

## Pasūtītājs.

| Pasūtītāja nosaukums: | Daugavpils novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: | Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas numurs: | 90009117568 |
| Banka: Konta numurs: Kods: | Valsts kase LV37TREL9807280440200 TRELLV22 |
| Tālr./fakss: | 65422238, fakss 65476810 |
| E – pasta adrese: | dome@dnd.lv |
| Vispārējā adrese: | www.daugavpilsnovads.lv |
| Darba laiks | Pirmdien | 8.30-18.00 |
|  | Otrdien, Trešdien, Ceturtdien | 8.00-16.30 |
|  | Piektdien | 8.00-15.30 |
| Kontaktpersonas: | Par iepirkuma dokumentāciju: Attīstības nodaļas Projektu koordinatore Guna Smelcere tālr. 65476882, mob.20217107, e-pasts: guna.smelcere@dnd.lv Par izbūves darbiem: Komunālās saimniecības nodaļas vadītāja Olga Sokolovska, tālrunis:65422235 e-pasts: olga.sokolovska@dnd.lv |

## Informācijas apmaiņa

    - Iepirkuma komisija sniedz papildus informāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta prasībām.

    - Saziņa starp Pasūtītāju un Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros notiek pa pastu, izmantojot e-pastu (pdf formātā) vai faksu. Saziņas dokumentā jāietver iepirkuma nosaukums un iepirkuma identifikācijas numurs.

  - Iespēja iepazīties ar nolikumu

1.5.1. Ar nolikumu var iepazīties pasūtītāja tīmekļa vietnē: www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Iepirkumi.

1.5.2. Atbildes uz jautājumiem un cita papildu informācija tiks publicēta Pasūtītāja interneta tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Iepirkumi.

## 1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1 Pretendenti savu piedāvājumu līdz 2015. gada 6. maijam plkst.10.00 iesniedz Daugavpils novada domes sekretārei vai atsūta uz minēto adresi pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.6.1.apakšpunktā norādītā termiņa.

1.6.3. Saņemot piedāvājumus, Pasūtītāja pārstāvis uz iepakojuma atzīmē saņemšanas datumu un laiku.

1.6.4. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu bez piedāvājuma variantiem.

1.6.5. Piedāvājums jāiesniedz par visu apjomu kopā.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir: „Daugavpils novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācija”, ja tiek piešķirts KPFI finansējums projektam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

2.2. Iepirkuma mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Pasūtītāja Publiskās teritorijas apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.

2.3. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils novads Demenes, Skrudalienas un Dubnas pagasts.

2.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

Iepirkuma līguma izpildes termiņš – ne vēlāk kā līdz 2015. gada 26. maijam.

# 3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.

3.1.1. Iepirkumā drīkst piedalīties jebkura būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiska persona, un šo Personu apvienības jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt pieprasītos pakalpojumus saskaņā ar LR tiesību aktiem un kas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

3.1.2. Pretendentam nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

3.1.3. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

3.1.4.Nosacījumi dalībai iepirkumā attiecas uz pretendentu (ja pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība).

3.2. Tehniskās un profesionālās spējas.

3.2.1. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.2.2. Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvdarbus, ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

3.2.3.Pretendents pēdējo piecu gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi) saviem spēkiem ir veicis, un pilnīgi pabeidzis vismaz 1 (vienu) līdzīga apjoma būvi, kuras darbu apjoms un raksturs ir bijis līdzvērtīgs šī iepirkuma priekšmetam;

3.2.4.Pretendenta piedāvātie galvenie speciālisti:

a) Elektroietaišu būvdarbu vadītājs ir sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanas jomā un iepriekšējos 5 (piecos) gados ir guvis pieredzi vismaz 1 (viena) ielu apgaismojuma objektu būvdarbu vadīšanā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs.

b) Darba aizsardzības koordinators atbilst Ministru kabineta 2003. gada 5. februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1punktā noteiktajām prasībām.

3.2.5. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Prasības attiecībā uz Pretendenta finansiālo stāvokli.

3.3.1. Pretendenta gada kopējais finanšu vidējais apgrozījums iepriekšējo 3 gadu laikā (2012., 2013., 2014.g.) ir ne mazāks par Pretendenta piedāvāto līgumcenu, neieskaitot PVN.

3.3.2. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, finanšu apgrozījums ir ne mazāks par Pretendenta piedāvāto līgumcenu, neieskaitot PVN, visā to darbības laikā.

# 4. Prasības piedāvājumiem

## 4.1. Piedāvājuma noformējuma prasības

4.1.1. Piedāvājuma iesniegšana.

4.1.1.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā ar norādi:

- Piedāvājums iepirkumam „Daugavpils novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācija” iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2015/5 KPFI;

- Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., tālrunis, fakss un adrese.

- Neatvērt līdz 2015.gada 6.maija plkst.10:00

4.1.1.2. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

4.1.2. Piedāvājuma sagatavošana.

4.1.2.2. Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu, bez piedāvājuma  variantiem.

4.1.2.3. Piedāvājumā jāietver:

4.1.2.3.1. Pretendentu atlases dokumenti (skat. 5.1. punktu);

4.1.2.3.2. Tehniskais piedāvājums (skat. 5.2. punktu).

4.1.2.3.3. Finanšu piedāvājums (skat. 5.3. punktu);

4.1.3. Piedāvājuma noformēšana.

4.1.3.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz 2 (divos) eksemplāros:

4.1.3.1.1. 1 (viens) oriģināleksemplārs ar norādi ORIĢINĀLS;

4.1.3.1.2. 1 (kopija) eksemplārs - kopija ar norādi KOPIJA;

4.1.3.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

4.1.3.3. Piedāvājuma oriģinālam jābūt caurauklotam (cauršūtam), ar secīgi numurētām lapām, ar atbilstošu satura rādītāju.

4.1.3.4. Noformējot piedāvājumu, jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības dokumentu noformēšanai.

4.1.3.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, tās jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Apliecinājumu var noformēt par visu dokumentu kopumu.

4.1.3.6. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informācija jābūt marķētām ar atzīmi “Komercnoslēpums” vai “Konfidenciāli”.

# 5. Iesniedzamie dokumenti

## 5.1. Pretendentam jāiesniedz noteiktajā kārtībā nosauktie atlases dokumenti :

## 5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (forma 2.pielikums):

5.1.1.1. Pieteikumu paraksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (apliecinājums paraksta tiesībām – statūti u.c.) vai Pretendenta pilnvarota persona, kurai izsniegta atbilstoša pilnvara, kas tiek pievienota piedāvājumam.

5.1.1.2. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visi apvienības locekļi, kā arī norāda personu grupas pilnvaroto pārstāvi, kurš pārstāvēs apvienības intereses, kā arī katras personas atbildības apjomu. Personu apvienībai, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, pirms līguma slēgšanas jāizveidojas atbilstoši juridiskam statusam “pilnsabiedrība”.

5.1.2. Pretendenta apstiprināts saraksts par pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējos piecos gados veikto darbu izpildi, kas apliecina pretendenta atbilstību prasībām attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām (4.pielikums).

5.1.3. Ja pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst kvalifikācijas prasībām, un/vai būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, jāiesniedz:

      - visu apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (5.pielikums),

      - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums atbilstoši veidnei (6.pielikums) par gatavību nodot pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus.

5.1.4. Pretendenta apliecināta izziņa par finanšu vidējo apgrozījumu pēdējo trīs gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi).

5.1.5. Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinatora izglītību apliecinoša dokumenta kopija (diploma vai apliecības kopija).

5.1.6. Pretendenta piedāvātā elektroietaišu izbūves darbu vadītāja CV (7.pielikums).

5.1.7. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Iesniedzamas visu personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, un apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, reģistrācijas apliecību kopijas;

    - Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (komersantiem, kas reģistrēti līdz 2011. gada 19. oktobrim) vai lēmums par reģistrāciju/atkārtotu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un nepieciešamības gadījumā lēmums par informācijas atjaunošanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 11.punkta prasībām;

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas (5.1.8. punktā minētajai Būvkomersanta reģistrācijas apliecībai) reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

5.2. Tehniskais piedāvājums :

5.2.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

5.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

- gaismekļu specifikāciju, kas satur informāciju par piedāvātajiem gaismekļiem, atbilstoši 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai;

- apgaismojuma fotometriskos aprēķinus DiaLux vai analogā datorprogrammā, atbilstoši 1.1 pielikumā dotajām profila shēmām)

- Pievienotajos apgaismojuma aprēķinos ir jābūt uzrādītiem vismaz:

- atbilstībai ielas apgaismojuma kategorijai saskaņā ar 1.1.pielikumu (Fotometriskie rezultāti/Photometric Result, Isolīnijas/Isolines (E), Isolīnijas/Isolines (L) );

- gaismekļu tehniskajiem datiem, diagrammām (Gaismekļu saraksts un dati/Luminaire Parts and Data);

- datiem par ielu, kā arī gaismekļa izvietojuma datiem (Plānošanas dati/Planning Data);

- dokumentus par preču atbilstību (ražotāja dokumentācija vai atbilstības deklarācijas no sertificētas iestādes, laboratorijas) tehniskās specifikācijas prasībām, kurā konkrēto izcelt parametrus, kas noradīti 1.pielikumā;

- apliecinājumu par piedāvāto darbu un iekārtu garantijas termiņu, kas iekārtām nedrīkst būt mazāki par pieciem gadiem, darbiem nedrīkst būt mazāki par diviem gadiem;

Pretendenta apliecinājuma par apgaismojuma līmeņu, spektra un krāsu izšķirtspējas mērīšanu pēc visu darbu pabeigšanas, kurā noradīts konkrēts apgaismojuma mērīšanas ierīces modelis un tās ražotājs. Mērījumi jāveic atbilstoši Būvprojekta noradījumiem. Mērījuma protokols jāiesniedz kopā izpilddokumentāciju. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektroradiometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām;

5.3. Finanšu piedāvājums:

5.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - euro (EUR), par kādu tiks veikta pasūtījuma izpilde (kopējā cena). Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (3.pielikums), kā arī iesniedz vienības cenas un izmaksu pozīcijas izmaksas (3.1. pielikums -tāme). Tāmēs naudas vienības (EUR) ir jāuzrāda ar 2 (diviem) cipariem aiz komata (centi).

5.3.2. Izmaksu tāme, sagatavota saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu un ievērojot Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmē jāuzrāda objektos pielietojamie materiāli.

      - Pretendentam piedāvātajā līgumcenā ir jāiekļauj visas personāla, materiālu, mehānismu un citas izmaksas, kas var rasties darbu izpildes laikā, kā arī visi nodokļi un nodevas, kuras ir jānomaksā uzņēmējam saistībā ar iepirkuma līguma izpildi, lai kvalitatīvi, savlaicīgi, atbilstoši projekta tehniskajam raksturojumam (t.sk. shēmai).

      - Pretendents, sagatavojot piedāvājumu, nav tiesīgs grozīt (papildināt vai samazināt) būvdarbu izmaksu tāmes darba veidu un apjoma pozīcijas (Nolikuma 1.pielikums).

      - Būvdarbu izmaksu tāme jāiesniedz arī elektroniski „*.xls” formātā uz datu nesēja (CD). Uz CD norādīt Pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru. CD ievietot aploksnē un piestiprināt piedāvājumam.

      - Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.

# 6. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji

6.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi un vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

6.2. Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic 3 (trijos) posmos:

6.2.1. 1.posms – Piedāvājumu noformējuma, iesniegto dokumentu un pretendenta atbilstības pārbaude.

6.2.2. 2.posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

6.2.3. 3.posms – Finanšu piedāvājumu vērtēšana saskaņā ar šī nolikuma 6.2.5 punktā minēto kritēriju.

6.2.4. Iepirkuma komisija vērtēs tikai tos piedāvājumus, kas netiks noraidīti 1. un 2. posmā.

6.2.5. Vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

# 7. Lēmuma izziņošana un līguma slēgšana

## Iepirkuma komisija informēs visus Pretendentus par pieņemto lēmumu triju darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas.

  - Iepirkuma līgums tiks noslēgts tikai KPFI projektu konkursa pozitīva rezultāta un finansējuma saņemšanas gadījumā.

# 8. Pielikumu saraksts

Nolikumam ir pievienoti 8 (astoņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

  - pielikums Tehniskā specifikācija

  - pielikums Tehniskais raksturojums (atsevišķs pielikums)

  - pielikums Pieteikums dalībai iepirkumā

  - pielikums Finanšu piedāvājums

3.1. pielikums Tāme

  - pielikums Veikto darbu saraksts

  - pielikums Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne

  - pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

  - pielikums CV veidne

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Daugavpils novads

- LED gaismekļiem jāatbilst sekojošām izvirzītajām prasībām:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 60W) | Pretendenta piedāvātie parametri (Līdz 80W) |
| --- | --- | --- | --- |
| LED gaismekļa modelis un artikuls |  | [Ierakstīt] nosaukums/ modelis | [Ierakstīt] nosaukums/ modelis |
| Gaismekļa dizains |  |  |  |
| Gaismekļa krāsa | Vismaz 80% metālisks vai pelēks tonis |  |  |
| Gaismekļu modeļi (ja piedāvātas vairākas jaudas) ir vienveidīgi | Jā |  |  |
| Elektriskie (barošanas bloka) parametri |  |  |  |
| LED gaismekļa maksimālā patērējamā jauda (ieskaitot barošanas bloka zudumus) | Līdz 60W (ieskaitot) Līdz 80W (ieskaitot) |  |  |
| Gaismekļu barošanas bloka (balasta) lietderības koeficients | Ne mazāk kā 93% |  |  |
| Gaismekļu barošanas bloka jaudas korekcijas koeficients | Ne mazāk kā 95% |  |  |
| Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā | N/L-1,2kV; Maksimālais spriegums P/(N/L)-1,5kV uz 10ms |  |  |
| Elektroizolācijas klase | III |  |  |
| Strāva caur LED moduļiem | Ne vairāk kā 700mA |  |  |
| Barošana blokā ienākošais spriegums | 160-250V |  |  |
| Fotometriskie parametri |  |  |  |
| Gaismekļa nomināla gaismas plūsma | Ne mazāk kā 115Lm/W |  |  |
| Gaismekļa kopējās izstarotā gaismas plūsmas (Lm) attiecība pret gaismekļa kopējo jaudu (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) | Ne mazāk kā 101,20 Lm/W (60W) Ne mazāk kā 101,01 Lm/W (80W) (ieskaitot) |  |  |
| Gaismekļa kopējā izstarotā gaismas plūsma (ieskaitot barošanas bloka zudumus un optikas zudumus) (Lm) | Ne mazāk kā 6072Lm Ne mazāk kā 8081Lm (ieskaitot) |  |  |
| Gaismas krāsas temperatūra, K | 3500-4500K |  |  |
| Gaismas krāsas temperatūras diapazons visiem gaismekļiem, K | +/- 100 K |  |  |
| Krāsas izšķirtspējas indekss, CRI | Ne mazāk kā 60 |  |  |
| Ražotāja apstiprināts kalpošanas laiks (h, stundas) | Vairāk par 65 000 stundām |  |  |
| Mehāniskie parametri |  |  |  |
| Gaismekļa aizsardzības klase (IP) | Ne mazāk kā IP66 |  |  |
| Gaismekļa triecienizturības klase | Ne mazāk kā IK08 |  |  |
| Gaismekļa garantijas laiks | vismaz 60 mēneši |  |  |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons, pie kura darbojas gaismeklis | No -40 līdz +50 °C |  |  |
| Gaismekļa dzesēšanas sistēma | Gaismeklis tiek dzesēts pasīvi - caur metāla radiatoru |  |  |
| Iespējams modernizēt gaismekļa LED un optikas plati | Jā |  |  |
| Barošanas bloka izvietojums | Ārpus gaismekļa (balstā) |  |  |
| Vadības sistēmas izvietojums | Ārpus gaismekļa (balstā) |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pakāpe | Ne mazāk kā IP66 |  |  |
| Barošanas bloka aizsardzība pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |
| Vadības sistēmas aizsardzības pret kondensāta ietekmi | Jā |  |  |
| Gaismekļa montāžas iespējas | Vertikāla/sānu montāža; d= 40÷60mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10/15° |  |  |
| Krāsa | Sudraba vai metāla (vienāda visiem gaismekļiem) |  |  |
| Vienāds gaismekļu dizains un izmērs, neatkarīgi no jaudas | Jā |  |  |
| Vadības iespējas |  |  |  |
| Gaismekļa gaismas intensitātes līmeņa regulēšana | Jā |  |  |
| Gaismas intensitātes regulēšanas diapazons | 0%-90% |  |  |
| Autonoma gaismekļa intensitātes regulēšana | Jā |  |  |
| Gaismekļa spilgtuma samazinājuma metode | Autonoma, bez centralizēta vadības signāla |  |  |
| Gaismekļa programmēšanas iespējas | Ar pults palīdzību, nedemontējot gaismas ķermeņi, |  |  |
| Gaismekļa programmas iestatījumi maiņa | Pasūtītajā apmācītais personāls vai ražotājs |  |  |
| Gaismeklim iespējams regulēt intensitāti attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |
| Gaismekļa samazinātas intensitātes darbības laiks uzstādāms attālināti (bez nepieciešamības piekļūt gaismeklim) | Jā |  |  |
| Gaismekļa intensitātes regulācija notiek bez stroboskopiskā efekta (analoga strāvas kontrole) | Jā |  |  |
| Iespēja pieslēgt centralizētu vadību | Jā |  |  |
| Iespējamie centralizētas vadības veidi | vismaz PWM un 0-10V |  |  |
| Atbilstība normatīviem (visiem gaismekļiem): |  |  |  |
| LVS EN 60598-1 | Jā |  |  |
| LVS EN 55015 | Jā |  |  |
| LVS EN 62031 | Jā |  |  |
| LVS EN 61347-1 | Jā |  |  |
| LVS EN 61000-3-2 | Jā |  |  |
| LVS EN 61000-3-3 | Jā |  |  |
| LVS EN 61547 | Jā |  |  |
| LVS EN 62493 | Jā |  |  |
| LVS EN 62471 | Jā |  |  |
| Zaļa iepirkuma prasības (visiem gaismekļiem) |  |  |  |
| Gaismeklis sastāv no elementiem, kas ir 100% pārstrādājami | Jā |  |  |
| Atbilstība ROHS prasībām | Jā |  |  |
| Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā: | 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai |  |  |
| Ja iepakojumā izmanto kartona kastes, tās izgatavo vismaz no 80 % pēc izlietošanas otrreiz pārstrādāta materiāla (ES ZPI kritērijs) | Jā (iesniegt ražotāja rakstisks apliecinājums) |  |  |
| Citas prasības (visiem gaismekļiem) | Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgā gaismekļa paraugu |  |  |

*Visas prasības ir ieskaitot norādīto vērtību, piemēram, virs 65 000 stundām nozīmē 65000 stundas vai vairāk.

- Minimālās apgaismojuma prasības:

Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, Profilu shēmu un Latvijas standartu prasībām par ielu un ceļu apgaismi (LVS EN 13032-1).

Iesniegt apgaismojuma aprēķinus Dialux vai līdzvērtīga datorprogrammā saskaņā ar Profila shēmu (1.1.pielikums), kas apliecinās Pretendenta piedāvāto gaismekļu spēju sasniegt attiecīgas klases.

- Paraugs:

Pretendentam jānodrošina parauga piegādi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.

- Iesniegt ražotāja dokumentāciju (bukleti, kataloga izdrukas, tehniskās specifikācijas, vai citu), kur konkrēti izcelt augstākminētos parametrus.

- Pārējā aprīkojuma specifikācija:

| Nosaukums | Pasūtītāja nosacījumi |
| --- | --- |
| Aizsardzības automāti | 1-polu 6B automāts ar aksesuāriem |
| Kronšteini | Kronšteins (1,5/1/0) ar stiprinājuma mezglu koka balstam (vai standarta mezgls, ja paredzēts montēt uz cinkota dzelzs balsta) |
| Kabeļu komplekts gaismekļa savienošanas ar maģistrāli | Kabelis ārtelpu montāžai, Cu, 3x1.5mm2, ar aksesuāriem. |
| IP55 Kaste automātslēdžiem | IP65, vismaz 210x237x114, RAL 7035, izolācijas klase II. |

Demontētās vecās ielu gaismas armatūras (gaismekļi) paliek Pasūtītāja īpašumā,  pēc  demontāžas tās nogādājot uz Pasūtītāja norādīto adresi 5 km rādiusā, izpildītājam par to sagatavojot pieņemšanas - nodošanas aktu. Pārējais demontētais materiāls jāutilizē saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīviem.

Materiālu un izstrādājumu markas tehniskajā specifikācijā un darbu apjomos uzrādītas kā kvalitātes raksturojums. Tos iespējams aizvietot ar citiem Latvijā vai ES sertificētiem materiāliem, kuru tehniskie parametri un īpašības nav sliktāki par projektā pieņemtajiem.

- Mērījumi:

Nodrošināt Objektu vietas apgaismojuma klasei atbilstošu minimālo apgaismojuma rādītāju izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, piedāvātiem Dialux aprēķiniem un Latvijas standartu prasībām par ielu apgaismojumu. Pēc visu darbu pabeigšanas, veikt testa mērījumus atbilstoši LV standartiem. Nedrīkst izmantot standarta luksometru ar vispārējo λ-aproksimējošo filtru. LED apgaismojuma vidējā līmeņa noteikšanai, ka arī citiem parametriem, nepieciešams izmantot spektrometru, vai cita veida atbilstošu mērinstrumentu. Izmantotājam mērinstrumentam jābūt atbilstoši sertificētām.

2.pielikums

Pieteikuma dalībai iepirkumā veidne

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA

“<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

un iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma un

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums),

gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pretendents apņemas: veikt pašvaldības publiskās teritorijas energoneefektīvā apgaismojuma nomaiņu Daugavpils novadā līdz 26.05.2015. saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par kopējo cenu:

Līguma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN): <…> EUR(<summa vārdiem>euro),

PVN 21%: <…> EUR <summa vārdiem> euro)

Līguma kopējā cena ar PVN: <…> EUR <summa vārdiem> euro).

Visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

Pretendents neiebilst pret līguma un tā grozījumu, papildinājumu  publicēšanu  Pasūtītāja mājas lapā  internetā.

Pretendents piekrīt iepirkuma rezultātu saņemšanai elektroniskā formātā  uz  Pretendenta norādīto e-pasta adresi  :___________________ vai pa faksu Nr.________________

Pretendenta paraksttiesīgās personas ieņemamais amats                   __________________________                     vārds, uzvārds, paraksts

3.pielikums

Finanšu piedāvājums

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ___________

Finanšu piedāvājuma

PREAMBULA

Pretendentiem ir jāaizpilda cenu tabulas, izmantojot tikai euro valūtas vienību.

Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un demontāžas un montāžas darbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras ar pieņemšanas komisiju organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās (apjomos) minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.

Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu posteņu un/vai šīs Preambulas formulējumi, Uzņēmējam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko Izpildītājs, ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar Līgumu izpildītu pasūtījumu.

Iepirkuma piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentam var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

Ja iepirkuma dokumentācijā ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Uzņēmējs drīkst piedāvāt un Tāmēs izcenot šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki nekā Tāmēs minētie, kā arī atbilst Tehniskajām specifikācijām.

Pretendenta „_________________________________” vārdā piedāvāju līguma Daugavpils novada pašvaldības publiskās teritorijas apgaismojuma modernizācija KPFI projekta „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Daugavpils novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” ietvaros izpildi par piedāvāto līgumcenu :

bez PVN  _____________    [cipariem] (EURO) apmērā;

PVN 21% ________________ [cipariem] (EURO) apmērā;

kopējā cena _______________ [cipariem] (EURO) apmērā.

Finanšu piedāvājuma pielikumā - Tāme saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

Pretendenta paraksttiesīgās personas ieņemamais amats

__________________________                     vārds, uzvārds, paraksts

4.pielikums

Pretendenta veikto darbu saraksts

| Nr. p.k. | Veikto darbu īss raksturojums | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Veikto darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
| <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

Pretendenta paraksttiesīgās personas ieņemamais amats                   __________________________                     vārds, uzvārds, paraksts

5.pielikums

Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidne

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā darba daļa |
| --- | --- |
|  | Darba nosaukums | % no piedāvājuma cenas |

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

6.pielikums

Personas, uz kuras iespējām

pretendents balstās apliecinājuma veidne

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo < Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds, reģistrācijas numurs vai personas kods un adrese>:

- apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt:

<īss darbu apraksts norādītajam> un/vai

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

7.pielikums

CV veidne

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija, sertifikāta numurs |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

4. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie objekti:

| Objekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Objekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā iepirkuma  „<Iepirkuma nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]