Pasūtītājs: Daugavpils novada dome

Reģistrācijas Nr.90009117568

Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401

IEPIRKUMA NOLIKUMS

(atbilstoši publisko iepirkumu likuma 8².pantam)

„DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN

UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS PĀRLŪKA ATJAUNOŠANA”

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2014/9

APSTIPRINĀTS

ar Daugavpils novada domes

iepirkumu komisijas

16.05.2014. sēdes protokolu Nr.1

Daugavpils

2014.gads

I Vispārīgie noteikumi

- Pasūtītājs: Daugavpils novada dome, reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, tālrunis 65422238, fakss 65476810.

- Iepirkumu veic ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 2014.gada 16.aprīļa rīkojumu Nr.106-r „Par iepirkuma komisijas izveidošanu” izveidota iepirkuma komisija (turpmāk - iepirkuma komisija).

- Iepirkuma kontaktpersona – Juris Uļjans, tālr. 65476817, e-pasts juris.uljans@dnd.lv.

- Iepirkuma identifikācijas numurs: DND 2014/9.

- Iepirkuma metode: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.²pantu.

- Ar iepirkuma nolikumu iespējams iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapā – www.dnd.lv. Ja ir nepieciešama informācija par iepirkumu, jautājumus sūtīt uz e-pastu nolikuma 3.punktā norādītajai kontaktpersonai.

II Iepirkuma priekšmets

- Iepirkuma priekšmets: Daugavpils novada teritorijas plānojuma un uzņēmējdarbības informācijas pārlūka atjaunošana.  Detalizēts iepirkuma priekšmeta apraksts ir pievienots nolikuma 4.pielikumā „Darba uzdevums”.

- Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 72230000-6

- Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

- Katrs pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu.

III Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

- Piedāvājumi iesniedzami Pasūtītājam līdz 2014.gada 6.jūnijam, plkst.16.00 Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401 (pirmdienās - no plkst. 8:30 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 18:00, otrdienās - ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 12:00, un no plkst.12:30 līdz 16:30, piektdienās- no plkst. 8:00 līdz 12:00, no plkst.12:30 līdz 15:30).

- Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtīti pa pastu.

- Ja piedāvājumu iesniedz, nosūtot pa pastu, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā adresē līdz noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”.

IV Piedāvājuma noformēšanas prasības

- Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.

- Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

  - Pretendenta nosaukums un adrese;

  - Pasūtītāja nosaukums un adrese (Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401);

  - Atzīme: „Piedāvājums iepirkumam „Daugavpils novada teritorijas plānojuma un uzņēmējdarbības informācijas pārlūka atjaunošana”, id.Nr. DND 2014/9”;

  - Atzīme: „Neatvērt līdz iepirkuma komisijas sēdei”.

- Piedāvājums jāiesniedz Latvijas Republikas valsts valodā, drukātā veidā, vienā oriģinālā eksemplārā un vienu apliecinātu kopiju, lapas cauršūtas, sanumurētas un aizzīmogotas.

- Visi iesniedzamie dokumenti (skat.VII nodaļā) jābūt valsts valodā, skaidri salasāmiem un jānoformē saskaņā ar Ministru Kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

- Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

- Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.

- Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

- Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

V Līguma izpildes laiks un vieta

- Paredzamais līguma izpildes laiks - no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 1.oktobrim.

- Līguma izpildes vieta: Rīgas ielā 2, Daugavpils.

VI Prasības pretendentiem

- Pretendents ir juridiska persona, personālsabiedrība, fiziska persona vai šo personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu.

- Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību kopumā.

- Ja pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem kopumā, izņemot nolikumā atrunātos gadījumus.

- Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

  - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

  - pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja pretendents ir juridiska persona);

  - pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs (ja pretendents ir personālsabiedrība);

  - visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība);

  - pretendenta pilnvarota persona.

- Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu iepirkumā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības un noteikumus. Pretendents apzinās, ka piedāvājums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var tikt noraidīts.

- Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tas pretendentam konstatē Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piektās daļas 1.punktā vai 2.punktā minētos apstākļus:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

  - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

- Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, tehniskajām un profesionālajām spējām:

  - Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu;

  - Pretendenta pieredze

Pieredze uz ArcGIS programmatūru balstītas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datu bāzu (DB) izstrādē un ieviešanā.

Pēdējos 3 gados vismaz ir:

- izstrādāta un ieviesta 1 (viena) ĢIS, kas nodrošina ģeogrāfisko datu rediģēšanu ar profesionāliem ĢIS rīkiem ArcGIS vidē ne mazāk kā 10 rediģētājiem vienlaicīgi un ne mazāk kā 50 ģeogrāfisko datu lietotājiem vienlaicīgi,

- izstrādātas un ieviestas 2 (divas) ArcGIS balstītas ĢIS,

- veikta 2 (divu) ArcGIS balstītu ĢIS izstrāde un uzturēšana, tajā skaitā tehniskās specifikācijas izstrāde, projektēšana, testēšana, lietotāju apmācība,

- darbs vismaz 2 (divos) projektos informācijas sistēmu  ģeotelpisko datu bāzes sagatavošanā un strukturēšanā ĢIS vidē, kur definēti dažādu datu avotu un formātu (ĢIS, CAD un citi) glabāšanas un savietojamības risinājumi.

  - Prasības attiecībā uz galvenajiem speciālistiem, kuri iesaistīti līguma realizācijā

Jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošs dokuments un pieredzes apliecinājumam pašrocīgi parakstīts CV.

    - Prasības Projekta vadītājam

Augstākā izglītība datorzinātnēs vai dabas zinātnēs: vismaz bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

Nepieciešamās profesionālās zināšanas par:

- ĢIS sistēmu darbību, ģeokodēšanu, ģeogrāfisko analīzi, pieredze darbā ar ArcGIS programmatūru,

- projektu vadības pamatiem,

    - Prasības Datu bāzu programmētājam

Augstākā izglītība datorzinātnēs: vismaz bakalaura grāds vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība (jāiesniedz diploma kopija).

Darba pieredze

- Vismaz 2 ĢIS sistēmu izstrādē ArcGIS vidē kā ĢIS datu bāzu programmētājam, kas balstītas uz daudzlietotāju DBVS.

- Nepieciešamās profesionālās zināšanas

  - izpratne par ĢIS sistēmu darbību

    - Prasības  ĢIS ekspertam

Augstākā izglītība (ģeogrāfijā, dabaszinātnēs vai datorzinātnēs): vismaz maģistra grāds.

Darba pieredze

- vismaz 2 projektos kartogrāfisko datu bāzu izstrādē ArcGIS vidē,

- vismaz 1 IS datu bāzu izgatavošanas un strukturēšanas specifikācijas izstrādē ĢIS vidē, kur izmantoti dati no dažādiem avotiem un dažādos formātos (GIS, CAD un/vai citi),

- datu konvertēšanā starp dažādām ĢIS platformām, piemēram, Microstation, ArcGIS, AutoCAD, u.c.

- vismaz trīs gadu pieredze darbā ar ĢIS sistēmām.

    - Prasības ĢIS arhitektam

Augstākā izglītība (ģeogrāfijā, dabaszinātnēs vai datorzinātnēs): vismaz bakalaura grāds vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (jāiesniedz diploma kopija).

Darba pieredze:

- vismaz 2 ĢIS sistēmu izstrādē kā ĢIS sistēmu arhitektam, kas balstītas uz daudzlietotāju DBVS,

- izpratne par ĢIS sistēmu darbību un saistītajām sistēmu analīzes metodēm,

- vismaz 2 ĢIS sistēmu izstrādē, prasību specifikācijas un sistēmas arhitektūras izstrādē vai izstrādes projektu vadībā,

- vismaz 1 ĢIS sistēmas uzturēšanā,  tajā skaitā tehniskās specifikācijas izstrāde izmaiņām, testēšanā un ieviešanā.

VII  Iesniedzamie dokumenti (Pretendentu atlases dokumenti)

- Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kas sagatavots un aizpildīts, atbilstoši Nolikumam pievienotajai veidnei (1.pielikums) un ko parakstījis Pretendents, Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotā persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju.

- Pretendents pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sadarbības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienības nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanās mērķis, atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un apliecinājums, ka puses, attiecībā uz kurām pieņemts lēmums slēgt līgumu, apņemas izveidot pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai.

- Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

- Pretendentam nepieciešams iesniegt profesionālās pieredzes un kvalifikācijas apliecinošo dokumentu kopijas, kas pierāda kvalifikācijas atbilstību, kura aprakstīta 31. punktā.

- Publisko iepirkumu likuma 8.²panta piektās daļas 1.punktā vai 2.punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Lai pārbaudītu pretendentu, pasūtītājs:

  - par 8.² panta piektās daļas 1.punktā minētajiem faktiem attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas)   iegūst informāciju no Uzņēmumu reģistra, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu;

  - par 8.²  panta piektās daļas 2.punktā minēto faktu attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) iegūst  informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

  - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 8.²   panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

- Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

38.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

38.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā norāda personu, kura iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, kā arī norāda piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības apjomus šajā iepirkumā. Papildus pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildei.

VIII  Tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums

- Tehnisko piedāvājumu  jāsagatavo atbilstoši nolikuma  3.pielikumā „Darba uzdevums” norādītajai formai.

- Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 2.pielikumā norādītajai formai.

- Finanšu piedāvājuma summu nosaka euro (EUR). Tajā ietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam, atsevišķi norādot PVN. Līguma summa tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus.

- Piedāvātajai līguma summai jāietver visas izmaksas un riskus, kas varētu rasties saistībā ar pienācīgu pakalpojumu izpildi, citu personu (piemēram, apakšuzņēmēju) pieaicināšanu pakalpojuma daļas izpildei, meteoroloģiskajiem un citiem no objektīvi paredzamiem apstākļiem (izņemot nepārvaramas varas un neparedzētus apstākļus), iespējamām izmaiņām pakalpojuma izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju). Uzņēmējs nebūs tiesīgs pieprasīt līguma cenas palielināšanu jebkāda iemesla dēļ, izņemot līgumā tieši paredzētos gadījumus.

IX Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēle

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena (bez PVN) par visu piedāvājumu.

- Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un darba uzdevumam.

- Atbilstība nolikumā izvirzītajām prasībām tiek veikta secīgi, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:

  - 1.posms-pretendentu piedāvājumu atlase;

  - 2.posms-tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude;

  - 3.posms-piedāvājuma izvēle - zemākās cenas noteikšana.

- Konstatējot piedāvājuma būtisku neatbilstību kādai no prasībām, komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā un neizskatīt piedāvājumu nākošajā izvērtēšanas etapā.

- Gadījumā, ja:

  - Piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc vai maina un/vai

  - Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju un/vai

  - Piedāvājums neatbilst kādai iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai un/vai

  - Pretendents nepiekrīt iepirkuma komisijas izlabotajai aritmētiskajai kļūdai un/vai

  - Piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.

- Aritmētiskās kļūdas labošana:

  - Piedāvājumu izvēles laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas (kļūda, kura ir pieļauta vienīgi aritmētisku jeb matemātisku darbību rezultātā);

  - Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētisko kļūdu, tā šo kļūdu izlabo;

  - Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu (piedāvāto līgumcenu) iepirkuma komisija paziņo Pretendentam;

  - Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā iepirkuma komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā veiktos labojumus un laboto piedāvājuma summu.

- Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

  - Ja iepirkuma komisija konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību un paredzētās iespējas;

  - Ja izvērtējot Pretendenta sniegto skaidrojumu, iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nevar pierādīt, ka tam ir pieejami būtiski piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu par nepamatoti lētu un turpmāk to neizskata.

- Iepirkuma komisija nosaka atbilstošo piedāvājumu ar viszemāko cenu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Pasūtītāja prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un atbilst Pasūtītāja budžeta iespējām.

X Lēmuma publicēšana, pretendentu informēšana par pieņemto lēmumu un līguma slēgšana

- Lēmuma pieņemšana:

  - Iepirkumu komisija nosaka viszemākās cenas piedāvājumu un pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par Nolikuma prasībām atbilstošu viszemākās cenas piedāvājumu un atbilst Pasūtītāja projekta budžeta finanšu iespējām, par visu iepirkuma apjomu. Lēmumā, ar kuru noteikts uzvarētājs, papildus tiek norādīti visi noraidītie pretendenti un to noraidīšanas iemesli un visu pretendentu piedāvātās līgumcenas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem.

  - Līgums ar pasūtītāju jānoslēdz ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs šajā laikā neierodas uz līguma parakstīšanu vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Lēmuma publicēšana:

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un savā mājas lapā.

  - Ne vēlāk kā dienā, kad attiecīgi stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā mājas lapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma tekstu vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pasūtītāja mājas lapā internetā vismaz visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam lēmumu, ar kuru noteikts uzvarētājs, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina  brīvu un tiešu elektronisku pieeju  minētajam lēmumam.

XI Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

- Iepirkumu komisijai, piedāvājumu izvērtēšanā un pildot savus pienākumus, ir tiesības pieaicināt ekspertus.

- Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt, lai piegādātājs vai kompetenta institūcija rakstiski izskaidro piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja pasūtītājs konstatē, ka atbilstoši Nolikuma prasībām iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai. Ja pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājam nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

- Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija (tiktāl, lai netiktu mainīts piedāvājums un tajā ietvertā informācija pēc būtības).

- Iepirkumu komisija ir tiesīga pārbaudīt un / vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, datubāzēs vai no citiem avotiem. Gadījumos, ja Iepirkumu komisija ir ieguvusi informāciju šādā veidā, attiecīgais pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

- Iepirkumu komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Iepirkumu komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām.

- Paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi piegādātāji.

- Uz iepirkumu komisijas darbību attiecas Publisko iepirkumu likuma 23.panta pirmās, otrās un trešās daļas noteikumi. Iepirkumu komisija pieņem lēmumus Publisko iepirkumu likuma 24.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā.

# XII Pretendenta tiesības un pienākumi

# Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

- Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.

- Pretendentam ir pienākums lūgumus pēc jebkāda veida paskaidrojumiem iesniegt Pasūtītājam rakstveidā un laikus, lai Iepirkumu komisija atbildi varētu sniegt savlaicīgi.

- Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Iepirkumu komisijas noteiktajā termiņā sniegt precizējumus vai paskaidrojumus par piedāvājumu un tajā ietverto dokumentāciju, ja Iepirkumu komisija to pieprasa, tiktāl, lai piedāvājums netiktu mainīts pēc būtības.

- Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir tiesības pieprasīt un saņemt apliecinājumu tam, ka piedāvājums ir iesniegts.

- Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uz kuru attiecas PIL 8.² panta noteikumi, un kas uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

- Ja attiecībā uz piedāvājumā ietverto informāciju nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, piegādātājs to norāda savā piedāvājumā.

- Līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. Uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”.

NOLIKUMA PIELIKUMU SARAKSTS:

1. pielikums  „Pieteikuma dalībai iepirkumā”

2.pielikums „Finanšu piedāvājums”

3.pielikums  „Tehniskā specifikācija”

4.pielikums „Līguma projekts”

1.pielikums

Iepirkuma „DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN

UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS PĀRLŪKA ATJAUNOŠANA”,

identifikācijas Nr. DND 2014/9 nolikumam

Uz pretendenta veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

# PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

<iepirkuma nosaukums>

Iepirkuma identifikācijas Nr. <iepirkuma identifikācijas numurs>

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums, vārds un uzvārds, ja pretendents ir fiziskā persona, personu apvienības gadījumā – katra dalībnieka nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs, personas kods: |  |
| Adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo pretendents  apliecina savu dalību iepirkumā <iepirkuma nosaukums> , iepirkuma identifikācijas Nr. <iepirkuma identifikācijas numurs>

Apstiprina, ka ir iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā arī ar tehnisko specifikāciju, un piekrīt  visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

- Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemas slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus.

- Ar šo pretendents apliecina, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.

- Apņemas pakalpojums sniegt  termiņos, atbilstoši tehniskās specifikācijas (nolikuma 3.pielikums)

- Pretendents piedāvā <iepirkuma nosaukums> , iepirkuma identifikācijas Nr. <iepirkuma identifikācijas numurs> par Līguma cenu ir EUR ___________ (summa vārdiem) neieskaitot PVN un PVN 21% EUR ___________ (summa vārdiem).

| Pretendenta nosaukums, vārds un uzvārds, ja pretendents ir fiziskā persona, personu apvienības gadījumā – katra dalībnieka nosaukums: *: |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds*: |  |
| Pretendenta pilnvarotās personas amats*: |  |
| Paraksts*: |  |
| Datums: |  |

___________________________

* Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem.

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.

2. pielikums

Iepirkuma  „DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN

UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS PĀRLŪKA ATJAUNOŠANA”,

identifikācijas Nr. DND 2014/9 nolikumam

Finanšu piedāvājums iepirkumam

<iepirkuma nosaukums> ,

iepirkuma identifikācijas Nr. <iepirkuma identifikācijas numurs>

Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas atsevišķi izdalot PVN.

| Nr. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Pozīcijas izmaksa EUR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Daugavpils novada teritorijas plānojuma un uzņēmējdarbības informācijas pārlūka atjaunošanas līgumcena (bez PVN) |  |
|  | PVN 21% (ja attiecams) |  |
|  | Līgumcena ar PVN |  |

Līguma cena ir   <summa vārdiem>   neieskaitot PVN un PVN 21% <summa vārdiem>  (ja attiecams).

| Pretendenta paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

3. pielikums

Iepirkuma  „DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN

UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS PĀRLŪKA ATJAUNOŠANA”,

identifikācijas Nr. DND 2014/9  nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- IEPIRKUMA PRIEKŠMETS – „Daugavpils novada teritorijas plānojuma un uzņēmējdarbības informācijas pārlūka atjaunošana”

- PASŪTĪTĀJS

Daugavpils novada dome

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ.

Darbu uzsākt ne vēlāk, ka divu kalendāro dienu laikā pēc  līguma parakstīšanas un pabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi, bet ne vēlāk kā līdz 01.10.2014. ieskaitot.

- IZSTRĀDES MĒRĶIS

Izstrādāt Daugavpils novada teritorijas plānojuma pārlūku, kurā tiktu atspoguļota informācija par spēkā esošo Daugavpils novada teritorijas plānojumu un apgrūtinājumiem, kā arī Uzņēmējdarbības informācijas pārlūku, kurā tiktu apkopota informācija par Daugavpils novada esošajiem uzņēmējiem, nekustamajiem īpašumiem, kas tiek piedāvāti uzņēmējdarbības veikšanai.

- IZSTRĀDES UZDEVUMS

Uz Daugavpils novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas bāzes izveidot:

•	Daugavpils novada teritorijas plānojuma pārlūku, kurā pašvaldības un valsts iestāžu darbinieki, Daugavpils novada iedzīvotāji un nekustamo īpašumu īpašnieki varētu iegūt aktuālu, viegli uztveramu un patiesu informāciju par Daugavpils novada teritorijas atļauto izmantošanu, kā arī Daugavpils novada teritorijas plānojumā atspoguļotajiem apgrūtinājumiem.

•	Daugavpils novada uzņēmējdarbības informācijas pārlūku, kurā tiktu apkopota informācija par Daugavpils novada esošajiem uzņēmējiem, nekustamajiem īpašumiem, kas tiek piedāvāti uzņēmējdarbības veikšanai.

- IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA

  - DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA PĀRLŪKS

    - Sistēmā ielādējamie un attēlojamie dati

      - Ģeotelpisko datu kopas

Izpildītājam sistēmas izstrādes rezultātā ir jānodrošina ģeotelpisko datu ielāde, nepieciešamības gadījumā transformācija un attēlošana pārlūkā.

      - Teritorijas plānojuma kartes un apbūves noteikumu ielāde

Izpildītājam jāveic esošās Esri ģeodatubāzes struktūras papildināšana, datu shēmas pārveidošana, ģeodatubāzes jaunākās versijas projektēšana teritorijas plānojuma karšu slāņu izveidošanai vai papildināšanai, ievērojot pasūtītāja rīcībā esošo sociāli ekonomisko informāciju.

Esošo datu migrācija uz jauno datubāzes shēmu, esošo Pasūtītāja datu konvertēšana Esri ģeotelpisko vektordatu datņu formatā, saglabājot visus nepieciešamos objektus un to atribūtus un nesamazinot datu kvalitāti. Datu migrācijas procesa laikā jākonsultējas ar Pasūtītāju.

Ielādējot Teritorijas plānojuma datu failus, paredzēt poligonu atribūtus, kurus parāda, analizējot konkrētu zemes vienību. Ar katra teritorijas plānojuma tematiskā poligonu slāņa jāievada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu teksta nodaļas numuru, kuram jāparādās kā norādei informatīvajā logā attēlojot konkrētu zemes vienību.

Pielāgot Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu dokumentu, izveidojot tajos norādes, ar kuru palīdzību pēc nepieciešamības tiek atvērta attiecīga nodaļa.

Paredzēt iespēju nomainīt informācijas slāņus gadījumā, ja tiek veikti Teritorijas plānojuma grozījumi vai tiek izstrādāts lokāl plānojums.

      - Kadastra kartes ielāde

Jāizstrādā tāds process, kurš ar noteiktu (konfigurējamu) regularitāti ielādē sistēmā kadastra karti.

    - Prasības WEB aplikācijai

Izstrādes gaitā funkcionālās prasības tiks precizētas.

      - Zemes vienības datu attēlošana

Izvēloties kartē konkrētas zemes vienību ir jāattēlo šāda informācija:

- Kadastra apzīmējums

- Zemes vienības adrese

- Platība

- Funkcionālā zona

- Apgrūtinājumi (Attēlot visus teritorijas plānojumā noteiktos apgrūtinājumus, kas skar izvēlēto zemes vienību)

      - Ģeotelpisko datu navigācijas un attēlošanas funkcijas

Daugavpils novada teritorijas plānojuma pārlūkam ir jānodrošina ģeotelpisko datu navigācijas un attēlošanas standarta funkcijas:

- Tālummaiņa (mēroga maiņa):

izvēloties mērogu no saraksta;

- Pietuvināt/attālināt karti pēc norādītā punkta;

- Pietuvināt/attālināt ar taisnstūri;

- Pārvietošanās pa karti;

- Kartes leģendas apzīmējuma attēlošana pie slāņa nosaukuma;

- Slāņu pieslēgšana un atslēgšana;

- Attēlot visu karti;

- Attāluma noteikšana;

- Iecentrēt un iesvītrot izvēlēto zemes vienību;

- Pārzīmēt (atjaunot) karti.

      - Izdrukas sagatavošana

Sistēmai jāsagatavo kartes attēls, kas piemērots izdrukāšanai ar šādu informāciju:

1)	Izdrukas nosaukums

2)	Izvēlētā karte/shēma

3)	Zemes vienības dati, ja tie ir izvēlētajā kartē;

4)	Apzīmējumi;

5)	Mēroga skala, ziemeļnorāde;

6)	Autortiesību informācija;

7)	Logs komentāriem „Papildus informācija”, kuru var aizpildīt lietotājs.

      - Zemes vienības meklēšana

Sistēmai jāveic meklēšana pēc zemes vienības kadastra apzīmējuma vai adreses vai iezīmējot ar kursoru uz kartes. No saraksta izvēlēto adresi vai kadastra numuru ir jāattēlo kartē, iecentrējot, izceļot un  iezīmējot attiecīgo zemes vienību.

  - DAUGAVPILS NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS PĀRLŪKS

    - Sistēmā ielādējamie dati un attēlojamie dati

      - Ģeotelpisko datu kopas

Izpildītājam sistēmas izstrādes rezultātā ir jānodrošina ģeotelpisko datu ielāde, nepieciešamības gadījumā transformācija un attēlošana pārlūkā.

      - Uzņēmējdarbības informācijas kartes un datu ielāde

Izpildītājam jāveic esošās Esri ģeodatubāzes struktūras papildināšana, datu shēmas pārveidošana, ģeodatubāzes jaunākās versijas projektēšana uzņēmējdarbības informācijas karšu slāņu izveidošanai vai papildināšanai, ievērojot pasūtītāja rīcībā esošo informāciju.

Esošo datu migrācija uz jauno datubāzes shēmu. Datu migrācijas procesa laikā jākonsultējas ar Pasūtītāju.

Paredzēt iespēju nomainīt informācijas slāņus gadījumā, ja tiek veikta Uzņēmējdarbības informācijas pārlūka aktualizācija.

Jāizstrādā objektu pieteikumu forma, ar kuras palīdzību lietotājs iesniedz informāciju par objektu, kuru autorizēts lietotājs izskata un akceptē datu ielādi datu bāzē.

    - Prasības WEB aplikācijai

Izstrādes gaitā funkcionālās prasības tiks precizētas.

      - Objekta datu attēlošana

Izvēloties kartē konkrētu objektu ir jāattēlo šāda informācija:

•	Datu bāzē pieejamo informāciju par objektu, strukturizētā veidā.

      - Ģeotelpisko datu navigācijas un attēlošanas funkcijas

Daugavpils novada uzņēmējdarbības informācijas pārlūkam ir jānodrošina ģeotelpisko datu navigācijas un attēlošanas standarta funkcijas:

- Tālummaiņa (mēroga maiņa):

izvēloties mērogu no saraksta;

- Pietuvināt/attālināt karti pēc norādītā punkta;

- Pietuvināt/attālināt ar taisnstūri;

- Pārvietošanās pa karti;

- Kartes leģendas apzīmējuma attēlošana pie slāņa nosaukuma;

- Slāņu pieslēgšana un atslēgšana;

- Attēlot visu karti;

- Attāluma noteikšana;

- Iecentrēt un iesvītrot izvēlēto objektu;

- Pārzīmēt (atjaunot) karti.

      - Informācijas izdrukas sagatavošana

Sistēmai jāsagatavo kartes attēls, kas piemērots izdrukāšanai ar šādu informāciju:

- Izdrukas nosaukums

- Izvēlētā karte/shēma

- Objekta dati, ja tie ir izvēlētajā kartē;

- Apzīmējumi;

- Mēroga skala, ziemeļnorāde;

- Autortiesību informācija;

- Logs komentāriem „Papildus informācija”, kuru var aizpildīt lietotājs.

      - Datu atlase

Sistēmai jāveic datu atlasi pēc objekta tipa (izvēloties no piedāvātā saraksta) un iezīmējot izvēlēto objektu ar kursoru uz kartes, objekts tiek iecentrēts un izcelts un izvadīta informācija par šo objektu.

      - Sasaiste ar Daugavpils novada teritorijas plānojuma pārlūku

Sistēmai ir jānodrošina sasaisti ar Daugavpils novada teritorijas plānojuma pārlūku:

- Atlasīto objektu ar linka palīdzību pāriet uz Daugavpils novada teritorijas plānojuma pārlūku. Jāattēlo kartē, iecentrējot, izceļot un  iezīmējot izvēlētā objekta zemes vienību, kā arī attēlot visus teritorijas plānojumā noteiktos apgrūtinājumus un funkcionālās zonas, kā ir aprakstīt punktā 7.1.2.1. .

  - CITI NOTEIKUMI

    - Datu maiņa

Sistēmai jānodrošina datu labošana autorizētiem lietotājiem. Labojamo datu apjoms ir jāprecizē sistēmas analīzes laikā.

    - Tiešsaistes palīdzība

Sistēmai ir jānodrošina tiešsaistes palīdzība, kas satur aprakstus par lietotājam pieejamām funkcijām.

    - Lietotāju un to tiesību administrēšana

Sistēmai jānodrošina šādas lietotāju lomas:

- publiskais lietotājs – nav nepieciešama autentifikācija;

- reģistrēts lietotājs – nepieciešams autorizēties;

- administrators - nepieciešams autorizēties, tiesības izveidot un labot lietotājus, kā arī noteikt lietotāju tiesības uz sistēmas funkcijām un datiem.

    - Dizaina prasības

Sistēmas pārlūku būs jāizstrādā atbilstoši Daugavpils novada domes portālā izmantotajiem stiliem (krāsa, fonti, piktogrammas). Izstrādes laikā tas saskaņojams ar pasūtītāju.

    - Prasības sistēmas drošībai

Izmantojot esošo Daugavpils novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ArcGIS Server) autentifikācijas mehānismu, sistēmas arhitektūrai jābūt izveidotai tā, lai samazinātu visus potenciālos drošības apdraudējuma riskus.

Sistēmas saskarnēm jābūt izveidotām tā, lai nevarētu apiet autentifikācijas un autorizācijas procedūras un nesankcionēti lietot Sistēmas informāciju vai datnes.

Sistēmai jānodrošina šādi drošības raksturlielumi:

- Autentifikācija: lietotāja atpazīšanas process, kura gaitā noskaidro, vai lietotājs ir pilnvarots izmantot datus, programmas vai ierīces, kā arī noteiktus sistēmas darbības režīmus;

- Autorizācija: pilnvaru piešķiršana kādai personai vai personu grupai noteiktu darbību izpildei un resursu izmantošanai datoru tīklā;

- Konfidencialitāte: lietotāji vai sistēmas nedrīkst piekļūt sistēmā glabājamai informācijai, apejot drošības kontroles, piemēram, operētājsistēmas, failu sistēmas vai datu bāzes līmenī. Datu labošana ir atļauta tikai autorizētiem lietotājiem.

    - Prasība uzturamība

Sistēmas labākai uzturamībai jānodrošina šādi nosacījumi:

1)	Jābūt iespējai definēt un mainīt sistēmas funkcionalitāti ar administratora definētu parametru palīdzību, piemēram, mainot sistēmas konfigurācijas parametrus vai klasifikatoru vērtības;

2)	Sistēma jāsadala moduļos atbilstoši prasītai funkcionalitātei, tā lai modificējot vienu moduli, pēc iespējas mazāk tiktu ietekmēti pārējie sistēmas moduļi.

3)	Lietotāju apmācība darbam ar izstrādāto produktu (2 pers.)

4. pielikums

Iepirkuma  „DAUGAVPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA UN

UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFORMĀCIJAS PĀRLŪKA ATJAUNOŠANA”,

identifikācijas Nr. DND 2014/9 nolikumam

Līgums projekts

Daugavpils,								     2014. gada __. _________

Daugavpils novada dome, reģ. Nr. 90009117568 , _________(amats)________(vārds, uzvārds) personā, kurš darbojas pamatojoties uz ________, turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

______________________________________________________________________,

(pretendenta nosaukums)

_______________________________________________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā - IZPILDĪTĀJS, no otras puses, IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS, abi kopā turpmāk tekstā saukti – LĪDZĒJI, noslēdz līgumu, turpmāk tekstā – LĪGUMS, par sekojošo:

- LĪGUMA priekšmets

  - IZPILDĪTĀJS, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, sniedz sekojošus pakalpojumus, turpmāk tekstā PAKALPOJUMS:

    - Atjauno Daugavpils novada teritorijas plānojuma pārlūku;

    - Atjauno Daugavpils novada uzņēmējdarbības informācijas pārlūku.

  - PAKALPOJUMU izpildes termiņš 2014. gada 1.oktobris.

- LĪGUMA summa un norēķinu kārtība

  - PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM par PAKALPJUMU _________ EUR (_______________________) un pievienotās vērtības nodokli (PVN 21%) ________ EUR (_______________________), kopā ______________  EUR (______________________________) 10 (desmit) darba dienu laikā no LĪGUMA izpildes, ko apstiprina ar pieņemšanas nodošanas aktu  un rēķina saņemšanas dienas.

2.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad 	PASŪTĪTĀJS veicis pārskaitījumu IZPILDĪTĀJA norādītajā norēķinu kontā.

3. LĪDZĒJU tiesības un pienākumi

3.1. Pasūtītāja tiesības:

3.1.1. Pārbaudīt pakalpojumu atbilstību visām Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām;

3.1.2. Ja konstatēti trūkumi vai nepilnības, sastādīt defekta aktu, kurā norādīt konstatētos trūkumus un pieprasīt tos novērst;

3.1.3. Nepieņemt pakalpojumu, ja tas neatbilst Līguma noteikumiem un Tehniskajai specifikācijai.

3.2. Pasūtītāja pienākumi:

3.2.1. Pieņemt sniegto kvalitatīvu, Līguma noteikumiem atbilstošu pakalpojumu, ja tas izpildīts saskaņā ar Līguma noteikumiem;

3.2.2. Savlaicīgi veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību.

3.3. IZPILDĪTĀJA tiesības:

3.3.1. Saņemt samaksu par pakalpojumu Līguma noteiktajā kārtībā.

3.4. IZPILDĪTĀJA pienākumi:

3.4.1. Sagatavot un organizēt savlaicīgu pakalpojumu nodošanu Pasūtītājam,

3.4.2. Uzņemt atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājām un trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.

- Nepārvarama vara.

  - Katrs no Līdzējiem tiek atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā LĪGUMĀ paredzēto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc šī LĪGUMA parakstīšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šāds Force Majeure ietver sevī noteikumus, kuri izriet ārpus Līdzēju kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldību likumi vai kādi citi normatīvi akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas līgumslēdzēju pušu iespējamās kontroles robežās).

  - Līdzējam, kas nokļuvis Force Majeure apstākļos, jāinformē par to otrs Līdzējs rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Force Majeure iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

  - Ja LĪGUMA 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ Līdzējiem nav iespējams izpildīt LĪGUMĀ noteiktās saistības ilgāk par vienu kalendāro mēnesi, tad katram no Līdzējiem ir tiesības atteikties no šī LĪGUMA izpildes. Šajā gadījumā neviens Līdzējs nevar prasīt zaudējumu, kas radušies šī LĪGUMA laušanas rezultātā, atlīdzību.

- LĪGUMA darbības termiņš.

5.1. Šis LĪGUMS ir spēkā līdz LĪDZĒJU saistību pilnīgai izpildei un stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

5.2. Līgums var tikt papildināts, izmainīts, pārtraukts vai izbeigts LĪDZĒJIEM par to rakstiski vienojoties. Jebkuras LIGUMA izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Vienas puses piedāvājums LĪGUMA grozījumiem nerada nekādas sekas, ja otra puse tās neakceptē.

6. PUŠU atbildība

6.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas vai fiksētas ar Līdzēju sarakstes dokumentiem. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Latvijas tiesā.

6.2. Par nesavlaicīgu PAKALPJUMA veikšanu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM soda naudu 0.5 % apmērā no LĪGUMA summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma kopējās summas.

5.3. Par LĪGUMĀ noteikto maksājumu termiņu izpildes pārkāpumu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM soda naudu 0.5 % apmērā no neapmaksātās LĪGUMA summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.

7. Papildus noteikumi

  - PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji lauzt LĪGUMU, ja IZPILDĪTĀJS nepilda šī LĪGUMA nosacījumus ilgāk kā 10 (desmit) dienas, iesniedzot IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu.

  - Izmaiņas un papildinājumi LĪGUMĀ stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas LĪDZĒJI.

  - LĪGUMS sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā uz 3 lapām, pa 1 eksemplāram katram no LĪDZĒJIEM, ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs LĪDZĒJIEM no tā parakstīšanas brīža.

- PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti

| IZPILDĪTĀJS | PASŪTĪTĀJS |
| --- | --- |
| _________________________ | Daugavpils novada dome |
| _________________________ | Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| _________________________ | Vien. reģ. Nr. 90009117568 |
| _________________________ | PVN maksātāja kods LV90009117568 |
| _________________________ _________________________ _________________________ | Norēķinu konts Valsts kase Konts Nr. LV22TREL980728F440200 Kods TRELLV22 |
| ___________________ | _____________________ |
| ___________________ | ____________________ |