APSTIPRINĀTS

Daugavpils novada domes iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 11. martā, protokols Nr.1

## ATKLĀTA KONKURSA

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība”

iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/06/ERAF

## NOLIKUMS

2013, Daugavpils

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

1.1.Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada dome

1.2.Rekvizīti:

| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 90009117568 |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401 |
| Kredītiestādes nosaukums | Valsts kase |
| Kredītiestādes kods | TRELLV22 |
| Norēķinu konts | LV37TREL9807280440200. |

Tālr. 65422238,  fakss 65476810, e-pasts dome@dnd.lv.

1.3. Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma dokumentiem: Vita Rūtiņa

tālr. 65476831,  fakss 65476810, e-pasts vita.rutina@dnd.lv,

2. Pretendents

2.1. Pretendents ir juridiska persona, personālsabiedrība, fiziska persona vai šo personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu.

2.2. Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību kopumā.

2.3. Ja pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem kopumā, izņemot nolikumā atrunātos gadījumus.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

2.4.1. petendents (ja pretendents ir fiziska persona);

2.4.2. pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja pretendents ir juridiska persona);

    - pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs (ja pretendents ir personālsabiedrība);

    - visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība);

    - pretendenta pilnvarota persona.

  - Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāja noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

  - Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu konkursā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības un noteikumus. Pretendents apzinās, ka piedāvājums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var tikt noraidīts.

- Iepirkuma dokumenti un informācijas apmaiņas kārtība

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos mājas lapā internetā – http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 . Ieinteresēto piegādātāju  pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot piedāvājumu.

  - Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētais piegādātājs var arī iepazīties   darba dienās  pirmdien  laikā no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 18:00, otrdien  – ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:30, piektdien   laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plks.12:30 līdz 15:30  Daugavpils novada attīstības  nodaļā (2.stāvs, 29 kabinets), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, līdz 2013.gada 25.aprīlim,  tālr.:65476831.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums. Par iepirkuma procedūras dokumentu pavairošanu (kopēšanu) un nosūtīšanu, ja tas tiek pieprasīts, pasūtītājs pieprasa no ieinteresētā piegādātāja samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

  - Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu. Saziņas dokumentā obligāti ietver iepirkuma procedūras nosaukumu: „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” un iepirkuma identifikācijas numuru DND 2013/06/ERAF Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

  - Pasūtītājs (iepirkuma komisija) papildu informāciju nosūta pa pastu un pa faksu uz ieinteresētā piegādātāja saziņas dokumentā norādīto faksa numuru un pasta adresi, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, informācija par  grozījumiem tiek publicēta tā mājas lapā internetā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 . Paziņojums par grozījumiem tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja  mājas lapā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

4.1.	Iepirkums tiek veikts 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  ERAF projekta  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” ietvaros.

4.2. Iepirkuma priekšmets ir pašvaldības ceļu/ielu rekonstrukcijas  Būvuzraudzības veikšana šādās būvēs saskaņā ar  Tehniskās specifikācijas būvuzraudzības veikšanai prasībām1. pielikums:

| Npk | Būves nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu |
| --- | --- |
| 1. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Ambeļi-Graiži” rekonstrukcija Ambeļu pagastā |
| 2. | Graižu tilta rekonstrukcija |
| 3. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Aužguļāni-Rīga-Daugavpils šoseja” rekonstrukcija Līksnas pagastā |
| 4. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Dzirnavas - MRS” no 0,000-0,580 km rekonstrukcija |
| 5. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Grāviņi-Višķu tehnikums” rekonstrukcija Višķu pagastā |
| 6. | Daugavpils novada pašvaldības „Ķieģeļu ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |
| 7. | Daugavpils novada pašvaldības „Strādnieku ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |
| 8. | Sventes ciema Daugavpils, Liepu ielu un Alejas šķērsielas rekonstrukcija |
| 9. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Tabore-Sadnieki” rekonstrukcija 2 kārtās Tabores pagastā |

CPV kods 71520000-9

4.3. Līguma darbības termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei.

Pakalpojumu sniegšanas termiņš: no Būvdarbu līguma noslēgšanas brīža līdz visu objektu nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvdarbu izpildes laiks: 14 mēneši  no būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbu izpildes procesā iespējams tehnoloģiskais pārtraukums orientējoši ziemas sezonas klimatisko apstākļu dēļ.

4.4.	Ja Būvuzraudzības līgums netiek noslēgts līdz 01.07.2013., tad līguma darbības termiņš var tikt pagarināts, ne ilgāk kā līdz 2014.gada 1.novembrim

  - Nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta apskate

5.1.	Būve (būves vieta) ir brīvi pieejama apskatei.

5.2. Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme.  Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksme tiek rīkota ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informācija par sanāksmi tiek ievietota Pasūtītāja mājas lapā internetā  http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 vismaz piecas darbdienas iepriekš.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks

  - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 25.aprīlim, plkst:11:00 piedāvājumus iesniedzot personīgi Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20.kab., darba dienās pirmdien no plkst. 9.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 18.00, otrdien – trešdien, no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30, piektdien 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30  vai atsūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, Latvija, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu Daugavpils novada domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot 6.3.punktā minētos gadījumos.

6.2. Tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs rīko piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks  2013.gada 25.aprīlī, plkst.11:00   Daugavpils novada domē, Daugavpils Rīgas iela 2, sēžu zālē (2.stāvs). Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

6.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam vai nosūta atpakaļ pa pastu, ja piedāvājums saņemts pa pastu.

7.	Piedāvājuma nodrošinājums

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz beznosacījumu piedāvājuma nodrošinājumu 7.2.punktā noteiktajā apmērā bankas garantijas veidā, kuru izsniedza Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka   vai apdrošināšanas polises veidā, kuru izsniedza  Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība,  vai  ieskaita nodrošinājuma summu  pasūtītāja  1.punktā norādītajā kontā ar norādi: „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2013/06/ERAF,, piedāvājuma nodrošinājums.”.   Bankas garantiju  vai apdrošināšanas polisi,  vai maksājuma uzdevumu, kas noteiktajā kārtībā apliecināts kredītiestādē,  Pretendents pievieno piedāvājuma dokumentiem.”

7.2. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts šādā  apmērā   - Ls 500 apmērā

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem terminiem:

7.3.1.	120 (simtu divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas;

7.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu, ja:

7.4.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

7.4.2.	pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta līgumu  pasūtītāja noteiktajā termiņa;

7.5.	Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem.

7.6. Pasūtītājs var rakstiski lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu (kopumā nepārsniedzot sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas). Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu, tas pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu par pagarināto termiņu.

7.7. Pretendenta piedāvājums, kam nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājums (bankas garantija, apdrošināšanas polise,  maksājuma uzdevums par piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu un piedāvājuma nodrošinājuma summa nebūs ienākusi Pasūtītāja kontā piecu darba dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas) tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts.

7.8.  Pasūtītājs atgriež Pretendentam piedāvājuma nodrošinājumu iemaksāto summu 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad iestājies kāds no nolikuma 7.3.punktā minētajiem termiņiem un pretendents iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma nodrošinājuma atmaksu vai piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta (bankas garantija,  apdrošināšanas polise)  atgriešanu.

8. Piedāvājuma noformējuma prasības

  - Piedāvājuma  sastāvā ir  trīs kopā cauršūtas daļas:

- pretendenta pieteikums dalībai Konkursā  un pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti;

b)	tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai neatrunāti labojumi. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

    - norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

    - Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

    - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt apliecinātai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu. Ja kopijas apliecina persona, kas ir pilnvarota apliecināt kopijas, tad jā pievieno pilnvaras oriģinālu vai citu dokumentu, kas apliecina šīs personas tiesības apliecināt kopijas.

  - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas un tulkojumus apliecina:

    - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

    - pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja pretendents ir juridiska persona);

    - pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta a) un b) apakšpunktā noteikto kārtību (ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība));

    - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta a) un b)apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai;

    - pretendenta pilnvarota persona.

  - Piedāvājumā norāda vai attiecībā uz piedāvājumu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

  - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu un adresi,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi;

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru;

atzīmi „Piedāvājums konkursam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība”” , iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/06/ ERAF. Neatvērt līdz 2013.gada 25.aprīļa, pulksten 11:00.”

  - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto četrus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet trijos - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”;

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu;

- atzīmi „Piedāvājums konkursam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība”, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/06/ ERAF .

  - Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenti, atbilstoši Nolikuma 7.punkta prasībām, neiesieti ievietojami Nolikuma 8.10.punktā minētajā ārējā iepakojumā.

  - Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.

  - Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst Nolikuma 8.9.punktā minētajām prasībām.

9. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju

9.1. Pasūtītājs nenoraida pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvuzraudzību atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā pretendents reģistrēts.

9.2. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā un kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, tam līdz līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas būvkomersantu reģistrā, Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā.

9.3.	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sadarbības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam, kur jānorāda apvienošanās mērķis, atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un apliecinājums, ka puses, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas izveidot pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai .

10. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem vai pastāv tādi apstākļi, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

# Nolikuma 10.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

Apakšuzņēmēja veicamo darbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības un  visi personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvuzraudzību, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta rīcībā ir augsti kvalificēts un atbilstoši sertificēts personāls Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei, t. i.:

      - vismaz 1 (viens) sertificēts būvuzraugs ceļu / ielu būvuzraudzībā uz ne vairāk kā divām 4.2. punktā norādītājām būvēm, kuram pēdējo 3 (triju) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir līdzvērtīga pieredze ceļu/ielu būvuzraudzības darbu izpildē, t. i. būvuzraugs ir kvalitatīvi veicis vismaz 2 (divu ) valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu vai ielu ar asfaltbetona segumu (kopējais izbūvēto vai rekonstruēto ceļa/ielas posmu garums vismaz 2,00 km) izbūves vai rekonstrukcijas darbu (objekts nodots ekspluatācijā) būvuzraudzību kā būvuzraugs;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts būvuzraugs tiltu būvuzraudzībā, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir līdzvērtīga pieredze tiltu būvuzraudzības darbu izpildē, t. i. būvuzraugs ir kvalitatīvi veicis vismaz 1 (viena) dzelzsbetona konstrukcijas tilta (ar garumu ne mazāks kā 40 m) izbūves vai rekonstrukcijas darbu (objekts nodots ekspluatācijā) būvuzraudzību;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts būvuzraugs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir līdzvērtīga pieredze lietus ūdens kanalizācijas vai ūdensvada un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā, t. i. būvuzraugs ir kvalitatīvi veicis lietus ūdens kanalizācijas vai ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ārējo tīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbu (būvdarbu apjoms vismaz 300 m) (objekts nodots ekspluatācijā) būvuzraudzību;

      - vismaz 1 (viens) sertificēts būvuzraugs elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam ir līdzvērtīga pieredze elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzībā, t. i. būvuzraugs ir kvalitatīvi veicis elektroietaišu ārējo komunikāciju (t. i. elektrotīkli un/ vai ielu apgaismojums) (būvdarbu apjoms vismaz 600 m) (objekts nodots ekspluatācijā) būvuzraudzību.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

11.2.1.	Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā bez apakšuzņēmējiem bez PVN par 2010., 2011., 2012. finanšu gadiem ir vismaz  2 (divas) reizes lielāks par iesniegto  līgumcenu. Ja pretendents ir personu apvienība, tad finanšu apgrozījumu  skaita visiem apvienības dalībniekiem  kopā.   Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā īsāku laiku par trīs gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Šajā gadījumā minētais apgrozījums tiks aprēķināts pēc šādas formulas: pretendenta apgrozījums par iepriekšējo (iem) gadu (iem) dalīts ar pretendenta uzņēmējdarbības veikšanas gadiem.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Tehniskās un profesionālās spējas:

      - Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir līdzvērtīga pieredze būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, t. i.:

      - Pretendents ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 4 (četru) valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu vai ielu ar asfaltbetona segumu (kopējais izbūvēto vai rekonstruēto ceļu/ielu posmu garums  ne mazāks kā 4 km) izbūves vai rekonstrukcijas darbu (objekts nodots ekspluatācijā) būvuzraudzības pasūtījuma līgumu;

      - Pretendents ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 1 (vienu) dzelzsbetona konstrukcijas tilta (garums ne mazāks kā 40,00 m) izbūves vai rekonstrukcijas darbu (objekts nodots ekspluatācijā) būvuzraudzības pasūtījuma līgumu;

      - Pretendents ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 1 (vienu) lietus ūdens kanalizācijas vai ūdensvada un kanalizācijas sistēmas ārējo tīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbu (būvdarbu apjoms vismaz 300 m, objekts nodots ekspluatācijā) būvuzraudzības pasūtījuma līgumu;

      - Pretendents ir kvalitatīvi izpildījis vismaz 1 (vienu) elektroietaišu ārējo komunikāciju (elektrotīkli un/ vai ielu apgaismojums) izbūves vai rekonstrukcijas darbu (būvdarbu apjoms vismaz 600 m, objekts nodots ekspluatācijā) būvuzraudzības pasūtījuma līgumu.

  - Pretendents Būvuzraudzības veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents līguma izpildē paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz apakšuzņēmēja amatpersonas ar paraksta tiesībām  parakstītu apliecinājumu (apliecinājums vai vienošanās) par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies pretendenta piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai, un kurā nepārprotami norādītas apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē un tā daļa (procentos). Pretendents ir atbildīgs par līguma izpildi kopumā neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

12. Iesniedzamie dokumenti

12.1. Pieteikums dalībai konkursā

12.1.1.Pieteikumu dalībai konkursā paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai konkursā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei (C1 pielikums).

12.1.2. Pretendents pieteikumu dalībai konkursā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

12.1.3.	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sadarbības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienības nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanās mērķis, atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un apliecinājums, ka puses, attiecībā uz kurām pieņemts lēmums slēgt līgumu, apņemas izveidot  pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai.

  - Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas nolikuma 10.1. punkta nosacījumi, atbilstoši veidnei (C1 pielikumā).

    - Apliecinājumu  jāiesniedz arī pretendenta  apakšuzņēmējam, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītajām personām, uz kuras iespējām  pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā  noteiktajām prasībām ( uz apliecinājumu sniedzošās personas veidlapas brīvā formā) .

    - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz pasūtītājam:

12.2.3.1. izziņu(-s), kuru/-as izdevusi kompetenta institūcija (Latvijas Republikā – Uzņēmumu reģistrs), kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

12.2.3.2. izziņu(-s), ko izdevis Valsts ieņēmumu dienests Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrēšanas iestāde citā valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latu (kopija).

12.2.4. Pasūtītājs nepieprasa 12.2.3.1.un 12.2.3.2.punktā noteiktos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

12.2.5. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 12.2.3.1.un 12.2.3.2.punktā minētos dokumentus, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā.

12.2.6. 	Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju vai apakšuzņēmēja veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, 12.2.3.1.un 12.2.3.2.punktā minētās izziņas iesniedz katrs tās dalībnieks un apakšuzņēmējs.

12.2.7. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstī, iepirkuma komisija tam un personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību izvirzītajam kvalifikācijas prasībām, un tā apakšuzņēmējiem,  pieprasīs iesniegt izziņu no to reģistrācijas valsts.

12.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

12.3.1.Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvuzraudzībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

12.3.2. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvuzraudzībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

12.3.3. Pretendenta piedāvāto kvalificētu un sertificētu speciālistu saraksts atbilstoši veidnei  C2 pielikums, pievienojot  speciālistu būvprakses sertifikātu vai ekvivalentu dokumentu kopijas.

12.3.4.Pretendenta apliecinājums par tā gada vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā  bez  apakšuzņēmējiem bez PVN par 2010., 2011. 2012. finanšu gadiem, norādot vidējo un atsevišķi katra gada apgrozījumu, pievienojot bilanci ar VID atzīmi par saņemšanu un  peļņas/zaudējuma aprēķinu par 2010. un 2011. finanšu gadiem un par 2012.gadu -  operatīvo bilanci.

Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, apliecinājumu un pievienotos dokumentus iesniedz katrs tās dalībnieks.

12.3.5. Pretendentam 11.3.1. apakšpunktā minēto pieredzi jāapliecina ar pēdējos trijos gados īstenoto Būvuzraudzības darbu sarakstu atbilstoši C3 pielikuma formai un  ar būvuzraudzības pasūtītāju   atsauksmēm, kurās ietver ziņas par autoceļa/ielu/tiltu nosaukumu, Būvuzraudzības veicēju , Būvuzraudzības uzsākšanas - pabeigšanas datumiem, Būvuzraudzības darbu veidiem  un Būvdarbu  apjomiem ( km vai metri vai apjomi naudas izteiksmē), kā arī par to , ka  būvobjekts nodots ekspluatācijā .

12.3.6.	Pretendenta piedāvātā būvuzrauga kvalifikācijas, pieredzes un pieejamības apliecinājums atbilstoši veidnei (C4 pielikums), pievienojot   sertifikātus.

12.3.7.	Ja pretendents būvuzraudzībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

      - apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksta veidnei (C5 pielikums);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši veidnei (C6 pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums;

12.3.8. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

13.Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (A pielikums) noteiktajām būvuzraudzībai  izvirzītajām prasībām un konkursa Nolikumā, Līguma projektā (B pielikums)  izvirzītām prasībām.

  - Nolikuma C7 pielikumā „Tehniskais piedāvājums” Pretendentam sniegt aprakstu brīvā formā, kas satur sekojošas daļas:

    - galveno būvdarbu veidu – dzelzsbetona konstrukcijas tilta,  nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecības un karstā asfalta dilumkārtas  būvniecības darbu uzraudzības apraksts (norādot kādu parametru atbilstību, cik bieži plānots pārbaudīt un pierakstīt, kura persona būvobjektā glabās pierakstus un uzrādīs tos pārbaudītājiem);

    - Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces (norādot, kurš no uzraudzības grupas kādu parametru atbilstību ar katru no tām pārbaudīs).

- Finanšu piedāvājums

  - Piedāvājuma  summu nosaka latos (LVL). Tajā ietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam. Līguma summa tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus.

  - Piedāvātajai līguma summai jāietver visas izmaksas un riskus, kas varētu rasties saistībā ar pienācīgu būvuzraudzības izpildi, citu personu (piemēram, apakšuzņēmēju) pieaicināšanu darbu daļas izpildei, meteoroloģiskajiem un citiem objektīvi paredzamiem apstākļiem  (izņemot nepārvaramas varas un neparedzētus apstākļus), iespējamām izmaiņām būvuzraudzības izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju), paraugu ņemšanas un laboratorisko izmeklējumu izmaksas un iespējamo būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājumu, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 1.novembrim.

- Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādā kārtība:

  - Pretendentu atlasi, piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu iepirkuma komisija veic, saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām.

  - Komisija vērtēs tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši šī Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām un pretendents ir izturējis pretendentu atlasi.

  - Ja pretendents neatbildīs Nolikumā norādītajām pretendentu atlases prasībām vai tā piedāvājums nebūs iesniegti vai saskaņā ar Nolikuma prasībām noformēti visi prasītie dokumenti, dokumentu kopijas vai apliecinājumi, tad šo pretendentu piedāvājumi var tikt uzskatīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

  - Pēc pretendentu atlases, Komisija veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Komisija pārbauda, vai nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā kļūdu labojums tika veikts. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav nepamatoti lēts. Ja tiek konstatēts, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums ar nepamatoti lētu cenu tiek noraidīts.

  - Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanai piemēro kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu. No visiem piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā ietvertajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija,  atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam, nosaka pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Pēc nolikuma 12.2.3.1.un 12.2.3.2.punktos minēto izziņu saņemšanas, komisija lemj par iepirkuma uzvarētāju ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas vienlaicīgi par to informē visus pretendentus, kā arī Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniedz IUB publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (B pielikums).

  - Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu  pēc  ERAF projekta  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu  noslēgšanas  vai agrāk, jā pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi projekta īstenošanai.

  - Konkursa uzvarētājiem līgumi ar pasūtītāju jānoslēdz ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Ja uzvarētājs ir  ārvalstu pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā tam līgumu jānoslēdz ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas.

  - Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs šajā laikā neierodas uz līguma parakstīšanu vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija  pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Maksājumi par izpildītajiem darbiem tiks  veikti pēc katras būves nodošanas ekspluatācijā  - 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

17.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

17.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

    - Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, vai ja izraudzītais pretendents noteiktajā termiņā nav izpildījis Nolikuma 12.2.3. punkta prasību.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

NOLIKUMA PIELIKUMU SARAKSTS:

A pielikums: „Tehniskā specifikācija”

B pielikums: „Iepirkuma līguma projekts”

C1 pielikums: „Pieteikums dalībai konkursā”,

C2 pielikums: „Pretendentam pieejamo kvalificēto un sertificēto speciālistu saraksts”,

C3 pielikums:„Pretendenta pēdējo 3 gadu laikā  īstenotās būvuzraudzības darbu saraksts”,

C4 pielikums: „Būvuzrauga  pieredzes un pieejamības apliecinājums”,

C5 pielikums: „Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts”,

C6 pielikums:  „Apakšuzņēmēja apliecinājums” ,

C7 pielikums „Tehniskais piedāvājums”

A pielikums: Tehniskā specifikācija

- Pakalpojuma mērķis:

Nodrošināt projekta „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” ietvaros paredzēto būvdarbu būvuzraudzības izpildi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu, tehniskā projekta un pasūtītāja prasībām.

- Darba uzdevums un prasības pakalpojumu izpildei:

  - Būvuzraudzība objektos

| Npk | Būves nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu |
| --- | --- |
| 1. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Ambeļi-Graiži” rekonstrukcija Ambeļu pagastā |
| 2. | Graižu tilta rekonstrukcija (Ambeļu pagastā uz pašvaldības ceļa „Ambeļi-Graiži”) |
| 3. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Aužguļāni-Rīga-Daugavpils šoseja” rekonstrukcija Līksnas pagastā |
| 4. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Dzirnavas - MRS” no 0,000-0,580 km rekonstrukcija Naujenes pagastā |
| 5. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Grāviņi-Višķu tehnikums” rekonstrukcija Višķu pagastā |
| 6. | Daugavpils novada pašvaldības „Ķieģeļu ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |
| 7. | Daugavpils novada pašvaldības „Strādnieku ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |
| 8. | Sventes ciema Daugavpils, Liepu ielu un Alejas šķērsielas rekonstrukcija Sventes pagastā |
| 9. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Tabore-Sadnieki” rekonstrukcija 2 kārtās Tabores pagastā |

jāveic atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, izstrādātajiem tehniskajiem projektiem un „Autoceļu specifikācijas 2012” noteiktajām prasībām.

Objektu tehniskie projekti izvietoti Pasūtītāja mājas lapā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija”,  iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/04/ERAF.

Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajiem Būvdarbu līgumiem un būvdarbu iepirkuma konkursa nolikuma prasībām:

    - Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto darba  programmu, izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju;

    - Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un apstiprinātam tehniskajam projektam, LR normatīvajiem aktiem.

    - Izvērtēt ar Tehniskā projekta un darba programmas realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvdarbu realizācijas procesu (būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure);

    - Nodrošināt detalizētu Darba programmas risinājumu analīzi un dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījuma piedāvājot konkrētās korekcijas;

    - Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

    - Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par:

- pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;

- atšķirībā starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;

- Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām;

- informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no līguma dokumentiem;

- līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcē;

    - Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus tehniskajā projektā (Būvprojektā) un mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzradītajiem vai grozīt Būvdarbu līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai;

    - Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem un iesniegt Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojuma norādīt izmaiņu cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas;

    - Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu;

    - Būvdarbu izpildes laikā konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi;

    - Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām;

    - Ierasties būvdarbu veikšanas vietā būvuzraudzības pienākumu pildīšanai, t. sk. arī pēc Pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma, un apmeklēt būvsapulces;

    - Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, iknedēļas vai ārkārtas būvsapulču vadīšanu;

    - Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi  un objekta kopumā darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot Pasūtītajam;

    - Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;

    - Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta ietvaros;

    - veikt pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus;

    - karstā asfalta kārtu būvniecības periodā veikt iknedēļas kvalitātes vadības kontroles pasākumus karstā asfalta ražotnēs un veikt ierakstus ražotnes laboratorijas darba žurnālā par kontroles rezultātiem.

- Būvuzraudzības pakalpojuma piedāvājuma cenā jāiekļauj:

  - būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem;

  - būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana;

  - paraugu ņemšana, sagatavošana un neatkarīgas sertificētas laboratorijas izmeklējumu izmaksas 2 objektos pēc pasūtītāja izvēlēs   :

| Nr. | Pārbaudes veids | Paraugu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Salturīgās kārtas paraugu fizikālo īpašību testēšana: | - |
| 1.1. | Granulometriskais sastāvs | 2 |
| 1.2. | Filtrācijas koeficients | 2 |
| 2. | Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana: | - |
| 2.1. | Granulometriskais sastāvs | 2 |
| 2.2. | Losandželosas koeficients | 2 |
| 3. | Asfaltbetona maisījumu paraugu testēšana: | - |
| 3.1. | Granulometriskais sastāvs | 2 |
| 3.2. | Saistvielas saturs | 2 |
| 3.3. | Maksimālais blīvums | 2 |
| 3.4. | Tilpumblīvums | 2 |
| 3.5. | Poru saturs | 2 |
| 3.6. | Minerālā karkasa porainība | 2 |
| 3.7. | Ar bitumenu aizpildīto poru saturs | 2 |
| 4. | Izbūvētas asfaltbetona kārtas paliekošā porainība (urbtie paraugi) | 2 |
| 5. | Riteņu sliežu veidošanās tests urbtajiem paraugiem | 2 |

  - citi izdevumi, ja tādi paredzami;

  - visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi.

- Darbu izpildes termiņš :

  - Pretendentam līguma ietvaros jānodrošina pakalpojumu sniegšana līdz būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā neatkarīgi no sākotnējo plānotā būvdarbu izpildes termiņa. Plānotais darbu izpildes laiks – orientējoši 14 mēneši no būvdarbu uzsākšanas.

B pielikums: Iepirkuma līguma projekts

BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS

Daugavpilī, 							2013.gada _______________

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektores ________personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes  nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________, tās _____________________________ ___________________personā, kurš/a darbojas uz ________________ pamata un ir tiesīgs/a sabiedrību pārstāvēt atsevišķi/ kopīgi ar ___________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs , no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, realizējot 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  ERAF projektu  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšana”, pamatojoties uz Pasūtītāja, rīkotā atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība ”,  iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/06/ERAF , nolikumu, konkursa  rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (līguma pielikums nr.1, turpmāk tekstā – Konkursa piedāvājums), noslēdz šādu līgumu:

## 1. Definīcijas

1.1. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja līgums ar trešo personu par šajā līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.

1.2. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

1.3. Pasūtītāja pārstāvis ir Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja vārdā vada līguma izpildi.

1.4. Būvuzraugs  ir Pasūtītāja nolīgtas personas, kuras Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu uzraudzību.

## 2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzību (turpmāk tekstā – Uzraudzība) saskaņā ar līguma 2. pielikumu „Tehniskā specifikācija” šādās būvēs:

| Npk | Būves nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu |
| --- | --- |
| 1. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Ambeļi-Graiži” rekonstrukcija Ambeļu pagastā |
| 2. | Graižu tilta rekonstrukcija |
| 3. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Aužguļāni-Rīga-Daugavpils šoseja” rekonstrukcija Līksnas pagastā |
| 4. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Dzirnavas - MRS” no 0,000-0,580 km rekonstrukcija |
| 5. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Grāviņi-Višķu tehnikums” rekonstrukcija Višķu pagastā |
| 6. | Daugavpils novada pašvaldības „Ķieģeļu ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |
| 7. | Daugavpils novada pašvaldības „Strādnieku ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |
| 8. | Sventes ciema Daugavpils, Liepu ielu un Alejas šķērsielas rekonstrukcija |
| 9. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Tabore-Sadnieki” rekonstrukcija 2 kārtās Tabores pagastā |

## 3. Līgumcena

3.1. Līgumcena ir skaitlis cipariem un vārdiem. Pievienotās vērtības nodoklis 21% ir skaitlis cipariem un vārdiem. Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir skaitlis cipariem un vārdiem.

## 4. Darbu pieņemšana un maksāšanas kārtība

4.1. Līguma izpildi par būvuzraudzību katrā Būvē no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas aktu pēc katras Būves nodošanas ekspluatācijā. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.

4.2. Pasūtītājs veiks samaksu pēc būves nodošanas ekspluatācijā  un rēķina, un Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšanas.

4.3. Akta un rēķina formu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.

4.4. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs apmaksā Pasūtītājam.

4.5. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 30 dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.

## 5. Termiņi

5.1. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 25 dienas pirms būvdarbu uzsākšanas.

5.2. Uzraudzības veikšana jāpabeidz, kad izpildīti līgumā noteiktie pienākumi.

5.3. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kartība, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu Pasūtītājam un būvuzraudzība šajā periodā nenotiek.

## 6. Apakšuzņēmēji

6.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

6.2. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Būvuzraudzības daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Būvuzraudzības daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja pārstāvim un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītāja pārstāvis piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(

6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja pārstāvim. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītāja pārstāvis piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

- piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

- uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(

6.4. Pasūtītāja pārstāvis pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

## 7. Izpildītāja darbinieki

7.1. Izpildītājs ir atbildīgs par to darbinieku drošību, kuri veic Uzraudzību.

7.2. Projekta būvuzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista tikai savā konkursa piedāvājumā
minētos darbiniekus.

7.3. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publiskā iepirkuma likuma 68. panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

7.4. Izpildītājs būvuzraudzības izpildē iesaistīto darbinieku maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot pamatojumu, šādos gadījumos:

- darbinieka nāve;

- darbinieka darba nespēja;

- darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju.

7.5. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks 14 dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

- atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;

- nekompetence vai nolaidība;

- līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana;

- atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai;

- būvuzraugs ir nodarbināts vairākās būvēs  nekā paredzēts konkursa piedāvājumā.

7.6. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo vai noraida darbinieku maiņu vai aizvietošanu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

7.7.Izpildītājs nedrīkst veikt personāla izmaiņas pirms Pasūtītāja pārstāvja apstiprinājuma saņemšanas.

7.8. Pasūtītāja pārstāvis pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

- Pušu pienākumi un tiesības

  - Izpildītāja pienākumi un tiesības:

    - visā Līguma izpildes laikā ievērot iepirkuma (Nr. DND – 2013/6/ERAF) nolikumā, noteiktās prasības;

    - nodrošināt būvuzraugu, kuri atbildīgi par būvdarbu uzraudzību atrašanos Būvēs:

| Npk | Būves nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu | Būvuzraugs |
| --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Ambeļi-Graiži” rekonstrukcija Ambeļu pagastā |  |
| 2. | Graižu tilta rekonstrukcija |  |
| 3. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Aužguļāni-Rīga-Daugavpils šoseja” rekonstrukcija Līksnas pagastā |  |
| 4. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Dzirnavas - MRS” no 0,000-0,580 km rekonstrukcija |  |
| 5. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Grāviņi-Višķu tehnikums” rekonstrukcija Višķu pagastā |  |
| 6. | Daugavpils novada pašvaldības „Ķieģeļu ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |  |
| 7. | Daugavpils novada pašvaldības „Strādnieku ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |  |
| 8. | Sventes ciema Daugavpils, Liepu ielu un Alejas šķērsielas rekonstrukcija |  |
| 9. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Tabore-Sadnieki” rekonstrukcija 2 kārtās Tabores pagastā |  |

    - Izpildītājam jāierodas būvlaukumā pēc autoruzrauga, kā arī būvinspektora vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska vai mutiska uzaicinājuma trīs stundu laikā;

    - Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

    - Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

    - veikt Būves būvuzraudzību visā būvniecības laikā ( izņemot tehnoloģiskā pārtraukuma periodu) atbilstoši tehniskajam projektam, darbu programmai, normatīvajiem aktiem un būvniecības līgumam, Būvē atrodoties katru darba dienu un vai biežāk, ja šādu nepieciešamību pieprasa būvdarbu procesa norises apstākļi, autoruzraugs, būvinspektors, Pasūtītāja pārstāvis, bet :

- būvuzraugam ceļu / ielu būvuzraudzībā asfalta uzklāšanu jāuzrauga nepārtraukti visā šo darbu veikšanas procesā;

- būvuzraugam tiltu būvuzraudzībā monolītā dzelzsbetona seguma betonēšanu  uzraudzīt nepārtraukti visā darbu veikšanas procesā.

Būvdarbu uzraudzību jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās

    - sekot, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi

    - piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un šaubu gadījumā organizēt attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus;

    - veikt būvdarbu posmu tehnoloģiskās secības pārbaudi, atbilstoši saskaņotai  darba programmai un materiālu ražotāju tehniskajām prasībām,

    - veikt tehnisko jautājumu sagatavošanu, koordinēšanu un risināšanu ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju visas būvniecības laikā;

    - piedalīties nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanā;

    - nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvdarbu tehnoloģisko procesu secības, akceptētā būvprojektā noteikto materiālu izlietojuma, Tāmes un Laika grafika;

    - periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbaudīt būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darba programmā.

    - nepieļaut spēkā esošo tiesību aktu un attiecīgo standartu pārkāpumu būvdarbu laikā;

    - ievērot un kontrolēt darba drošības pasākumus Objektā;

    - pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto būvdarbu apjomus;

    - veikt sadarbību ar autoruzraugiem, piedaloties risinājumu izvērtēšanā un to saskaņošanā;

    - neizpaust trešajām personām Pasūtītāja konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, sniedzot Pakalpojumu;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma informēt Pasūtītāju par Pakalpojuma sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojuma sniegšanu;

    - Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz atskaites un dokumentāciju (t.sk. fotofiksācijas elektroniskā formātā), kas saistīti ar Darbu izpildi;

    - Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Būvi ekspluatācijā;

    - Izpildītājam Pakalpojuma sniegšanai ir tiesības saņemt visu nepieciešamo informāciju un materiālus;

    - Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Pasūtītāja pārstāvim, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

    - Izpildītājam jānodrošina  paraugu plombēšana, lai novērstu paraugu apmaiņas iespēju, glabāšana līdz darbu pieņemšanas akta apstiprināšanai un paraugu nogādāšana Pasūtītāja norādītā vietā;

    - Kontrolēt satiksmes organizācijas darbības būves vietā;

    - uzņemt fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto

    - kontrolēt un veicināt būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem, to neizpildīšanas gadījumos veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktā termiņā, bet atkārtotos līguma nosacījumu neizpildīšanas gadījumos sastāda aktus par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktus projekta vadītājam

    - citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī līguma un LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo Līgumu.

  - Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

    - Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - Pasūtītāja pārstāvis pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam būvdarbu līguma kopiju, būvdarbu iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājuma kopiju un būvdarbu iepirkuma nolikuma kopiju elektroniskajā versijā.

    - Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.

    - Pasūtītāja sniegtai informācijai ir jābūt patiesai un pēc satura un apjoma ir jāatbilst Izpildītāja prasībām. Informācijas atbilstības kritērijus nosaka Izpildītājs.

    - Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājam ir pienākums rakstiski pilnvarot Izpildītāju Pakalpojumu sniegšanai.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs saņemt informāciju no Izpildītāja par Pakalpojumu sniegšanas gaitu un Pasūtītāju interesējošiem jautājumiem saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu.

    - Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

    - Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Uzraudzība vai būvdarbi netiek veikti atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tas jādokumentē un nekavējoties jāinformē Izpildītājs.

    - Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no šī Līguma un LR spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz šo līgumu.

## 9. Līgumsods

9.1. Ja Pasūtītājs kavē līgumā noteiktos maksājumus par Uzraudzību, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

9.2. Ja Izpildītājs Darba uzdevumā norādītās atskaites neiesniedz Darba uzdevumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt par katru gadījumu līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle pieci) % apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no līgumcenas.

9.3. Ja Izpildītāja vainas dēļ darba atļaujas aizkavējums ir ilgāks par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05 (nulle, komats nulle pieci) % apmērā no aizkavēto būvdarbu summas par katru aizkavējuma dienu.

9.4. Ja Izpildītāja darbinieks nepamatoti nav atradies uzraudzības veikšanas vietā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 Ls (pieci simti latu) par katru konstatēto gadījumu.

9.5. Ja Izpildītājs nesniedz Pasūtītāja pārstāvim savā rīcībā esošu informāciju par situāciju uzraudzības veikšanas vietā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 Ls (pieci simti latu) par katru konstatēto gadījumu.

9.6. Par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, neievērojot līgumā noteikto kārtību un termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 500 Ls (pieci simti latu) par katru gadījumu.

9.7. Par jebkuru citu Pasūtītāja pārstāvja konstatēto gadījumu, kad Izpildītājs nav veicis līgumā paredzētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 30 (trīsdesmit) Ls par katru gadījumu.

9.8.Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja pārstāvja sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.

9.9. Ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 20 % apmērā no Līguma summas.

## 10.Līguma grozīšana

10.1. Ja Pasūtītājs savlaicīgi nenoslēdz līgumu ar būvuzņēmēju kādā no iepirkumu daļām, kā rezultātā iepirkumā prognozētais līguma izpildes termiņš (2014.gada 1.novembris)  tiek pagarināts, pasūtītājam ir tiesības, vienojoties ar Izpildītāju, pārskatīt veicamo būvuzraudzības darbu apjomu,  termiņu un summu.

10.2. Ja Pasūtītājs savlaicīgi nenoslēdz līgumu ar būvuzņēmēju un tā rezultātā paredzamo būvdarbu izpilde kļūst neiespējama, pasūtītājam ir tiesības pārskatīt veicamo būvuzraudzības darbu apjomu un summu.

## 11.Līguma darbības izbeigšana

11.1.Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 (desmit) % no līgumcenas.

11.2.Pasūtītājam ir tiesības izbeigt līguma darbību, ja:

11.2.1. Izpildītājs nenodrošina 8. punktā noteikto prasību izpildi;

11.2.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības;

11.2.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

11.2.4. būvdarbi nav uzsākti 5. punktā noteiktajā termiņā

11.3. Ja līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā jāiesniedz ikmēneša atskaite par pēdējo Uzraudzības periodu un visa darbu uzraudzības dokumentācija.

## 12.Nepārvarama vara

12.1.Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās.

12.2.Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu.

## 13.Strīdu risināšana

13.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## 14. Papildus noteikumi

14.1.Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz līgto saistību izpildei.

14.2.Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Konkursa piedāvājums”

2. pielikums „Tehniskā specifikācija”

14.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, pa vienam līguma eksemplāram uz ....... lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz .......lapām katrai pusei.

## 15. Pušu rekvizīti:

|  | Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. |  |  |
| Adrese |  |  |
| Bankas konts |  |  |

Pušu paraksti:

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |

##### C1 pielikums

###### Uz pretendenta veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

# PIETEIKUMS DALĪBAI  KONKURSĀ

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Kredītiestādes nosaukums: |  |
| Kredītiestādes kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo _______________________________________________________________*

pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums

apliecinām savu dalību atklātā konkursā  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF.

- Ar šo apliecinām, ka:

Attiecībā uz Pretendentu un nolikuma 10.1.2. minēto personu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu, tajā skaitā arī ar līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

- Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus.

- Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.

- Apņemamies darbus veikt <termiņš mēnešos cipariem> (<termiņš mēnešos vārdiem>) laikā, atbilstoši līguma (B.pielikums ) nosacījumiem.

- Piedāvājam veikt būvuzraudzību „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF

| NPK | Būves nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu | Līgumcenu bez PVN cipariem (Ls) | PVN 21% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Ambeļi-Graiži” rekonstrukcija Ambeļu pagastā |  |  |
| 2. | Graižu tilta rekonstrukcija |  |  |
| 3. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Aužguļāni-Rīga-Daugavpils šoseja” rekonstrukcija Līksnas pagastā |  |  |
| 4. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Dzirnavas - MRS” no 0,000-0,580 km rekonstrukcija |  |  |
| 5. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Grāviņi-Višķu tehnikums” rekonstrukcija Višķu pagastā |  |  |
| 6. | Daugavpils novada pašvaldības „Ķieģeļu ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |  |  |
| 7. | Daugavpils novada pašvaldības „Strādnieku ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |  |  |
| 8. | Sventes ciema Daugavpils, Liepu ielu un Alejas šķērsielas rekonstrukcija |  |  |
| 9. | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Tabore-Sadnieki” rekonstrukcija 2 kārtās Tabores pagastā |  |  |
| 10. | Paraugu ņemšanas, sagatavošanas un neatkarīgas sertificētas laboratorijas izmeklējumu izmaksas ( summa kopā) |  |  |
|  | Summa kopā |  |  |

Paraugu ņemšanas, sagatavošanas un neatkarīgas sertificētas laboratorijas izmeklējumu izmaksas:

| Nr. | Izmaksu pozīcija | Vienību (paraugu) skaits | Vienas vienības cena, Ls bez PVN | Vienas vienības cena, Ls ar PVN | Summa kopā, Ls bez PVN | Summa kopā, Ls ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salturīgās kārtas paraugu fizikālo īpašību testēšana: | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Granulometriskais sastāvs | 2 |  |  |  |  |
| 1.2. | Filtrācijas koeficients | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Nesaistītu minerālmateriālu paraugu fizikālo īpašību testēšana: | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Granulometriskais sastāvs | 2 |  |  |  |  |
| 2.2. | Losandželosas koeficients | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Asfaltbetona maisījumu paraugu testēšana: | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Granulometriskais sastāvs | 2 |  |  |  |  |
| 3.2. | Saistvielas saturs | 2 |  |  |  |  |
| 3.3. | Maksimālais blīvums | 2 |  |  |  |  |
| 3.4. | Tilpumblīvums | 2 |  |  |  |  |
| 3.5. | Poru saturs | 2 |  |  |  |  |
| 3.6. | Minerālā karkasa porainība | 2 |  |  |  |  |
| 3.7. | Ar bitumenu aizpildīto poru saturs | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Izbūvētas asfaltbetona kārtas paliekošā porainība (urbtie paraugi) | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Riteņu sliežu veidošanās tests urbtajiem paraugiem | 2 |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |

par Līgumcenu  ( rinda no tabulas „ Summa kopā”) ir LVL ___________ (summa vārdiem) neieskaitot PVN un PVN 21% LVL ___________ (summa vārdiem).

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds*: |  |
| Paraksttiesīgās personas amats*: |  |
| Paraksttiesīgās personas paraksts*: |  |
| Datums: |  |

z.v.

*Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem.

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.

##### C2 pielikums

###### Uz pretendenta veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

# PRETENDENTAM PIEEJAMO KVALIFICĒTO UN SERTIFICĒTO SPECIĀLISTU  SARAKSTS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF

| Būvuzrau dzības joma * | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | Būves nosaukums atbilstoši 4.2. punktam, kurā tiek veikta būvuzraudzība | Persona, kuru pārstāv ** | Līgumattiecību pamats *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ceļu / ielu būvuzraudzība |  |  |  |  |  |
| tiltu būvuzraudzība |  |  | Graižu tilta rekonstrukcija |  |  |
| ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība |  |  | Daugavpils novada pašvaldības „Ķieģeļu ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |  |  |
| elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzība |  |  | Daugavpils novada pašvaldības „Ķieģeļu ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |  |  |

* būvuzraudzības  jomu  pretendents norāda, nodrošinot vismaz nolikuma 11.1.3.apakšpunktā minēto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

D darba līgums

E uzņēmuma līgums

| Paraksttiesīgās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

##### C3 pielikums

###### Uz pretendenta veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

PRETENDENTA PĒDĒJO 3 GADU LAIKĀ  ĪSTENOTĀS BŪVUZRAUDZĪBAS  DARBU SARAKSTS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF

| № | Būves nosaukums, adrese | Būvuzraudzības veicējs | Būvuzraudzības pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs | Būvuzraudzības darbu veidi | Būvuzraudzība uzsākta -pabeigta* gggg.mm.dd, | Būvdarbu apjomi ( km vai metri vai apjomi naudas izteiksmē . Nolikuma 12.3.8. punkts ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datums

| Paraksttiesīgās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

##### C4 pielikums

## BŪVUZRAUGA  PIEREDZES UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF

- Vārds:

- Uzvārds:

- Deklarētā dzīvesvietas adrese

- Tālrunis:

- E – pasta adrese:

- Specialitāte:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |

Pēdējo triju gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi,  kā būvuzraugs, veicis pabeigtu būvdarbu līgumu būvuzraudzību , atbilstoši nolikuma 11.1.3.punkta prasībām:

| Būves nosaukums un adrese | Amats , Būvuzraudzības uzsākšanas -pabeigšanas gggg.mm.dd | Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona , tālrunis | Informācija par veikto darbu apjomiem atbilstoši nolikuma 11.1.3.punktam ( km vai metri, vai būvdarbu apjoms naudas izteiksmē) |
| --- | --- | --- | --- |

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties atklāta konkursa                      „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” (Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF) Būvuzraudzības  darbu veikšanā veicot ______________ būvdarbu būvuzraudzības pienākumus gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apņemos saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> piedāvājumu pasūtītāja izsludinātajam iepirkumam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF veikt ______________ būvdarbu būvuzraudzības pienākumus:

būvē* _________________________________________ (Būves   nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu );

būvē* _________________________________________ (Būves   nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu ).

gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

| Būvdarbu vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Datums: |  |

* - neaizpilda par lietus ūdens kanalizācijas izbūves būvdarbu būvuzraudzību un elektroietaišu būvdarbu būvuzraudzību

##### C5 pielikums

###### Uz pretendenta veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

## APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF

| № | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Adrese, tālrunis, e-pasta adrese, kontaktpersona | Veicamo darbu vērtība (% no kopējās iepirkuma līguma vērtības ) | Veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Apakšuzņēmēja veicamo darbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

| Paraksttiesīgās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

##### C6 pielikums

###### Uz apakšuzņēmēja  veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka  piedalīsies zemāk minētajā  iepirkuma procedūrā kā apakšuzņēmējs un,  ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu  Daugavpils novada domei, reģistrācijas numurs 90009117568,  adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>  un /vai

nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

- Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

##### C7 pielikums

###### Uz apakšuzņēmēja  veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcijas būvuzraudzība” Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/06/ERAF

Atbilstoši nolikuma 13.1.punktā minētajām prasībām sagatavots apraksts .

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

|  | Jā/nē |
| --- | --- |
| Nolikuma A. pielikumā pievienotā „Tehniskā specifikācija ” un B. pielikumā pievienotais Būvuzraudzības līguma projekts Pretendentam ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt. |  |

|  | Jā/nē |
| --- | --- |
| Pretendents ir iepazinies ar Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/04/ERAF dokumentiem, kuri izvietoti http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 mājas lapā un ir gatavs izpildīt no šiem dokumentiem izrietošās Būvuzrauga saistības. |  |

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

# Footnotes

Būvdarbu uzsākšana - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā.

² Būve –  tehniskajā projektā minētais objekts,  turpmāk tekstā - būve

( Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

( Skatīt atsauci līguma 6.3. punktā.