Pamatojoties uz „Publisko iepirkumu likumu” 8.¹.pantu Daugavpils novada Medumu speciālā internātpamatskola uzaicina  iesniegt   piedāvājumus iepirkumam.

Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana Medumu speciālās internātpamatskolas ēkā Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils novads (iepirkuma identifikācijas nr.MSIP2011-5)

Piedāvājumus lūdzam nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē vai personīgi iesniegt līdz 2011.gada 30.decembrim plkst.8.30 Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (2.stāvs, 20 kab.)

Pielikumā:

- Instrukcija pretendentiem

- Līguma projekts

- Tehniskā specifikācija

- Tehniskā piedāvājuma forma

- Finanšu piedāvājuma forma un apliecinājums

Apstiprināta

2011.gada 16.decembrī

Daugavpils novada domes

iepirkuma komisijas sēdē, protokols Nr.1

Pielikums Nr.1

# INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

- Pasūtītājs: Medumu speciālā internātpamatskola, Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., LV-5460, reģ.nr.90000067261,  tālrunis: 654715674,  fakss: 65471687

- Kontaktpersona: Iepirkuma komisijas locekle Olga Sokolovska, tālr.65422235, fakss: 65476837, e-pasts: olga.sokolovska@dnd.lv

3.   Iepirkuma priekšmets un līguma izpildes termiņš:

  - Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana Medumu speciālās internātpamatskolas ēkā Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils novads

  - Iepirkuma identifikācijas   Nr.MSIP2011-5.

  - Līguma izpildes termiņš 17.02.2012.

4. Piedāvājumi iesniedzami:

  - Iesniegšanas laiks līdz 2011.gada 30.decembrim plkst. 8.30;

  - Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē. Iesniegšanas vieta - Daugavpils novada dome, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvs, 20 kab.

  - Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 5.2. punktā norādītajā adresē līdz 5.1.punktā noteiktajam termiņam;

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts nosūtīts atpakaļ iesniedzējam.

# Piedāvājumu noformēšana:

  - Piedāvājums jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē uz kuras norādīts Pretendents, iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs;

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu;

  - Pretendents iesniedz tikai vienu piedāvājuma variantu;

  - Piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskajai specifikācijai (3. pielikums);

  - Tehnisko piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (4.pielikums);

  - Finanšu piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar pievienoto piedāvājuma formu (5.pielikums);

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

6. Prasības pretendentiem un kvalifikācijas pārbaudei iesniedzamie dokumenti:

6.1. Pretendents, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Pretendentam jāiesniedz Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju.

6.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 5.¹ daļa minētie gadījumi. Pretendentam jāiesniedz:

    - Ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdota Uzņēmumu reģistra izziņu, kas apliecina, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai to saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

    - Izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests,   kura apliecina, ka  pretendentam   nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā  pārsniedz 100 latus.

  - Pretendentam ir vismaz 3 gadu pieredze pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegādē. Jāiesniedz pretendenta pēdējos trīs gados veikto pacēlāju iekārta piegādes un uzstādīšanas pakalpojumu sarakstu atbilstoši „Veikto pacēlāju iekārta piegādes un uzstādīšanas pakalpojumu saraksta” formai (5. pielikums), sarakstam jāpievieno vismaz divu pasūtītāju atsauksmes par līgumu izpildi.

  - Pretendenta piedāvātajam ierīcēm uzstādīšanu, tehnisko apkopi, garantijas apkalpošanu un remontu veic ierīču ražotāja firmas sertificēti inženieri, norādīt darba līgumu kopijas.

  - Pasūtītais izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja   tika konstatēts, ka Pretendents sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

7. Pretendenta piedāvājuma dokumenti:

7.1. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar 4.pielikumu;

7.2. Finanšu piedāvājums saskaņā ar 5.pielikumu. Finanšu piedāvājumam jābūt  izteiktam latos (LVL), norādot  izmaksas ar un bez PVN, kā arī kopējo summu.

Finanšu piedāvājuma summā jāiekļauj visas tiešās, pieskaitāmās izmaksas, kā arī citas izmaksas, kas paredzētas ar pakalpojuma sniegšanu, ja tādi var rasties līguma izpildes laikā;

7.3. Ražotāja informatīvie materiāli, kas ļauj pārliecināties par pacēlāja tehnisko parametru atbilstību tehniskajai specifikācijai.

- Piedāvājuma derīguma termiņš: Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Informācijas sniegšana: Visi jautājumi par iepirkumu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami uzaicinājumā minētajai kontaktpersonai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Iepirkuma rezultātu paziņošana notiks: 3 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas,  nosūtot rakstveida paziņojumu pretendentiem pa faksu un pa pastu. Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu tiek publicēts IUB mājas lapā www.iub.gov.lv  5 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

- Lēmums par iepirkuma izbeigšanu bez līguma noslēgšanas: Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta, ja tam netiek iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst uzaicinājumā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, vai piedāvājuma summa pārsniedza budžetā plānotos līdzekļus, kā arī citos gadījumos atbilstoši „Publisko iepirkumu likumam”.

Pielikums Nr.2

LĪGUMS Nr. ___________

Medumu pag., Daugavpils nov.		   	        	     	         	    2011. gada  __. ____

Medumu speciālā internātpamatskola, reģistrācijas Nr.90000067261, adrese Ilgas iela 15, Medumu, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460, tā direktores Gaļinas Piščuļonokas personā, kura rīkojas saskaņā ar nolikumu, turpmāk tekstā saukts   “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

______________ (Jur.adrese: _________, LV-______), tās ___________________ personā, turpmāk “PIEGĀDĀTĀJS”,   no otras puses

visi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti par “LĪDZĒJIEM”, ņemot vērā, ka Medumu speciālai internātpamatskolai budžeta  ietvaros piešķirts finansējums infrastruktūras remontu veikšanai un pamatojoties uz Daugavpils novada domes rīkota  iepirkuma „ Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana Medumu speciālās internātpamatskolas ēkā”

iepirkuma identifikācijas numurs: Nr.MSIP2011-5, turpmāk šā līguma tekstā saukts IEPIRKUMS, rezultātiem un ______________ iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šo līgumu un vienojas par sekojošo:

# Pirkuma priekšmets un cena

  - PIEGĀDĀTĀJS   piegādā un uzstāda PASŪTĪTĀJAM pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos _____ (turpmāk tekstā IEKĀRTAS) saskaņā ar  PIEGĀDĀTĀJA  IEPIRKUMAM iesniegto Piedāvājumu, kas ir šā līguma neatņemama sastavdaļa, uz adresi: Ilgas ielā 15, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads, LV-5460 bet PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt un apmaksāt:

| Nr. | Preces nosaukums | Gab. | Cena, LVL | Summa, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pacelšanas platformas | 1 |  |  |
| 2. | Piegāde un montāžas darbi, apmācība | 1 |  |  |
| PVN, ___%, LVL |  |
| Summa apmaksai ar PVN, LVL |  |

  - Kopējā līguma summa sastāda ________(______ lati un ___ santīmi) ar PVN.

- Pirkuma cenas samaksas kārtība.

2.1. Līguma summu, kas minēta punktā 1.2., PASŪTĪTĀJS pārskaita uz PIEGĀDĀTĀJA norādīto bankas kontu sekojoša kārtībā:

    - ____% jeb LVL ______ (_____ lati un ___ santīmi) 10 darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas dienas, pamatojoties uz piestādīto rēķinu  un,

    - ____% jeb LVL _______(________ lati un ___ santīmi) 10 darba dienu laikā no IEKĀRTU piegādes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

- Līguma izpildes termiņš un garantijas

  - Līgumā noteiktais izpildes termiņš ir līdz  17.02.2012.

  - Piegādes izpildes noteiktā termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no PIEGĀDĀTĀJA puses 0,5% (nulle komats viens procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PIEGĀDĀTĀJU no pienākuma pienācīgi izpildīt noteiktās līgumsaistības.

  - PIEGĀDĀTĀJS garantē IEKĀRTAS kvalitāti 2 (divu) gadu laikā no IEKĀRTAS piegādes brīža.

  - Garantijas termiņa laikā PIEGĀDĀTĀJS apņemas apmierināt PASŪTĪTĀJS pretenzijas par Preces trūkumiem vai slēptajiem defektiem 3 (trīs) dienu laikā no pretenzijas pieteikšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM pretenzijas jāpiesaka 2 (divu) darba dienu laikā no trūkuma vai slēpto defektu konstatēšanas brīža.

- Iekārtu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - PIEGĀDĀTĀJS telefoniski vai ar faksu paziņo PASŪTĪTĀJAM par IEKĀRTU iespējamo piegādes laiku. PASŪTĪTĀJS 5 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža, telefoniski vai ar faksu norāda IEKĀRTU piegādes vietu un atbildīgo personu, kas tās pieņems.

  - Pēc piegādes veikšanas un personāla apmācības PIEGĀDĀTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM no savas puses parakstītu stingrās uzskaites pavadzīmi – rēķinu un darba pieņemšanas nodošanas aktu.

  - PASŪTĪTĀJS 3 (triju) dienu laikā paraksta iesniegto stingrās uzskaites pavadzīmi – rēķinu  un darba pieņemšanas nodošanas aktu  vai izsniedz rakstveida atteikumu. Pēc trūkumu novēršanas tika veikta darbu atkārtota pieņemšana – nodošana.

- Piegādātāja tiesības un pienākumi

5.1. PIEGĀDĀTĀJAM ir pienākums:

5.1.1. Šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus darbus, kas saistīti ar IEKĀRTAS piegādi, personāla apmācību un nodošanu lietošanā, izmantojot savas profesionālās iemaņas ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga izpildītāja šajā līgumā noteiktā kārtībā;

5.1.2. Apmācīt PASŪTĪTĀJA darbiniekus – saskaņā ar IEKĀRTAS ekspluatācijas un vadīšanas noteikumiem un drošības tehniku, pēc kā aizpildīt atbilstošu formu un apliecināt to ar abpusējiem parakstiem;

5.1.3. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos nosacījumus un pienākumus.

5.2. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības:

5.2.1. Brīvi piekļūt šajā līgumā atrunātajiem objektiem savu uzņemto līguma saistību pienācīgai izpildei;

5.2.2. Konsultēties ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi atsevišķi par IEKĀRTAS piegādi, personāla apmācību un nodošanu lietošanā saistīto jautājumu risināšanā;

5.2.3. Par kārtīgi un rūpīgi padarītu darbu savlaicīgi un šajā līgumā atrunātā apmērā no PASŪTĪTĀJA  saņemt samaksu.

5.2.4. PIEGĀDĀTĀJS ir preces īpašnieks, kamēr PASŪTĪTĀJS  pilnībā nav apmaksājis pasūtāmās preces.

- Pasūtītāja un Maksātāja tiesības un pienākumi

6.1. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums:

6.1.1. Nodrošināt PIEGĀDĀTĀJAM brīvu piekļūšanu objektam, paredzēto saistību izpildei;

6.1.2. Pieņemt no PIEGĀDĀTĀJA IEKĀRTU šajā līgumā atrunātajā kārtībā;

6.1.3. Norēķināties ar PIEGĀDĀTĀJU par šajā līgumā paredzēto piegādi, saskaņā ar šī līguma nosacījumiem.

Šī līguma slēdzējas puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju līguma neizpildi, ja tā radusies nepārvaramu, no līdzējiem neatkarīgu ārkārtēju apstākļu dēļ (dabas stihijas, politiskas vai ekonomiskas blokādes, streiki, masu nekārtības, valdības vai pašvaldības pieņemtas noteikumu vai lēmumu izmaiņas un tml.). Šajos gadījumos līguma izpildes termiņš pagarinās par šo apstākļu darbības laiku.

- Līgumslēdzēju atbildība

  - Par šā līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei nodarītos zaudējumus, kā arī Civillikumā paredzētajos gadījumos un apmērā maksā nokavējuma procentus, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās šā līguma pirkuma summas, nokavējuma naudas samaksa neatbrīvo puses no saistību reālas izpildes.

  - PASŪTĪTĀJS  maksā līgumsodu 0,5% (viena puse procenta) apmērā no šā līguma 2.1.2. punktā minētās laikā nesamaksātās summas  par katru termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šā līguma pirkuma maksas.

  - Ja PIEGĀDĀTĀJS neveic iekārta piegādi un uzstādīšanu šā līguma 3.1. punktā noteiktajā termiņā, un PUSES nav vienojušas par citiem līguma izpildes noteikumiem, uzskatāms, ka līgums ir lauzts un PIEGĀDĀTĀJS atmaksa Pasūtītājām avansa summu un šā līguma 7.1.punktā paredzētu summu zaudējuma atlīdzībai.

  - PASŪTĪTĀJS sedz IEKĀRTAS glabāšanas izmaksas, kas rodas, ja PASŪTĪTĀJS 5 dienu laikā pēc paziņojuma par preces piegādi (šā līguma 4.1.punkts) saņemšanas, nenorāda IEKĀRTU piegādes vietu.

  - Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā šā līguma 2.1.1. punktā noteikto avansa  maksu, un PUSES nav vienojušas par citiem samaksas noteikumiem uzskatāms, ka līgums ir lauzts un PASŪTĪTĀJAM IEKĀRTAS nav jāpiegādā.

  - Ja PASŪTĪTĀJS kavējis līguma summas maksājumus vairāk par 30 dienām no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, tad PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs bez papildus juridisku darbību uzsākšanas pārņemt savā valdījumā iekārtu. Pārņemot iekārtu, PIEGĀDĀTĀJS ir tiesīgs veikt jebkuras nepieciešamās darbības, lai izņemtu iekārtu no telpām, kurās tā atrodas. IEKĀRTAS pārņemšana PIEGĀDĀTĀJA valdījumā, neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

  - Kad līguma izpildi kavē nepārvarama vara vai tās sekas, PUSES vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu, līguma izbeigšanu vai citu līguma noteikumu izmaiņu.

- Papildus noteikumi

- PUSĒM 5 (piecu) dienu laikā rakstiski jāpaziņo par savu saimniecisko rekvizītu un adreses izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.

- Visi dokumenti un sarakste, kas ir veikta starp pusēm šā līguma jautājumos, zaudē savu spēku un nav saistoši PUSĒM pēc šā līguma parakstīšanas.

- Jebkuras izmaiņas līgumā noformē rakstiski, un tās stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas PUSES. Jebkuras izmaiņas pievienojamas līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Strīdi, kas radušies starp PUSĒM, tiek risināti pārrunu ceļā, ja PUSES nevar vienoties, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

- Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros uz __ (___) lapām, katrai PUSEI pa vienam. Līgumam ir pielikums – SIA „__________” Piedāvājuma  IEPIRKUMAM  kopija uz _____ lapām.

- Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

9. Pušu rekvizīti.

| Pasūtītājs Medumu speciālā internātpamatskola Reģ. Nr.90000067261, Adrese: Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., LV-5460 |  |  | Piegādātājs _____ Reģ.nr._________ Adrese:_________, LV-________ Bankas rekvizīti: __________ N/k ____________ Bankas kods _______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medumu speciālās internātpamatskolas direktore G.Piščuļonoka |  |  | ______ _________ |  |

# 3. pielikums

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma līguma priekšmets:

Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana Medumu speciālās internātpamatskolas ēkā Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils novads (iepirkuma identifikācijas  Nr.MSIP2011-5)

1. Izvirzītās prasības tehniskiem datiem un uzstādīšanas darbiem:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Prasības |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vispārējas prasības | Kāpņu pacēlājs cilvēkiem ar kustības traucējumiem , kuri pārvietojas ratiņkrēslos. Paredzēts pārvietošanai gar sarežģītu kāpņu laida trajektoriju, ņemot vērā izliekumus, pagriezienus un horizontālos laukumus kāpņu laida trajektoriju. Pacēlājs ir pilnībā automātisks. |
| 2 | Pacelšanas platformas izmērs | 750 x 1000 mm |
| 3 | Sliedes garums | 12 m |
| 4 | Sliežu komplekts | + |
| 5 | Stabiņi sliežu montāžas | + |
| 6 | Pieturu skaits | 2 gb. |
| 7 | Celtspēja | 225 kg |
| 8 | Piedziņa | elektriskā, zobstienis |
| 9 | Pagriezieni | 180° - 2 gb |
| 10 | Tālvadības pults | 2 |
| 11 | Pārkošanas vietas | 2 |
| 12 | Darbojas ar akumulatoru | + ( tiek nodrošināta darbība elektropadeves traucējumu gadījumā) |
| 13 | Elektropadeve, jauda | Tīkls 20 v, 50 Hz, 0,55 kW |
| 14 | Aizsardzība | Aizsardzības sviras , rokturi no nerūsējošā tērauda , rokturi miera stāvoklī ir nolaižamie uz lēju |
| 15 | Krāsa | Ar iespēju krāsas toņa izvēlei pasūtījuma izpildes laikā. |
| 16 | Pacelšanas platformas uzstādīšanai veicamie elektromontāžas darbi | Elektriskās strāvas 220V (+PE+N) pievadīšana līdz galvenajam slēdzim, liftam sadalē izdalot atsevišķu grupu ar drošinātāju, nominālā strāva 16 A. |
| 17 | Garantijas apkalpošana | Līgumā iekļaut garantijas apkalpošanu un atestāciju |
| 18 | Iekārtas garantija | 24 (divdesmit četri) mēneši pēc iekārtas ievešanas Latvijas Republikā. |
| 19 | Montāžas darbu garantija | 24 (divdesmit četri) mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. |
| 20 | Sertifikāti | Platformai ir ES tipa atbilstības sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību Eiropas Savienības direktīvai 2006/42/CE. |
| 21 | Piegādes un montāžas termiņš | Līdz 17.02.2012 |

4. pielikums

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana Medumu speciālās internātpamatskolas ēkā Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils novads (iepirkuma identifikācijas: Nr.MSIP2011-5)

____________________________________

(pretendenta  nosaukums, adrese, reģistr.numurs)

Pacēlāja marka, ražotājs: _____________________________________

| Nr. pk. | Prasības | Piedāvājums | Atbilst/ neatbilst |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prasības nosaukums | Minimālā atbilstība |  |  |
| 1 | Vispārējas prasības | Kāpņu pacēlājs cilvēkiem ar kustības traucējumiem , kuri pārvietojas ratiņkrēslos. Paredzēts pārvietošanai gar sarežģītu kāpņu laida trajektoriju, ņemot vērā izliekumus, pagriezienus un horizontālos laukumus kāpņu laida trajektoriju. Pacēlājs ir pilnībā automātisks. |  |  |
| 2 | Pacelšanas platformas izmērs | 750 x 1000 mm |  |  |
| 3 | Sliedes garums | 12 m |  |  |
| 4 | Sliežu komplekts | + |  |  |
| 5 | Stabiņi sliežu montāžas | + |  |  |
| 6 | Pieturu skaits | 2 gb. |  |  |
| 7 | Celtspēja | 225 kg |  |  |
| 8 | Piedziņa | elektriskā, zobstienis |  |  |
| 9 | Pagriezieni | 180° - 2 gb |  |  |
| 10 | Tālvadības pults | 2 |  |  |
| 11 | Pārkošanas vietas | 2 |  |  |
| 12 | Darbojas ar akumulatoru | + ( tiek nodrošināta darbība elektropadeves traucējumu gadījumā) |  |  |
| 13 | Elektropadeve, jauda | Tīkls 20 v, 50 Hz, 0,55 kW |  |  |
| 14 | Aizsardzība | Aizsardzības sviras , rokturi no nerūsējošā tērauda , rokturi miera stāvoklī ir nolaižamie uz lēju |  |  |
| 15 | Krāsa | Ar iespēju krāsas toņa izvēlei pasūtījuma izpildes laikā. |  |  |
| 16 | Pacelšanas platformas uzstādīšanai veicamie elektromontāžas darbi | Elektriskās strāvas 220V (+PE+N) pievadīšana līdz galvenajam slēdzim, liftam sadalē izdalot atsevišķu grupu ar drošinātāju, nominālā strāva 16 A. |  |  |
| 17 | Garantijas apkalpošana | Līgumā iekļaut garantijas apkalpošanu un atestāciju |  |  |
| 18 | Iekārtas garantija | 24 (divdesmit četri) mēneši pēc iekārtas ievešanas Latvijas Republikā. |  |  |
| 19 | Montāžas darbu garantija | 24 (divdesmit četri) mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. |  |  |
| 20 | Sertifikāti | Platformai ir ES tipa atbilstības sertifikāts, kas apliecina iekārtas atbilstību Eiropas Savienības direktīvai 2006/42/CE. |  |  |
| 21 | Piegādes un montāžas termiņš | Līdz 17.02.2012 |  |  |

Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Datums

# 5. pielikums

# PIETEIKUMS UN  FINĀNŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma līguma nosaukums: Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegāde un uzstādīšana Medumu speciālās internātpamatskolas ēkā

(iepirkuma identifikācijas nr.MSIP2011-5)

Vieta, datums

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies]  Medumu speciālās internātpamatskolas , reģistrācijas numurs 90000067261, adrese: Ilgas iela 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., LV-5460, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma par Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegādi un uzstādīšanu Medumu speciālās internātpamatskolas ēkā  Ilgas ielā 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. (iepirkuma identifikācijas Nr. MSIP2011-5) un, pieņemot visas Instrukcijā pretendentiem (1.pielikums), Līgumaā (projekts) (2.pielikums) un  Tehniskajā  specifikācijā (3.pielikums) noteiktās prasības,

- gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

1.2. veikt Pacelšanas platformas invalīdiem ratiņos piegādi un uzstādīšanu Medumu speciālās internātpamatskolas ēkā  Ilgas ielā 15, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov., saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu par cenu:

| Np.k. | Materiālu nosaukums vai darbu apraksts | Mērv. | Daudzums | Vienības cena, Ls | Cena, Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iekārtas piegāde un montāža |  |  |  |  |
|  | Pacelšanas platforma un aprīkojums | kompl | 1 |  |  |
|  | Montāžas materiāli | kompl | 1 |  |  |
|  | Montāžas darbi | kompl | 1 |  |  |
| 2. | Pieslēgšana pie esošajiem elektrotīkliem | kpl |  |  |  |
| 3. | Iekārtas atestācija |  |  |  |  |
|  | Izolācijas pretestības mērīšana | gab | 1 |  |  |
|  | Iekārtas atestācija | gab | 1 |  |  |
| Kopā |  |
| 22% PVN |  |
| Kopējā piedāvājuma summa ar PVN, Ls |  |

3. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši  Iepirkuma līguma (projektam) ( 2.pielikums).

4. veikt preces piegādi,  uzstādīšanu    un nodot  pasūtītājam  iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā līdz 17.02.2012.

- Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendents apliecina, ka:

  - tas netiek likvidēts, nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta un nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu,

  - tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kuru summa pārsniedz 100 lati Latvijas Republikā vai citā valstī, kur tas reģistrēts,

  - visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

- Pretendents:

| Pretendenta nosaukums (vadošais partneris): |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr.: |  |
| Juridiskā un faktiskā adrese: |  |
| Tālr., fakss, e-pasts: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| zīmogs |  |