APSTIPRINĀTS

ar iepirkumu komisijas

24.04.2012. lēmumu (prot.Nr.1)

## ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS 1

Iepirkuma nosaukums:

# “Cietā kurināmā apkures katla iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.NPS 2012/02

1Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 23.pantu

- Vispārīgā informācija:NPS 2012/02;

  - Pasūtītājs: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, reģistrācijas Nr.41503008685, adrese: Daugavas ielā 29A, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462, tālrunis: 65450388, fakss 65440381.

  - Kontaktpersona Ludvigs Lapinskis, tālruņa Nr.29151261, e-pasta adrese: sia_nps@inbox.lv.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijas – zemākā cena.

- Iepirkuma priekšmets

  - Cietā kurināmā apkures katla 2,8 MW ar automatizētu degšanas kvalitātes kontroli, biomasas uzkrājēju un kurināmā padevi kurtuvē ar hidraulisko bīdītāju piegade un uzstādīšana  Kalkūnes ciema kātlumājā, saskaņā ar Tehnisko  specifikāciju (2.pielikums).

  - Paredzamais iepirkuma līguma izpildes laiks – līdz 2012.gada 17.septembrim.

  - Piedāvājums ir jāiesniedz par visu apjomu.

  - Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 42160000-8 apkures katlu iekārtas.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņi

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu. Iesniegšanai personīgi – piedāvājumi iesniedzami SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Daugavas ielā 29A, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils novads,  darba dienās no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 16.00. Pasta adrese – Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462 līdz 2012.gada 12.jūnijam plkst.10.00. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikuma 3.1. apakšpunktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

  - Kandidāti rakstiski var uzdot jautājumus par iepirkumu ne vēlāk kā desmit dienas pirms Nolikuma 3.1.puntā noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas. Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami šī Nolikuma 1.1. punktā minētajai kontaktpersonai.

- Piedāvājumu noformēšana

  - Pretendents iesniedz piedāvājums par visu iepirkuma apjomu.

  - Pretendents iesniedz piedāvājumu latviešu valodā, datordrukā, burtu lielums 10-14 (izņemot tabulas), tehniskā dokumentācija – bukleti un brošūras- var netikt cauršūti.

  - Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un ar komersanta zīmogu apzīmogotā aploksnē, uz kuras jābūt šādām norādēm:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Piedāvājums atklātam konkursam „Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr. NPS 2012/02)

    - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

    - Neatvērt līdz 2012.gada 12.jūnijam plkst.10.00;

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma eksemplārs (oriģināls).

  - Iesniegtajiem dokumentiem jābūt parakstītiem, cauršūtiem, apzīmogotiem, lapām numurētām.

  - Uz piedāvājuma titullapas jābūt norādēm:

    - SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” iepirkumu komisijai:

    - Piedāvājums atklātam konkursam: „Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.NPS 2012/02);

    - Pretendenta nosaukums, reģ. Nr., telefona un faksa numuri, juridiskā adrese, datums.

  - Piedāvājuma sākumā aiz titullapas ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi pārējie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.

  - Piedāvājums sastāv no divām daļām:

    - Pretendenta atlases dokumentiem, ieskaitot pieteikumu atklātam konkursam (1. pielikums);

    - Tehniskais piedāvājums (2.pielikums);

  - Piedāvājumā iekļaujamajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumenta kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Iesniegtie piedāvājumi netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

  - Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 4.1. – 4.10. apakšpunktu prasībām, Komisija attiecīgā Pretendenta piedāvājumu neizskata.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas vai līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents.

- Prasības pretendentiem:

  - Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī

neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

    - ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

    - kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

  - Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:

    - Atklātā konkursa pieteikums (1.pielikums);

    - Komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja attiecināms) un informāciju par Pretendenta personām ar pārstāvības tiesībām (fiziskai personai- dokumentu par stāšanos uzskaitē LR Valsts ieņemumu dienestā).

    - Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam ir jāiesniedz apaksuzņemējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksts (3.pielikums), apakšužemējam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums (4.pielikums);

    - Pretendentam, kuram atbilstoši citām iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz termiņā, kas nav īsāks par 10 (desmit) darba dienām:

### Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī, kur Pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka pretendents un saistītā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

### Valsts ieņēmumu dienesta vai citas nodokļu administrēšanas iestādes Latvijā vai līdzvērtīgas nodokļu administrēšanas iestādes citā valstī, kur pretendents vai saistītā persona reģistrēta, izziņu, kas izdota ne agrāk kā 1(vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas un kas apliecina, ka pretendentam un saistītajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

### Ja ārvalstīs minētās izziņas netiek izdotas, tās aizstāj ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai Pretendenta valstī.

### Gadījumā, ja Pretendents 5.2.4. apakšpunktā minētās izziņas ir iesniedzis kopā ar piedāvājumu, un dienā, kad Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, termiņš minētajām izziņām no iesniegšanas dienas pārsniedz 1 (vienu) mēnesi, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Pretendentam iesniegt izziņas atkārtoti normatīvajos noteiktajā kārtībā.

    - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents 5.2.4.1. un 5.2.4.2. apakšpunktā noteiktos dokumentus iesniedz par katru no personām, kas ir iekļauta personu apvienībā.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma iesniegšanas formai (Pretendents aizpilda 2.pielikumā esošo tabulu).

- Finanšu piedāvājums

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši piedāvājuma formai (1.pielikums).

  - Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN, PVN un cenu kopā ar PVN.

  - Cenā iekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, t.i., materiālu, montāžas, ieregulēšanas darbu, Pasūtītaja personāla apmācības izmaksas, transportešanas izmaksas līdz kātlumājai  c.Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, Latvija.

- Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

  - Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja:

    - piedāvājuma dokumenti nav parakstīti;

    - piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst Nolikuma 4.15. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

  - Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, vismaz vienu no šī nolikuma 5.1.punktā minētā nosacījuma pastavēšanu.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic pārbaudi izturējušo Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

  - Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst Nolikuma prasībām un/vai Tehniskajai specifikācijai.

- Finanšu piedāvājuma pārbaude

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos.

  - Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 53.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim Pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu.

  - Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs.

  - Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus, nosakot piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Lai noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu, ņem vērā piedāvāto cenu bez PVN, saskaņā ar pretendenta iesniegto piedāvājumu (1.pielikums).

  - Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Komisija pieprasa iesniegt Nolikuma 5.2.4punktā noteiktos dokumentus. Gadījumā, ja pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītos dokumentus vai to saturs neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, iepirkuma komisija izslēdz šo pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma un pieprasa Nolikuma 5.2.4.punktā minētos dokumentus iesniegt nākošajam pretendentam, kurš piedāvāja viszemāko cenu.

- Atklāta konkursa rezultātu paziņošana

  - Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Konkursa rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.

  - Iepirkuma līgums tiek noslēgts ar uzvarējušos pretendentu pēc Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā 60.pantā noteiktā nogaidīšanas perioda beigām.

  - Konkursa uzvarētājam, 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāparaksta iepirkuma līgums.

- Atklāta konkursa komisija

  - Komisija ir lemttiesīga, ja Komisijas sēdē piedalās vismaz 2/3 (divas trešdaļas) no Komisijas locekļiem.

  - Komisijas tiesības:

    - rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no Pretendentiem, kas piedalās Konkursā;

    - pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu;

    - pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - lūgt Pretendentus rakstveidā pagarināt piedāvājumu derīguma termiņu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu  likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Komisijas pienākumi:

    - izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;

    - pieņemt lēmumu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu  likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu  likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu līdz Nolikumā noteiktajam termiņam;

    - rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Konkursa Nolikumā minētos noteikums.

1.pielikums nolikumam

ID Nr.NPS 2012/02

Atklāta konkursa pieteikums

„Cietā kurināmā apkures katla iegāde”

(ID Nr.NPS 2012/02.)

Godātā komisija,

Saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, piekrītu atklāta konkursa nolikumā noteiktajam un piedāvāju nodrošināt kurināmās šķeldas piegādi SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem.

Piedāvāju piegādāt, uzstādīt, palaist un ieregulēt cietā kurināma apkures katlu ar nominālo jaudu 2,8MW un šī iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītas iekārtas Kalkūnes ciema kātlumajai, saskaņā ar mūsu tehnisko piedāvājumu par cenu  ________________________________________________(cena skaitļiem un vārdiem), LVL, bez PVN, ______________________________ ar PVN 22%.

Apstiprinu, ka piedāvātāja cenā tiek iekļautas visas nepieciešamās izmaksas t.sk. Pasūtītāja darbinieku apmācības izmaksas;

- Apstiprinu, ka piekrītu apmaksas nosacījumiem- 20% avansa maksājums, 30% pēc apkures katla montāžas pabeigšanas, 50% - 30 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Apstiprinu, ka mūsu piedāvājums ir spēkā līdz ................................... (vismaz 60 dienas no piedāvājuma atvēršanas datuma).

- Apliecinu, ka uz mani kā Pretendentu nav attiecināmi Nolikuma 5.1.1. – 5.1.6. apakšpunktos minētie izslēgšanas nosacījumi dalībai Konkursā.

- Apliecinu, ka neesmu sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Pretendenta nosaukums: .............................................................................................

Reģistrēts Nr.:.....................................................................................................................

Juridiskā adrese:..........................................................................................................................

Biroja adrese: ................................................................................................................

Kontaktpersona: ............................................................................................................

(Vārds, Uzvārds, amats)

Tālrunis:.........................................................................................................................

Fakss:.............................................................................................................................

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: ............................................................................

Banka, Kods:............................................................................................................................

Konts:.............................................................................................................................

Tālrunis:..........................................................................................................................

Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no ................... cauršūtām lapām.

Paraksts:  ...............................................................................................

Vārds, Uzvārds:.......................................................................................

Amats: ....................................................................................................

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2012. gada ........................................ Z. V.

2.pielikums  nolikumam

ID Nr.NPS 2012/02

Atklāts konkurss

„Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (ID Nr.NPS 2012/02.)

Tehniskā specifikācija

Iekārtas apraksts: Apkures katls ar nominālo uzstādīto siltuma jaudu 2.8MW

Iekārtas vecums: jauna iekārta;

| Tehniskie rādītāji (pasūtītāja prasības): | Piegādātāja piedāvājums: |
| --- | --- |
|  | Iekārtas stāvoklis | Jauna iekārta |  |
| 2. | Nominālā jauda | 2.8MW |  |
| 3. | Darba spiediens | Ne vairāk kā 6.0 bar |  |
| 4. | Lietderības koeficients | Ne mazāks kā 85% |  |
| 5. | Siltummaiņa sildvirsmas laukums | Ne mazāks par 205m2 |  |
| 6. | Dūmgāzu izejas temperatūra nominālās jaudas režīmā | Ne vairāk kā 170oC |  |
|  | Kurtuves ārdu virsmas laukums | Ne mazāks kā 5.8m2 |  |
| 7. | Kurtuve pilnā apmērā oderēta vai montēta no šamota ķieģeļiem vai termobetona | Jābūt |  |
| 8. | Kurināmā mehanizēta virzība pa kurtuves ārdiem | Jābūt |  |
| 9. | Kurtuve aprīkota ar primārā, sekundārā un terciālā gaisa padevēm | Jābūt |  |
| 10. | Katla vadība, automātika | Jābūt |  |
| 11. | Katls aprīkots ar degšanas kvalitātes kontroli (kontrolieris ar vizualizāciju) un darbojas automātiskā režīmā, iekļaujot pelnu aizvākšanu uz konteineru. | Jābūt |  |
|  | Dūmu sūknis |  |  |
| 12. | Centrbēdzes rotora dūmu sūknis ar atsevišķi gultņotu darba vārpstu | Jābūt |  |
| 13. | Savienojams ar elektromotoru caur sajūgu vai siksnu pārvadu | Jābūt |  |
| 14. | Dūmu sūkņa nominālā ražība | Ne mazāk kā 16 800m3/h |  |
| 15. | Elektromotora jauda: | Ne vairāk kā 18kW |  |
| 16. | Dūmu sūknis aprīkots ar frekvenču pārveidotāju un paredzēts darbināt automātiskā režīmā, vadoties no retinājuma devēja kurtuvē un katla degšanas procesa | Jābūt |  |
| 17. | Multiciklons |  |  |
| 18. | Multiciklona nominālā caurplūde | Ne mazāk kā 16 800m3/h |  |
| 19. | Termoizolēts korpuss | Jābūt |  |
| 20. | Pelnu konteineri (2 gab.) | Tilpums: ne mazāk kā 120L katrs |  |
| 21. | Noslēgvārsts ciklona lejas daļā | Jābūt |  |
| 22. | Attīrīšanas pakāpe līdz 80% | Jābūt |  |
| 23. | Gabarīti garums, platums, augstums (mm) | Ne vairāk kā 2000 x 2000 x 3600 |  |
| 24. | Dūmgāzu eja |  |  |
| 25. | Dūmgāzu ejas sienas no tērauda, biezums: | Ne mazāk kā 3mm |  |
| 26. | Kanāla šķērsgriezuma laukums: | Ne mazāks kā 400 x 500mm |  |
| 27. | Kanāli krāsoti ar termo krāsu | Jābūt |  |
| 28. | Kurināmā padeve katlā |  |  |
| 29. | Kurināmā padeve katlā ar hidrobīdītāju (paredzēta rupjas „meža“ šķeldas padevei kurtuvē) | Jābūt |  |
| 30. | Hidrostacija ar elektrovadības automātikas skapi | Jābūt |  |
| 31. | Uzkrājējbunkurs, kas aprīkots ar nomināllīmeņa un minimālā līmeņa devējiem, ietilpība | Ne mazāk kā 2.5m3 |  |
| 32. | Uzkrājējbunkurs aprīkots ar aktīvo vai pasīvo kurināmā masas pretsprūšanas sistēmu | Jābūt |  |
| 33. | Kurināmā padeves iekārta aprīkota ar automātisku avārijas dzēšanas sistēmu | Jābūt |  |
| 34.. | Hidrauliskais bīdītājs ar biomasas uzkrājējbunkuru |  |  |
| 35. | Hidrostacija ar elektrovadības automātikas skapi | Jābūt |  |
| 36. | Kurināmā padeves iekārta aprīkota ar automātisku avārijas dzēšanas sistēmu | Jābūt |  |
| 37. | Kurināmā padeves konveijers |  |  |
| 38. | Kurināmā padeves ķēžu konveijers no kustīgās grīdas līdz kurināmā padeves bunkuram, kas paredzēts rupjas frakcijas šķeldas padevei | Jābūt |  |
| 39. | Garums | Ne vairāk kā 7.5m |  |
| 40. | Piedziņa: gliemežreduktors (vai ekvivalents) | Jābūt |  |
| 41. | Elektriskā jauda: ne vairāk kā 4,0kW | Jābūt |  |
| 42. | Ražība | Ne mazāk kā 15m3/h Jābūt |  |
| 43. | Apkures iekārtas hidrosistēma |  |  |
| 44. | Katla drosības grupa | Jābūt |  |
| 45. | Recirkulācijas sūkņi ar kopējo ražību: | Ne mazāk kā 20m3, h=10m |  |
| 46. | Noslēgmatūra, tērauda caurules, viedgabali | Jābūt |  |
| 47. | Manometri, termometri | Jābūt |  |
| 48. | Siltumizolācijas materiāli | Jābūt |  |
| 49. | Kāpnes, platformas | Jābūt |  |
| Papildus prasības: |  |
| 1. | Atbilstība ES direktīvām | CE marķējums (vai ekvivalents) |  |
| 2. | Garantija | 24 mēneši |  |
| 3. | Piegādes nosacījumi | Iekārtu piegāde, uzstādīšana, iedarbināšana un darbinieku instruktāža darbam ar iekārtām - veic piegādātāja pārstāvji |  |

3. pielikums nolikumam

ID Nr.NPS 2012/02

# Atklāts konkurss

„Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (ID Nr.NPS 2012/02.)

Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma daļas izpildes saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās izpildes daļas apjoms | Īss apakšuzņēmēja veicamās iepirkuma daļas izpildes apraksts |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

| vieta | datums |
| --- | --- |
| amats | Paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| z.v. |

4.pielikums nolikumam

ID Nr.NPS 2012/02

Atklāts konkurss:

„Cietā kurināmā apkures katla iegāde”

(ID Nr.NPS 2012/02)

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (id.Nr.NPS 2012/02) ietvaros

Ar šo ______________________________________________________ (pretendenta nnosaukums) apliecinu, ka:

- piekrītu piedalīties SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „Cietā kurināmā apkures katla iegāde” (id.Nr.NPS 2012/02) kā __________________________________________________________ (Pretendena nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese) (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs,

- uz apakšuzņēmēju nav attiecināmi šī konkursa nolikuma 5.1.1- 5.1.9.punktā minētie nosacījumi,

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemos:

veikt šādu Piegādes daļas izpildi:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (īss Piegādes daļas izpildes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās piegādes daļas izpildes sarakstā norādītajam)

un nodot pretendentam šādus resursus:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).

__________________________<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

__________________________<Paraksttiesīgās personas paraksts>

5. pielikums nolikumam

ID Nr.NPS 2012/02

Iepirkuma līgums (projekts)

__________________________________, vienotais reģ. Nr. ______________________, tās valdes locekļa ______________ personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Piegādātājs” no vienas puses un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS”, vienotais reģ. Nr. 41503008685, valdes locekļa Aivara Elksniņa personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk saukts „Pasūtītājs”, no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti PUSES, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šo līgumu ar sekojošiem nosacījumiem:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Piegādātājs pārdod, uzstāda, palaiž un ieregulē, apmāca Pasūtītāja darbiniekus un Pasūtītājs pērk cietā kurināmā apkures katlu ________, turpmāk tekstā - Prece, atbilstoši Specifikācijai, kas tiek pievienota šim Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

1.2.Pasūtītājs apņemas PRECI pieņemt un samaksāt par to noteikto cenu, saskaņā ar pasūtījumu un Piegādātāja piestādīto rēķinu.

2.LĪGUMA CENA

2.1. PRECES cena uz līguma noslēgšanas brīdi tiek noteikta: LVL _______ (_____ lati ___ sant.),  ieskaitot Preces transportēšanas, montāžas, palaišanas, ieregulēšanas, Pasūtītāja personāla apmācības izdevumus, t.sk. __________ PVN 22%.

3.PIEGĀDES NOTEIKUMI UN TERMIŅI

4.1.  Preces piegādes un uzstadīšanas vieta: c.Kalkūni,  Kalkūnes pag.,Naujenes pag., Daugavpils novads.

4.2. PRECI piegādā, uzstāda, palaiž un ieregulē, ka arī pabeidz Pasūtīttaja darbinieku apmācību līdz 2012.gada 17.septembrim.

4.3. Piegādātājs  garantē PRECES piegādi atbilstoši šim līgumam un pasūtījumam.

4.4. Piegādātājs nes atbildību par PRECI līdz PRECES nodošanas brīdim Pasūtītājam tā noliktavā. Pasūtītājs uzņemas risku par noliktavā uzglabāto PRECI un pats nodrošina tās uzglabāšanu atbilstoši kvalitātes prasībām, kā arī uzraudzību pret iespējamām zādzībām un bojājumiem.

4.5. PRECES transportēšanu uz Pasūtītāja noliktavu veic Piegādātājs ar savu transportu un sedz visas ar transportēšanu saistītās izmaksas.

4.6. Pasūtītāja pasūtījuma pieņemšanu var veikt sekojoši darbinieki:Afonijs Sokolovs, tālr. 22847608;

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Pasūtītājs veic piegādātās PRECES apmaksu šadā kārtībā: 20% avansa maksājums, 30% pēc apkures katla montāžas pabeigšanas, 50% - 30 dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Šī līguma un LR likumdošanā paredzētājos saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumos vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus un samaksā līgumsodu. Par Pasūtītāja pasūtījuma neizpildi šīlīguma noteiktajā termiņā vai atteikšanos izpildīt Piegādātāja pienākumu piegādāt preci sasaskaņā ar  šī līguma nosacījumiem Piegādātajs maksa Pasūtītājam līgumsodu Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu) apmērā. Par rēķina apmaksas nokavējumu Pasūtītājs maksā Piegādātājam līgumsodu  0,1% apmērā no neapmaksātas summas par katru nokavēto dienu līdz pilnīgai parāda  samaksai, kavējuma naudas apmērs nevar būt lielāks nekā Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu).

6.2. Ar zaudējumiem puses saprot mantisko zudumu un izdevumus, kurus puses ir nesušas sakarā ar līguma izpildi. Samaksātos līgumsodus neieskaita zaudējumu atlīdzībā.

6.3. Līguma izpildes gaitā radušos strīdus puses cenšas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko puses neatrisina savstarpēju pārrunu ceļā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, tiek izskatīti spēkā esošajos Latvijas Republikas likumos un citos normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā.

7.CITI NOTEIKUMI

7.1. Visi šī līguma grozījumi un papildinājumi ir sastādami, pusēm rakstiski vienojoties, un pievienojami līgumam kā pielikumi, kas kļūst par līguma neatņemāma sastāvdaļu.

7.2. Visos parējos līgumā neatrunātos jautājumos puses vadās no Latvijas Republikas likumdošanas.

7.3. Ar šī līguma parakstīšanas brīdi zaudē visas sarunas, vienošanās, līgumi par šī līguma priekšmetu un nosacījumiem, ko puses ir noslēgušās un par ko vienojušās iepriekš.

8. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

8.1. Līgums stājās spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēka līdz pilnīgai pušu saistību izpildei.

9.ĪPAŠIE NOTEIKUMI

9.1. Puses neizvirzīs viena otrai pretenzijas gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi (ugunsgrēks, stihiskās nelaimes, streiki u. c.), kuras tiešā veidā ietekmē šā līguma izpildi un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst. Šādā gadījumā puses nekavējoties informē viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu pusēm zaudējumu rašanos, izpildot šo līgumu. Turpmāko līguma saistību izpildi, puses nosaka ar atsevišķu vienošanos.

9.2. Puses ir iepazinušās ar šī līguma saturu, kas satur pilnīgu vienošanos.

9.3. Šis līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros katrs, latviešu valodā. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, un tie izsniegti pa vienam katrai šī līguma slēdzējai pusei.

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES, REKVIZĪTI UN PARAKSTI

### Piegādātājs                                                           Pasūtītājs

|  |  | SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” Reģ. Nr. LV LV41503008685 Daugavas iela 29A, c.Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV- 5462, a/s „SEB banka” UNLALV2X LV56UNLA0005000508101 tālr.65450388, fakss 65440381 |
| --- | --- | --- |
| ____________ z.v. |  | ____________ A.Elksniņš z.v. |

# Footnotes

Piezīme: Atklāta konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.