APSTIPRINĀTS

ar Daugavpils novada domes

Iepirkuma komisijas

2012. gada 10. maija  sēdes lēmumu,

komisijas sēdes protokols Nr. 1

Daugavpils novada dome

Iepirkuma

„Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana”

(Identifikācijas Nr. DND 2012/13)

nolikums

(Publisko iepirkumu likuma 81.panta kārtībā)

Daugavpils novadā

- Vispārīgā informācija

  - Pasūtītājs Daugavpils novada dome, reģistrācijas numurs: 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401.

  - Iepirkumu organizē Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā – Komisija) izveidota ar Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektores 2012. gada 7. maija rīkojumu Nr. 148-r.

  - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu:

Lietu pārvaldes vispārējās daļas vadītāja Tatjana Larionova

Tālruņu numuri: 654 76813; 654 22238

fakss: 654 76810

e-pasta adrese: tatjana.larionova @dnd.lv;  dome @dnd.lv

- Identifikācijas numurs –  DND 2012/13.

- Iepirkuma priekšmets

Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana, atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām (1.pielikums) un līguma projektā iekļautajiem nosacījumiem ( 2. pielikums).

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama internetā:  www.dnd.lv. Jautājumus par iepirkuma priekšmetu un dokumentāciju nosūtāmi rakstiski uz e-pasta adresi: tatjana.larionova@dnd.lv.

Pasūtītājs nodrošinās telpu apskati darbadienās, ja Pretendents pieteiksies vismaz 1 (vienu)   dienu iepriekš (tatjana.larionova@dnd.lv).

- Iepirkuma procedūras veids – iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8¹. panta prasībām.

- Piedāvājuma izvēlēs kritērijs ir viszemākā cena atbilstoši Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām .

- Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45331220-4 (Gaisa kondicionieru uzstādīšana) un 42512200-0 (Pie sienas uzstādāmas gaisa kondicionēšanas ierīces)

- Līguma izpildes laiks un vieta

7.1.  Pasūtītājs iepirkuma līgumu slēgs par gaisa kondicionieru minimālo skaitu, neatkarīgi no 20.2.3. punktā noteiktās vērtēšanas kārtības. Līguma izpildes laikā pasūtītājam būs tiesības iegādāties papildus gaisa kondicionierus par finanšu piedāvājumā noteiktajām cenām, noslēdzot papildus vienošanas.

7.2.  Paredzamais līguma izpildes laiks: kondicionieru piegāde un uzstādīšana 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

7.3.   Kondicionieru iekārtu garantijas laiks 24 (divdesmit četri) mēneši pēc iekārtas uzstādīšanas

un nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

7.4.   Kondicionieru iekārtas tehnisko apkopju veikšana garantijas laikā.

7.5.   Līguma izpildes vieta Daugavpils novada dome Rīgas ielā 2, Daugavpils.

- Pretendenti un iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā pēc parauga (3.pielikums). To paraksta un apliecina ar zīmogu Pretendenta vadītājs vai tā pilnvarota persona. Gadījumā, ja pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, nepieciešams pievienot pilnvaru (oriģināls).

  - Pretendenta reģistrācijas apliecības  kopija.

  - Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

- pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- tam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā pārsniedz 100 latus.

  - Apliecinājums, ka iesniegtais piedāvājums ir spēkā, t.i. saistošs tā iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, termiņu skaitot no piedāvājumu atvēršanas brīža.

  - Pretendenta, atbilstoši 4. pielikumā norādītajai formai, sagatavots Tehniskais piedāvājums, kas jāiesniedz rakstiskā veidā.

  - Pretendenta finanšu piedāvājums, atbilstoši 5. pielikumā norādītajai formai.

  - Piedāvāto iekārtu tehniskā dokumentācija, kas apliecina iekārtu atbilstību tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām un parametriem.

  - Piedāvāto iekārtu ražotāja noteikto tehniskās apkopes darbu apraksts un periodiskums.

  - Pretendentam izsniegtas Valsts vides dienesta speciālās atļaujas (licences) darbībām ar aukstuma aģentiem kopija, kā arī iekārtu uzstādīšanā un tehnisko apkopju veikšanā iesaistīto darbinieku sertifikātu darbībām ar aukstuma aģentiem kopija.

  - Kompetences institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punkta minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā*;

  - Izzinu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas  to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus* un izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie  reģistrēti ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus*.

* Minētās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī izziņa tiks pieprasīta pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām tas balstījās lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst  paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Termiņš minēto dokumentu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs iepriekšminētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā.

(Lai paātrinātu Līguma noslēgšanu, šī Nolikuma 8.11. punktā noteiktās izziņas pretendenti var iesniegt uzreiz, iekļaujot piedāvājumā kopā ar pārējiem pretendenta atlases dokumentiem).

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentam ir vismaz trīs gadu pieredze trijos līdzīgos objektos pēc darbu veidiem un apjoma. Par līdzīgu projektu pēc apjoma tiks uzskatīts projekts, kura līgumsumma ir vismaz 50 procentu apmērā no piedāvājuma summas.

  - Pretendentam ir jābūt Latvijas Republikā licenzētam (atļaujai darbībai) darbībām ar aukstuma aģentiem (jāiesniedz kopija).

  - Pretendentam ir jānodrošina kondicionieru uzstādīšana nodarbinot speciālistus, ar kuriem noslēgti darba līgumi un  kuriem ir atbilstoši Latvijas Republikas noteiktajiem normatīvajiem aktiem sertifikāti darbībām ar aukstumu iekārtam.

  - Pretendentam ir jāiesniedz saraksts ne mazāk kā ar 3 (trim) pasūtītāju adresēm un kontakttālruņiem, darbu apjomiem naudas izteiksmē kuros Pretendents ir uzstādījis kondicionierus  trīs gadu laikā.

  - Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas noteikti jāveic telpu un jumta apsekošanu un piedāvājumā jāietver visi izdevumi, kas var rasties veicot kondicionieru iekārtu montāžas un uzstādīšanas darbus novada domes telpās, ņemot vērā visas iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības un ierobežojumus.

10.     Piedāvājumu skaits. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu un tikai par visu iepirkuma priekšmetu kopumā.

11.     Iepirkuma un Piedāvājuma sagatavošanas izmaksas.

  - Izdevumus, kas saistīti ar iepirkuma organizēšanu, sedz Pasūtītājs.

  - Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un    iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma.

12.     Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

12.1.   Piedāvājumu jāiesniedz Daugavpils novada domei līdz 2012. gada 22 . maija plkst. 15.00., Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV-5401, 20. kabinets, pirmdienās no plkst. 8.30-12.00, 12.30-18.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00-12.00, 12.30-16.30 un piektdienās no plkst. 8.00-12.00, 12.30-15.30.

  - Piedāvājumi var tikt iesniegti personīgi vai nosūtot pa pastu.

  - Saņemot piedāvājumu Daugavpils novada domē darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts, un apstiprina to ar savu parakstu.

  - Piedāvājumus, kuri saņemti pēc iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, darbinieks reģistrē un marķē ar uzrakstu „NOKAVĒTS”.

- Piedāvājuma noformēšana.

  - Pretendents sagatavo vienu Piedāvājumu veidojošu dokumentu oriģinālu un divas kopijas.  Uz piedāvājuma oriģināla un tā kopijām norāda attiecīgi “ORIĢINĀLS” un “KOPIJA”.

  - Dokumenti jānoformē atbilstoši 2010. gada 28. septembra MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Dokumentiem jābūt savstarpēji caurauklotiem un apstiprinātiem ar pretendenta amatpersonas parakstu, paraksta atšifrējumu, norādot cauraukloto lappušu skaitu.

  - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā aploksnē, uz kuras jānorāda:

„Piedāvājums iepirkumam " Gaisa kondicionieru  piegāde un uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas numurs DND 2012/13.”

Pretendenta rekvizīti (nosaukums, adrese).

  - Ja Piedāvājums nav pienācīgi noformēts, iepirkuma rīkotājs nav atbildīgs par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta un tā priekšlaicīgu atvēršanu.

  - Piedāvājums nedrīkst saturēt grozījumus vai papildinājumus, izņemot tos, kuri atbilst Pasūtītāja izdotajiem norādījumiem, vai kuri nepieciešami Pretendenta pieļauto kļūdu labošanai, šajā gadījumā šādus labojumus apstiprina persona vai personas, kuras ir parakstījušas piedāvājumu.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, bez labojumiem un dzēsumiem.

- Piedāvājuma valoda. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti citā valodā ar klāt pievienoto Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

- Likumdošana.

Tiek uzskatīts, ka Pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

- Piedāvājuma cena.

  - Piedāvātā līguma cena ir jānorāda LVL (Latvijas latos) bez PVN.

  - Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar gaisa kondicionieru piegādi uz Daugavpils novada domi, uzstādīšanu un montāžu, kā arī apkopi, remontmateriāliem garantijas laikā un novada domes darbinieku apmācību.

16.3.    Iespējamais sadārdzinājums līguma realizācijas laikā netiks papildus apmaksāts.

- Piedāvājuma spēkā esamība.

  - Pretendenta iesniegtais Piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam  90 (deviņdesmit)   dienas, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ārkārtējos gadījumos iepirkuma organizētājs var pieprasīt, lai Pretendenti pagarina spēkā esamības termiņu par konkrētu papildus periodu. Pieprasījums un Pretendentu atbildes noformējamas rakstiski. Pretendentam, kurš piekrīt šai prasībai, nav atļauts izmainīt savu piedāvājumu.

18       Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

18.1.   Komisijas tiesības:

18.1.2.  pieprasīt papildu informāciju no Pretendentiem, kas piedalās iepirkumā;

18.1.3.  lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu;

18.1.4.  lemt par iepirkuma termiņa pagarināšanu;

18.1.5.  noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma nolikumā izvirzītām prasībām;

18.1.6. noraidīt piedāvājumus, ja tiek konstatēts, ka piedāvājumā uzrādītās izmaksas ir   nepamatoti lētas;

18.1.7.  neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolūkam paredzētos finanšu līdzekļus, pēc cenas par minimālo kondicionieru skaitu.

18.1.8. iepirkumu komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

18.2.    Komisijas pienākumi:

18.2.1. izskatīt visus Pretendentu piedāvājumus, kuri savlaicīgi iesniegti;

18.2.2. rakstiski informēt iepirkuma Pretendentus par piedāvājumu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām;

18.2.3. noteikt iepirkuma uzvarētāju;

18.2.4. 3 (trīs) dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par rezultātiem;

18.2.5. nosūtīt informatīvu paziņojumu par pieņemto lēmumu Iepirkuma uzraudzības birojam.

19.       Pretendenta tiesības un pienākumi.

19.1.    Pretendenta pienākumi

19.1.1. piedalīšanās iepirkumā ir ieinteresēto Pretendentu brīvas gribas izpausme, iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā. Pretendents pieņem un apņemas ievērot visus šā nolikuma nosacījumus.

19.1.2. Pretendents nedrīkst izdarīt tādas darbības, kas varētu tieši ietekmēt Pasūtītāja lēmumus attiecībā uz iepirkuma norisi. Ja Pretendents veic darbības ar mērķi tieši vai netieši ietekmēt procesu, viņa piedāvājumu tālāk neizskata.

19.1.3. Pretendentam ir pienākums pēc pasūtītāja pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu. Ja Pretendents nesniedz šādus paskaidrojumus, Pasūtītājs ir tiesīgs noraidīt Pretendenta piedāvājumu.

19.1.4. ieinteresētā Pretendenta pienākums ir rūpīgi iepazīties ar iepirkuma nolikumu un citiem dokumentiem, kā arī izdarītajiem grozījumiem tajos (ja ir bijuši grozījumi).

19.1.5. ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums pārbaudīt un pārliecināties, ka visi iepirkuma dokumenti ir saņemti.

19.2.    Pretendenta tiesības

19.2.1. piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja neskaidro jautājumu precizēšanai;

19.2.2. līdz iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu. Atsaukumam ir neatgriezenisks bezierunu raksturs, un tas izbeidz  Pretendenta turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai

maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu,  kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un vadītāja vai vadītāja pilnvarotas personas parakstu. Uz iepakojuma attiecīgi atzīmējot “LABOJUMS” vai “ATSAUKŠANA”.

20.       Pretendentu atlase un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.

20.1.   Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

20.2.    Piedāvājumu izvērtēšanu komisija veic trijos posmos:

20.2.1. Piedāvājumu noformējuma, kvalifikācijas un iesniegto dokumentu atbilstības pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

20.2.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude: Iepirkuma komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums  atbilst nolikuma prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

20.2.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana.

Finanšu piedāvājumus vērtē šādā kartībā:

- pēc kopējās cenas par maksimālo (MaxC2) iekārtu skaitu. Ja  pretendenta piedāvātā cena par maksimālo iekārtas skaitu (MaxC2) nepārsniegs pasūtītāja budžeta iespējas;

- pēc cenas par maksimālo (MinC1)  iekārtu skaitu. Ja pretendenta piedāvātā cena par maksimālo iekārtas skaitu (MaxC2) pārsniegs budžeta iespējas;

- pēc cenas par minimālo (MinC)  iekārtu skaitu. Ja pretendenta piedāvātā cena par maksimālo iekārtas skaitu (MaxC1) pārsniegs budžeta iespējas.

Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.

20.3.   Pirms lēmuma pieņemšanas, komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas  līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas  kompetenta institūcija, kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšana iemaksu parādu, kas pārsniedz 100 latus. Šo izziņu pretendentam  jāiesniedz 10 darba dienu laikā, izziņai jābūt izdotai ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas dienas.

20.4.  Ja pretendents neiesniedz nolikuma 20.3. punktā minēto izziņu noteiktajā termiņā,  Komisija pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.

21.     Piedāvājuma vērtēšana un izvēle.

Par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu un tas atbilst visām nolikumā izvirzītajām prasībām.

1. pielikums

Iepirkuma „Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana” nolikumam

(Identifikācijas numurs DND 2012/13)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgās prasības

1.1. Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana Daugavpils novada domes 1 un 2  stāva darba telpās Rīgas ielā 2, Daugavpilī.

1.2. Uzstādīt gaisa kondicionierus, veikt to regulēšanu, darbības pārbaudi un nodošanu pasūtītājam.

1.3. Iekārtu garantijas laikā veikt iekārtu tehniskās apkopes atbilstoši iekārtu ražotāja noteiktajam darbu apjomam un periodiskumam.

Iekārtu tehniskā specifikācija Nr. 1

Kabinets Nr. 8 platība 14,5 m², griestu augstums 2,86 m; telpa atrodas ēkas pirmajā stāvā divstāvu ēkas daļā. Būves 1. stāva plāna shēma 1.pielikumā.

Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) pie 1.telpas  ārsienas. Montāžas vieta ir 2. stāva līmenī uz sienas. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 komplekts. Veids: Split sistēma no diviem blokiem – ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai jābūt ar Eurovent Sertifikāciju un CE sertifikātu.

Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C

Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C

Trokšņu līmenis  54 dB vai mazāk;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 32 dB vai mazāk;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā.

Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina  ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā.

Iekārtu tehniskā specifikācija Nr. 2

Kabinets Nr. 2 platība 24,0 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 3 platība 39,2 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 4 platība 34,3 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 22 platība 31,2 m², griestu augstums 2,86 m;

Telpas atrodas ēkas otrajā stāvā divstāvu ēkas daļā. Būves 2. stāva plāna shēma 2.pielikumā.

Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) uz jumta. Montāžas vieta ir 3. stāva līmenī virs gaiteņiem uz jumta seguma. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

4 komplekti. Veids: Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai jābūt ar Eurovent Sertifikāciju un CE sertifikātu.

Dzesēšanas jauda: 3,5 kw +/-0,4 kw , ārēja bloka darba režīms no +5° līdz ≈+40°C

Sildīšanas jauda: 3,5 kw +/-1,0 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C

Trokšņu līmenis  50 dB vai mazāk;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 32 dB vai mazāk;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā.

Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina  ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā.

Iekārtu tehniskā specifikācija Nr. 3

Kabinets Nr. 27 platība 14,1 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 28 platība 14,5 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 29 platība 14,5 m², griestu augstums 2,86 m.

Telpas atrodas ēkas otrajā stāvā trīsstāvu ēkas daļā. Būves 2. stāva plāna shēma 2.pielikumā un 3. stāva plāna shēma 3.pielikumā.

Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) uz jumta. Montāžas vieta ir 3. stāva līmenī virs 19. tel-pas uz jumta seguma. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

3 komplekti. Veids: Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai jābūt ar Eurovent Sertifikāciju un CE sertifikātu.

Dzesēšanas jauda: 3,5 kw +/-0,4 kw , ārēja bloka darba režīms no +5° līdz ≈+40°C

Sildīšanas jauda: 3,5 kw +/-1,0 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C

Trokšņu līmenis  50 dB vai mazāk;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 32 dB vai mazāk;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā.

Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina  ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā.

Iekārtu tehniskā specifikācija Nr. 4

Kabinets Nr. 13 platība 10,0 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 14 platība 17,6 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 15 platība 13,3 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 23 platība 18,4 m², griestu augstums 2,86 m.

Telpas atrodas ēkas otrajā stāvā  divstāvu ēkas daļā. Būves 2. stāva plāna shēma 2.pielikumā.

Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) uz jumta. Montāžas vieta ir 3. stāva līmenī virs gaiteņiem un 19. telpas uz jumta seguma. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

4 komplekti. Veids: Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai jābūt ar Eurovent Sertifikāciju un CE sertifikātu.

Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C

Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C

Trokšņu līmenis  54 dB vai mazāk;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 32 dB vai mazāk;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā.

Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina  ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā.

Iekārtu tehniskā specifikācija Nr. 5

Kabinets Nr. 25 platība 13,8 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 26 platība 14,3 m², griestu augstums 2,86 m;

Telpa atrodas ēkas otrajā stāvā trīsstāvu ēkas daļā. Būves 2. stāva plāna shēma 2.pielikumā un

3. stāva - 3.pielikumā.

Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) uz jumta. Montāžas vieta ir 3. stāva līmenī virs 19. tel-pas uz jumta seguma. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

2 komplekti. Veids: Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai jābūt ar Eurovent Sertifikāciju un CE sertifikātu.

Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C

Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C

Trokšņu līmenis  54 dB vai mazāk;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 32 dB vai mazāk;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā.

Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina  ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā.

Iekārtu tehniskā specifikācija Nr. 6

Kabinets Nr. 31 platība 13,7 m², griestu augstums 2,86 m;

Kabinets Nr. 32 platība 13,8 m², griestu augstums 2,86 m.

Telpas atrodas ēkas otrajā stāvā trīsstāvu ēkas daļā. Būves 2. stāva plāna shēma 2.pielikumā un

3. stāva -  3.pielikumā.

Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) uz jumta. Montāžas vieta ir 4. stāva līmenī virs gaiteņiem uz jumta seguma. (Trīsstāvu ēkas daļa).Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

2 komplekti. Veids: Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai jābūt ar Eurovent Sertifikāciju un CE sertifikātu.

Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C

Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C

Trokšņu līmenis  54 dB vai mazāk;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 32 dB vai mazāk;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā.

Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina  ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā.

Iekārtu tehniskā specifikācija Nr. 7

Kabinets Nr. 12 platība 13,8 m², griestu augstums 2,86 m.

Telpa atrodas ēkas otrajā stāvā  divstāvu ēkas daļā. Būves 2. stāva plāna shēma 2.pielikumā.

Ārējo bloku paredzēts stiprināt (montēt) uz jumta. Montāžas vieta ir 3. stāva līmenī virs gaiteņiem uz jumta seguma. Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

1 komplekts. Veids: Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2011.gads. Iekārtai jābūt ar Eurovent Sertifikāciju un CE sertifikātu.

Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C

Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C

Trokšņu līmenis  54 dB vai mazāk;

Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A

Trokšņu līmenis iekšējā bloka 32 dB vai mazāk;

Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu  programmēšanas režīmu.

Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā.

Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina  ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā.

3. Darba izpildes termiņi un kvalitāte.

3.1. Pretendents vienlaicīgi ar piedāvājumu iesniedz gaisa kondicionieru iekārtu piegādes un uzstādīšanas tehnoloģisko un laika grafiku; iesniedz ražotāja noteikto tehniskās apkopes darbu aprakstu un periodiskumu.

3.2.  Veicot gaisa kondicionieru uzstādīšanu  novada domes telpas 1. un 2. stāvā Pretendentam jānodrošina, ka gaisa kondicionieru sistēmas elektroinstalācijas vadi un freona caurules tiek izvietotas novada domes telpu gaiteņos starp griestiem un iekaramajiem griestiem

3.3. Gaisa kondicionieru iekšējiem pie sienas stiprinātiem blokiem jābūt uzstādītiem uz telpu sienām tā, lai to radītās gaisa plūsmas netiktu novirzītas uz telpā strādājošo novada domes darbinieku darba vietām.

3.4. Veicot gaisa kondicionieru sistēmas izveidi un montāžu, jāveic kondicionieru uzstādīšanas laikā radušos būvgružu savākšana un izvešana uz būvgružu savākšanas vietu.

3.5. Pēc gaisa kondicionieru iekšējo bloku izvietošanas, pēc nepieciešamības jāveic telpu sienu ap gaisa kondicionieru iekšējiem blokiem kosmētiskais remonts (atjaunošanas vai pilnas apdares darbi, tajā skaitā, ja nepieciešams, sienas krāsošana ap gaisa kondicionieru iekšējiem blokiem tonī, kas atbilst darba kabinetu sienu krāsojumam, vai jaunu tapešu aplīmēšana un to nokrāsošana tonī, kas atbilst darba kabinetu sienu krāsojumam).

3.6. Visu darbu izpilde veicama, tos saskaņojot ar Pasūtītāju, ievērojot visas tehniskās specifikācijas prasības un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

2. pielikums

Iepirkuma „Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana” nolikumam

Iepirkuma identifikācijas numurs

DND 2012/13

IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

Par gaisa kondicionieru piegādi, uzstādīšanu un garantijas laikā apkopi

Daugavpilī                                                                               	2012. gada ___.__________

Daugavpils novada dome, PVN reģistrācijas Nr. 90009117568, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401, novada pašvaldības izpilddirektores Vandas Kezikas personā, kura rīkojas uz Novada domes Nolikuma pamata, turpmāk šajā Līgumā saukts PASŪTĪTĀJS, , no vienas puses, un

_________________ (nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese), __________________ pārstāvja amats, vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas uz ____________ pamata (pārstāvības tiesību pamats), turpmāk šajā Līgumā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti PUSES, vadoties no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un pamatojoties uz iepirkumu procedūras „Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana”, DND 2012/13 rezultātiem, noslēdz savā starpā Līgumu  par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. IZPILDĪTĀJS saskaņā ar PASŪTĪTĀJA  pasūtījumu un atbilstoši IZPILDĪTĀJA 2012.gada ___.__________ piedāvājumam (līguma 1. pielikums), apņemas   piegādāt PASŪTĪTAJAM, bet PASŪTĪTĀJS  pieņemt īpašumā gaisa kondicionieru iekārtu, turpmāk tekstā sauktas IEKĀRTAS.

1.2. IZPILDĪTĀJS piegādā, uzstāda un veic montāžu IEKĀRTAS, kā arī veic garantijas laikā bez maksas IEKĀRTAS apkopi, ja nepieciešami remontu, atbilstoši šā LĪGUMA nosacījumiem.

1.3. IEKĀRTU IZPILDĪTĀJS uzstāda un montē telpās un vietās, saskaņā ar PASŪTĪTĀJA norādījumiem.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. LĪGUMA kopējā summa par IEKĀRTU, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar LĪGUMA izpildi saistītos izdevumus, ir Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), tai skaitā PVN 22 % apmērā, kas ir Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), turpmāk tekstā – LĪGUMA summa.

2.2. LĪGUMA summā ir ietvertas visas LĪGUMA 1.punktā minētās piegādes, uzstādīšanas un montāžas izmaksas, kā arī apkopes un remontu materiālu izmaksas garantijas laikā, PASŪTĪTĀJA darbinieku apmācība.

2.3. Avansa maksājums tiek noteikts 20 % (divdesmit procenti) apmērā no kopējās  LĪGUMA summas, kas sastāda Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), tai skaitā PVN 22 % apmērā, kas ir Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), kurš tiek apmaksāts saskaņā ar IZPILDĪTĀJA  izrakstīto rēķinu  5 (piecu) darba dienu laikā no šī rēķina saņemšanas.

2.4. Atlikušo LĪGUMA summu Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), tai skaitā PVN 22 % apmērā, kas ir Ls ___ (skaits cipariem) (______________)  (skaits vārdiem), apmēra  PASŪTĪTĀJS  apmaksā  10  (desmit) darba dienu  laikā pēc IEKĀRTAS pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA norādītājā bankas kontā.

3. Iekārtas piegādes un darba izpildes kartība

  - IEKĀRTAS piegādi, montāžu un uzstādīšanu IZPILDĪTĀJS veic 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc LĪGUMA spēkā stāšanās dienas.

  - IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darbdienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai darba izpildes laika plānu.

  - Pēc IEKĀRTU piegādes, montāžas un uzstādīšanas pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPIDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu un rēķinu. Kopā ar aktu IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IEKĀRTU tehnisko dokumentāciju, izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus un IEKĀRTU ekspluatācijas noteikumus valsts valodā.

  - PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas testē IEKĀRU un pārbauda IEKĀRTAS piegādes, montāžas un darbības atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tas, parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTU.

  - PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērš IEKĀRTAS piegādes un montāžas izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTAS nodošanas-pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kārtēja nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas testē IEKĀRTAS un pārbauda IEKĀRTAS piegādes, montāžas un uzstādīšanas darbības atbilstību līguma noteikumiem un pieņem IEKĀRTU, parakstot nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTU.

  - IEKĀRTU pieņemšanas un nodošanas diena ir diena, kad IZPIDĪTĀJS ir pabeidzis Darbu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu, IEKĀRTU tehnisko dokumentāciju, izmantoto materiālu un izstrādājumu sertifikātus un IEKĀRTU ekspluatācijas noteikumus, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IEKĀRTU LĪGUMA 3.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IEKĀRTU piegādes un montāžas diena ir diena, kad IZPIDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu IEKĀRTU nodošanas-pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis IKĀRTU LĪGUMA 3.5.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

3.7. Līdz IEKĀRTU nodošanai PASŪTĪTĀJAM visus ar IEKĀRTĀM saistītos riskus uzņemas IZPILDĪTĀJS.

4. Kvalitāte un garantija

4.1. IZPILDĪTĀJS garantē, ka piegādātā IEKĀRTA būs augstas kvalitātes un atbildīs visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz to attiecas.

4.2. Garantijas laiks visai IEKĀRTAI un montāžas darbiem ir noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no IEKĀRTAS nodošanas dienas, ja tā tiek izmantota saskaņā ar ekspluatācijas prasībām.

4.3. Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par katru IEKĀRTAS defektu, ja vien tas nav radies IEKĀRTAS nepareizas ekspluatācijas dēļ.

4.4. Ja garantijas laikā IEKĀRTA pārstāj funkcionēt vai tai rodas bojājumi, kas radušies IZPILDĪTĀJA  vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS  telefoniski vai ja nepieciešami rakstiski  iesniedz IZPILDĪTĀJAM pieteikumu par Iekārtas  bojājumu. IZPILDĪTĀJS, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU ierašanās laiku, bez maksas novērš  IEKĀRTAS bojājumu un veic remontu. Ja IZPILDĪTĀJS nevar IEKĀRTU salabot 3 (trīs) dienu laikā no pieteikuma par IEKĀRTAS bojājumu iesniegšanas brīža, tad šī paša termiņa ietvaros apmaina to pret līdzvērtīgu, vai augstākas produktivitātes IEKĀRTU, kas pilnībā veic nepieciešamās funkcijas.

4.5. Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS nodrošina reaģēšanu uz PASŪTĪTĀJA  izsaukumu ne vēlāk kā  5 (piecu) darba stundu laikā.

4.6. Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS nodrošina sabojājušos IEKĀRTAS darbības atjaunošanu ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā.

4.7. Garantijas laikā IZPILDĪTĀJS EKĀRTAS apkopi un garantijas remontu veic bez maksas, saskaņā ar ražotāja instrukcijām un nodrošina bezmaksas apkopes un remonta materiālus. IZPILDĪTĀJAM garantijas remonts jāveic ne ilgāk, kā 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā. Ja šajā termiņā IEKARTU nav iespējams salabot, IZPILDĪTĀJS nomaiņa šo IEKĀRTU ar analoģisku.

5. Līdzēju saistības

5.1. IZPILDĪTĀJA saistības:

5.1.1. IZPILDĪTAJS apņemas veikt savlaicīgu IEKĀRTAS piegādi, montāžu un uzstādīšanu, kā arī IEKĀRTAS apkalpošanu garantijas laikā.

5.1.2. Ja IZPILDĪTAJS neievēro Līguma 3.1. apakšpunkta noteikto IEKĀRTAS piegādes termiņu, tas maksā PASŪTĪTĀJĀM līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no līguma kopējās summas par katru nokavējuma dienu.

5.1.3. Ja IZPILDĪTAJS garantijas laikā neievēro Līguma 4.4. apakšpunktā noteikto nekvalitatīvās IEKĀRTAS vienību apmaiņas termiņu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no piegādātās IEKĀRTAS vērtības par katru nokavēto dienu.

5.1.4. IZPILDĪTĀJS veic IEKĀRTAS piegādi, montāžu un uzstādīšanu PASŪTĪTĀJA uzraudzībā.

5.1.5. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par IEKĀRTAS  atbilstību Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

5.1.6. IZPILDĪTĀJS LĪGUMA izpildei izmanto tikai sertificētus materiālus.

5.1.7. Pildot LĪGUMU, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem nodrošina telpu tīrību un kārtību, t. sk. veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos.

5.1.8. IZPILDĪTĀJS apņemas IEKĀRTAS piegādes, montāžas un uzstādīšanas laikā, strādājot PASŪTĪTĀJA telpās, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības, kā arī ievērot PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības.

5.1.9. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti PASŪTĪTĀJĀM un trešajām personām sakarā ar šī LĪGUMA noteikumu pārkāpumu, ja IZPILDĪTĀJS tajos vainojams.

5.2. PASŪTĪTĀJA saistības:

5.2.1. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt samaksu par IEKĀRTU šajā LĪGUMĀ noteiktajos termiņos un kārtībā.

5.2.2. Ja PASŪTĪTĀJS savlaicīgi neveic samaksu par veikto IEKĀRTAS piegādi, PASŪTĪTĀJS maksā nokavējuma līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no piegādātās un neapmaksātās IEKĀRTAS vērtības par katru nokavēto maksājumu dienu.

5.2.3. PASŪTĪTĀJS apņemas savlaicīgi veikt IZPILDĪTĀJA piegādātās un uzstādītās IEKĀRTAS pieņemšanu, ja tā atbilst šī LĪGUMA 1.1. apakšpunktā noteiktajām  prasībām.

5.2.4. PASŪTĪTĀJS apņemas izmantot IEKĀRTAS atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

6. Līdzēju pilnvarotās personas

6.1. LĪDZĒJI vienojas, ka ar LĪGUMA izpildi saistītos jautājumus risinās šādas LĪDZĒJU pilnvarotās personas:

6.1.2. PASŪTĪTĀJA pilnvarotā persona: _____________ (vārds uzvārds), _________ (amats) _____________  (tālruņa numurs, fakss numurs).

6.1.3. IZPILDĪTĀJA pilnvarotā persona: _____________ (vārds uzvārds), _________ (amats) _____________  (tālruņa numurs, fakss numurs).

6.2. Pilnvarotajām personām ir šādas tiesības:

6.2.1. parakstīt preču pavadzīmi,

6.2.2. saskaņot IEKĀRTAS piegādes, montāžas un uzstādīšanas laiku, un veikt LĪGUMA izpildes uzraudzību.

6.2.3. pieteikt pretenzijas par LĪGUMA saistību pienācīgu neizpildi;

6.2.4. risināt jautājumus, kas saistīti ar nekvalitatīvām vai bojātām IEKĀRTĀM, tai skaitā IEKĀRTAS apmaiņu pret atbilstošas kvalitātes IEKĀRTĀM.

6.2.5. risināt citus organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar LĪGUMA izpildi.

6.2.6. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus šajā LĪGUMĀ vai tā pielikumos.

6.2.7. Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto šā LĪGUMA 6.1.2. un 6.1.3. apakšpunktos minētos rekvizītus (tālruņu un faksu numurus un e-pasta adreses).

7. Nepārvarama vara

7.1. LĪDZĒJS tiek atbrīvots no atbildības par pilnīgu vai daļēju LĪGUMĀ paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc LĪGUMA parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus LĪDZĒJU kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas LĪDZĒJU iespējamās kontroles robežās un kavē līgumsaistību izpildi).

7.2. LĪDZĒJS, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties informē par to otru LĪDZĒJU rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam pievieno izziņu, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu raksturojumu un apstiprinājumu.

7.3. Ja minēto apstākļu dēļ LĪGUMS nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katram LĪDZĒJAM ir tiesības atteikties no LĪGUMA izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru LĪDZĒJU vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no LĪDZĒJIEM nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī LĪGUMA laušanas rezultātā.

8. Līguma darbības termiņš

8.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz līguma saistību izpildei. LĪGUMA parakstīšanas datums tiek norādīts LĪGUMA pirmās lapas augšējā labajā stūrī.

9. Citi noteikumi

9.1. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā LĪDZĒJI piemēro LĪGUMU atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Ja kādam no LĪDZĒJIEM tiek mainīts juridiskais statuss, LĪDZĒJA amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji vai kāds no LĪGUMĀ minētajiem LĪDZĒJA rekvizītiem, telefona, faksa numurs, e-pasta adrese, adrese u.c., tad LĪDZĒJS nekavējoties rakstiski paziņo par to otram LĪDZĒJAM. Ja LĪDZĒJS neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otrs LĪDZĒJS ir pilnībā izpildījis savas saistības, lietojot šajā LĪGUMĀ esošo informāciju par otru LĪDZĒJU. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz LĪGUMĀ un tā pielikumos minētajiem LĪDZĒJU pārstāvjiem un to rekvizītiem.

9.3. LĪDZĒJU reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu LĪGUMA pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāds no LĪDZĒJIEM tiek reorganizēts vai likvidēts, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši LĪDZĒJA tiesību un saistību pārņēmējam. PIEGĀDĀTĀJS brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.

9.4. Strīdus, kas rodas šī LĪGUMA izpildes gaitā vai sakarā ar šo LĪGUMU, LĪDZĒJI risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta 20 (divdesmit) dienu laikā, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9.5. Par LĪGUMA grozījumiem LĪDZĒJI vienojas rakstiski. Rakstiskās vienošanās par grozījumiem pievienojamas LĪGUMAM un tās kļūst par šī LĪGUMA neatņemamām sastāvdaļām.

9.6. LĪDZĒJI nav tiesīgi nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo LĪGUMU un izriet no tā, trešajai personai.

9.7. LĪGUMS sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz piecām lapām, katram LĪDZĒJAM pa vienam eksemplāram. Abiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. Līdzēju rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: | IZPILDĪTĀJS: |
| --- | --- |
| Daugavpils novada dome Reģ. Nr. LV 90009117568, Juridiskā adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Tālr. 654 22238, fakss 654 76810 Kredītiestādes nosaukums: Valsts kase Bankas kods: TRELLV22 Norēķinu konts: LV37TREL9807280440200 Novada pašvaldības izpilddirektore V.Kezika Parakstīšanas datums z.v. | Nosaukums Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese Bankas nosaukums Konta numurs Bankas kods Pārstāvja amata nosaukums paraksts Paraksta atšifrējums Parakstīšanas datums z.v. |

3. pielikums

Iepirkuma „Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana” nolikumam

(Identifikācijas numurs DND 2012/13)

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā

Informācija par pretendentu

Pretendenta  nosaukums _________________________________________________

Reģistrācijas numurs____________________________________________________

Juridiskā  adrese _______________________________________________________

Tālrunis __________________________   Fakss _____________________________

# E-pasta adrese_________________________________________________________

Finanšu rekvizīti

Bankas nosaukums_____________________________________________________

Bankas kods__________________________________________________________

Konta numurs_________________________________________________________

Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)

Vārds, uzvārds_________________________________________________________

Ieņemamais amats_______________________________________________________

Tālrunis __________________________ Fakss ______________________________

# E-pasta adrese_________________________________________________________

Ar šo mēs apliecinām savu dalību iepirkumā „Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana” (Identifikācijas numurs DND 2012/13).

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un piekrītam visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav.

Mēs piedāvājam  piegādāt un uzstādīt gaisa kondicionierus saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem  par līgumcenu :

|  | (MinC) | (MaxC1) | (MaxC2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Piedāvātā līgumcena (bez PVN) | ________________ (vārdos un skaitļos) | __________________ (vārdos un skaitļos) | __________________ (vārdos un skaitļos) |
| PVN | ________________ (vārdos un skaitļos) | __________________ (vārdos un skaitļos) | __________________ (vārdos un skaitļos) |
| Līgumcena (ar PVN) | ________________ (vārdos un skaitļos) | __________________ (vārdos un skaitļos) | __________________ (vārdos un skaitļos) |

Apliecinām, ka mūsu iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar gaisa kondicionieru piegādi, uzstādīšanu un montāžu, ka arī apkopi un remontu materiāliem garantijas laikā; novada domes darbinieku apmācību.

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā _____ kalendāra dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un tas mums būs saistošs un var tikt apstiprināts jebkurā brīdī līdz noteiktā perioda beigām, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.

Apņemam slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

Apliecinām, ka mums ir _____ gadu pieredze kondicionieru piegādē, to uzstādīšana un apkopē.

Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |

Z.v.

_________________________                                  ________________________________

(vieta)                    						(datums)

4. pielikums

Iepirkuma „Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana” nolikumam

(Identifikācijas numurs DND 2012/13)

Tehniskais piedāvājums

Iepirkums: „Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana”

Pretendenta  nosaukums _________________________________________________

Reģistrācijas numurs____________________________________________________

Juridiskā  adrese _______________________________________________________

Iekārtas tehniskā specifikācija Nr. 1.

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Veids: Split sistēma no diviem blokiem – ārējā un iekšējā stiprināma pie griestiem. Stacionāra, dalītā sistēma | (Preces nosaukums, marka, ražotājs, izlaiduma gads) |
| Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C |  |
| Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C |  |
| Trokšņu līmenis 54 dB vai mazāk; |  |
| Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A |  |
| Trokšņu līmenis iekšēja bloka 32 dB vai mazāk; |  |
| Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa |  |
| Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu stundu laikā |  |
| Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akts parakstīšanas brīža |  |
| Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā |  |
| Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā |  |

Iekārtas tehniskā specifikācija Nr. 2.

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Veids: Split sistēma no diviem blokiem – ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma | (Preces nosaukums, marka, ražotājs, izlaiduma gads) |
| Dzesēšanas jauda: 3,5 kw +/-0,4 kw , ārēja bloka darba režīms no +5° līdz ≈+40°C |  |
| Sildīšanas jauda: 3,5 kw +/-1,0 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C |  |
| Trokšņu līmenis 50 dB vai mazāk |  |
| Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A |  |
| Trokšņu līmenis iekšēja bloka 32 dB vai mazāk |  |
| Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa |  |
| Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu stundu laikā |  |
| Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akts parakstīšanas brīža |  |
| Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā |  |
| Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā |  |

Iekārtas tehniskā specifikācija Nr. 3.

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Veids: Split sistēma no diviem blokiem – ārējā un iekšējā stiprināma pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma | (Preces nosaukums, marka, ražotājs, izlaiduma gads) |
| Dzesēšanas jauda: 3,5 kw +/-0,4 kw , ārēja bloka darba režīms no +5° līdz ≈+40°C |  |
| Sildīšanas jauda: 3,5 kw +/-1,0 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C |  |
| Trokšņu līmenis 50 dB vai mazāk |  |
| Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A |  |
| Trokšņu līmenis iekšēja bloka 32 dB vai mazāk |  |
| Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa |  |
| Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu stundu laikā |  |
| Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akts parakstīšanas brīža |  |
| Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā |  |
| Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā |  |

Iekārtas tehniskā specifikācija Nr. 4.

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Veids: Split sistēma no diviem blokiem – ārējā un sienas iekšējā. Stacionāra, dalītā sistēma | (Preces nosaukums, marka, ražotājs, izlaiduma gads) |
| Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C |  |
| Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C |  |
| Trokšņu līmenis 54 dB vai mazāk |  |
| Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A |  |
| Trokšņu līmenis iekšēja bloka 32 dB vai mazāk |  |
| Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa |  |
| Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu stundu laikā |  |
| Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akts parakstīšanas brīža |  |
| Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā |  |
| Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā |  |

Iekārtas tehniskā specifikācija Nr. 5.

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Veids: Split sistēma no diviem blokiem – ārējā un sienas iekšējā. Stacionāra, dalītā sistēma | (Preces nosaukums, marka, ražotājs, izlaiduma gads) |
| Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C |  |
| Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C |  |
| Trokšņu līmenis 54 dB vai mazāk |  |
| Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A |  |
| Trokšņu līmenis iekšēja bloka 32 dB vai mazāk |  |
| Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa |  |
| Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu stundu laikā |  |
| Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akts parakstīšanas brīža |  |
| Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā |  |
| Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā |  |

Iekārtas tehniskā specifikācija Nr. 6.

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Veids: Split sistēma no diviem blokiem – ārējā un sienas iekšējā. Stacionāra, dalītā sistēma | (Preces nosaukums, marka, ražotājs, izlaiduma gads) |
| Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C |  |
| Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C |  |
| Trokšņu līmenis 54 dB vai mazāk |  |
| Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A |  |
| Trokšņu līmenis iekšēja bloka 32 dB vai mazāk |  |
| Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa |  |
| Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu stundu laikā |  |
| Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akts parakstīšanas brīža |  |
| Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā |  |
| Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā |  |

Iekārtas tehniskā specifikācija Nr. 7.

| Prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Veids: Split sistēma no diviem blokiem – ārējā un sienas iekšējā. Stacionāra, dalītā sistēma | (Preces nosaukums, marka, ražotājs, izlaiduma gads) |
| Dzesēšanas jauda: 2 kw +/-0,4 kw , ārējā bloka darba režīms no +5° līdz ≈+35°C |  |
| Sildīšanas jauda: 2 kw +/-0,8 kw ārējā bloka darba režīms no -0° līdz ≈+35°C |  |
| Trokšņu līmenis 54 dB vai mazāk |  |
| Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām R407C vai R410A |  |
| Trokšņu līmenis iekšēja bloka 32 dB vai mazāk |  |
| Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa |  |
| Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu stundu laikā |  |
| Garantijas laiks visai iekārtai un montāžas darbiem: ne mazāk par 2 gadiem no iekārtas nodošanas-pieņemšanas akts parakstīšanas brīža |  |
| Garantijas laikā jānodrošina reaģēšana uz izsaukumu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba stundu laikā |  |
| Garantijas laikā sabojājušos iekārtas darbības atjaunošanu jānodrošina ne vēlāk kā (divu) darba dienu laikā |  |

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |

Z.v.

5. pielikums

Iepirkuma „Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana” nolikumam

Iepirkuma identifikācijas numurs

DND 2012/13

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkums: „Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana”

Pretendenta  nosaukums _________________________________________________

Reģistrācijas numurs____________________________________________________

Juridiskā  adrese _______________________________________________________

| Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Daudzums | Cena par vienu vienību bez PVN | Cena par visu apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Split sistēma no diviem blokiem (tehniskā specifikācija Nr.1.) | 1 |  |  |
| 2. | Split sistēma no diviem blokiem (tehniskā specifikācija Nr.2.) | 4 |  |  |
| 3. | Split sistēma no diviem blokiem (tehniskā specifikācija Nr.3.) | 3 |  |  |
| 4. | Split sistēma no diviem blokiem (tehniskā specifikācija Nr.4.) | 4 |  |  |
| 5. | Split sistēma no diviem blokiem (tehniskā specifikācija Nr.5.) | 2 |  |  |
| MinC (Kopā 1+2+3+4+5) | Kopējā piedāvājuma cena (bez 22% PVN) |  |
|  | 22% PVN |  |
|  | Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot 22% PVN) |  |
| Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Daudzums | Cena par vienu vienību bez PVN | Cena par visu apjomu bez PVN |
| 6. | Split sistēma no diviem blokiem (tehniskā specifikācija Nr.6.) | 2 |  |  |
| MaxC1 (Kopā MinC +6) | Kopējā piedāvājuma cena (bez 22% PVN) |  |
|  | 22% PVN |  |
|  | Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot 22% PVN) |  |
| Nr. | Darbu un izdevumu nosaukums | Daudzums | Cena par vienu vienību bez PVN | Cena par visu apjomu bez PVN |
| 7. | Split sistēma no diviem blokiem (tehniskā specifikācija Nr.7.) | 1 |  |  |
| MaxC2 (Kopā MinC+MaxC1+7) | Kopējā piedāvājuma cena (bez 22% PVN) |  |
|  | 22% PVN |  |
|  | Kopējā piedāvājuma cena (ieskaitot 22% PVN) |  |

Apliecinām, ka mūsu iesniegtā finanšu piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar gaisa kondicionieru piegādi, uzstādīšanu un montāžu, ka arī apkopi un remontu materiāliem garantijas laikā; novada domes darbinieku apmācību.

Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |

Z.v.