Apstiprināts

13.07.2012. Iepirkuma komisijas sēdē (protokols Nr.1)

Nolikums iepirkumam Nr. NPS 2012/03 „Siltumtrases un siltummezglu renovācija Randenes ciemā.”, identifikācijas Nr. NPS 2012/03

Pasūtītājs: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 41503008685, Daugavas iela 29A, Krauja, LV-5462, tālr./fakss 65440381, e-pasts: sia_nps@inbox.lv.

Iepirkumu organizē SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” iepirkuma komisija (turpmāk tekstā - Komisija), kura izveidota SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” valdes locekļa 11.07.2012. rīkojumu Nr.1-3/52

- Iepirkuma identifikācijas numurs: NPS 2012/03.

- Iepirkuma priekšmets: astoņu automātisko individuālo siltummezglu izbūve Randenes ciemā Kalkūnes pag., Daugavpils nov. un siltumtrases būvniecība Randenes ciemā. (turpmāk tekstā - Objekts) atbilstoši tehniskajām specifikācijām un projektam (1.pielikums).

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmeta pirmā daļa  atbilst CPV klasifikatora kodam 45330000-9, otrā daļa  atbilst CPV klasifikatora kodam 45231110-9. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par katru no daļām. Iepirkuma daļas:

- Automātisko individuālo siltummezglu izbūve ēkām:

1.1.Randenes pamatskola, bērnudārzs;

1.2.Dārza iela 53;

1.3. Dārza iela 55;

1.4. Dārza iela 57;

1.5. Randene 1;

1.6. Randene 2;

1.7. Randene 3;

1.8. Randene 4.

Siltummezglu telpu kosmētiskais remonts saskaņā ar darbu apjomiem pielikumā.

- Siltumtrašu būvniecība

Plānotais līguma noslēgšanas laiks ir no 2012.gada augusts . Darbi ir jāuzsāk desmit dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Būvdarbu pabeigšanas termiņš ir ne vēlāk kā 2012.gada 30. septembris.

- Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks:

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2012.gada 24.jūlijam plkst. 10:00. Piedāvājumi, kas nonāks pie Pasūtītāja pēc norādītā termiņa netiks skatīti.

Piedāvājumu iesniegšanas vieta: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. Pasta indekss LV-5462.

Kontaktpersonas: par iepirkuma norises jautājumiem - iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Ludvigs Lapinskis, tālr. 65430330, 29151261, e-pasts: sia_nps@inbox.lv,

4.Piedāvājumu noformēšana:

Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt ievietotiem slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jābūt norādītai SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” adresei un uzrakstiem:

"Piedāvājums iepirkumam Nr.NPS 2012/03",  "Neatvērt līdz piedāvājumu termiņa iesniegšanas beigām". Aploksnes otrā pusē jābūt Pretendenta nosaukumam un pasta adresei.

Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu noformēšanas kārtību un juridisko spēku. Piedāvājumi, kuri noformēti neatbilstoši minētajām prasībām, netiks vērtēti.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst grozīt savu Piedāvājumu.

Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām un tā sākumā jābūt satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, datums, vietas nosaukums, uzņēmuma zīmoga nospiedums un ko ar savu parakstu apliecina pretendenta pārstāvis, paraksta atšifrējums un amata nosaukums. 	Piedāvājums jāiesniedz divos eksemplāros: viens oriģināls un viena kopija, uz katra eksemplāra jābūt atbilstošai norādei.

5.Piedāvājumam jāsatur sekojoši dokumenti:

5.1. Pretendenta kvalifikācijas novērtēšanai:

5.1.1.Pretendenta reģistrācijas apliecības kopija;

5.1.2.būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

5.1.3. rakstisks apliecinājums, ka Pretendentam nav tādu apstākļu, kas minēti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā (saskaņā ar paraugu 3.pielikumā);

5.1.4. atbilstošu speciālistu sertifikātu kopijas, kas apliecina personas tiesības vadīt tehniskajā specifikācijā noteiktos būvdarbus un piedāvāto speciālistu rakstisks apliecinājums (atbilstoši paraugam 4.pielikumā) par piekrišanu vadīt norādītos darbus, gadījumā, ja Pretendents uzvar šajā iepirkuma procedūrā. Pretendentam darbu izpildei ir jānodrošina atbilstoši normatīvo aktu prasībām kvalificēti/ sertificēti speciālisti siltumapgādes sistēmu projektēšanā un būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā un būvdarbu vadīšanā, elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā, kas ir iekļauti Būvkomersantu reģistrā, kā arī Pretendentam ir darbu izpildei atbilstošs speciālists siltummezglu distances vadības izbūves darbu veikšanai. Pretendenta sertificētie speciālisti ir veikuši līdzīgus būvdarbus vismaz desmit līdzīgos objektos iepriekšējo piecu gadu periodā;

5.1.5. dokumentu, kur norādīta informācija (6.pielikums) par Pretendenta veiktajiem līdzīgajiem Darbiem. Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā objektos ir jābūt izbūvētiem vismaz 10 (desmit) automatizētiem siltummezgliem (turpmāk tekstā - ISM) un renovētām siltumtrasēm vismaz divos objektos;

5.1.6. Pozitīvas Pasūtītāju atsauksmes par Pretendenta veikto līdzīgo darbu kvalitāti, izpildes termiņu un līguma saistību ievērošanu. Atsauksmes iesniedzamas par tik objektiem, kuros kopsummā uzstādīti 10 (desmit) ISM un renovētas divas siltumtrases. Pretendents var iesniegt atsauksmes tikai par tiem objektiem, kurus ir norādījis 5.1.5. punktā noteiktajā dokumentā. Par Pasūtītāju tiks uzskatīti tikai tie pasūtītāji, kuri apsaimnieko vai tiem pieder iepirkuma līguma rezultātā izbūvētais ISM vai renovēta siltumtrase;

5.1.7.dokumentu, kur norādīta informācija par Pretendenta personālu, kurš būs atbildīgs par darba drošību to izpildes laikā;

5.1.8.Pretendenta spēkā esošas vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecināta kopija (civiltiesiskā atbildība par tās darbības vai bezdarbības rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un mantai nodarītajiem zaudējumiem) uz termiņu līdz objektu pieņemšanai no Pasūtītāja puses ar minimālo atbildības limitu, ne mazāku par Pretendenta piedāvājuma summu vai apliecinājums, ka gadījumā ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pretendents veiks civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par summu, kas nav mazāka par iepirkuma līguma summu;

5.1.9.izziņa (var iesniegt vēlāk, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības noslēgt iepirkuma līgumu) , ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas Pasūtītājam izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur Pretendents reģistrēts, un, kura apliecina, ka Pretendentam, valstī kurā tas reģistrēts, nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas pārsniedz 100 latus.

Minēto izziņu Pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (izziņa iesniedzama arī par apakšuzņēmēju/iem). Termiņš minētā dokumenta iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz iepriekšminēto dokumentu, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā;

5.1.10.izziņa (var iesniegt vēlāk, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības noslēgt iepirkuma līgumu), ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms tās iesniegšanas Pasūtītājam dienas izdevusi komercreģistra vai līdzvērtīga komercdarbību reģistrējoša iestāde, ka Pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Minēto izziņu Pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš minētā dokumenta iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma. Ja informācija, ko jāsatur šajā punktā minētajai izziņai, būs pieejama publiskos reģistros, pasūtītājs nepieprasīs iesniegt šo izziņu.

5.2.Tehniskā piedāvājuma izvērtēšanai Pretendentam jāsagatavo dokumenti, kas apliecina Pretendenta spēju izpildīt Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteikto būvdarbu apjomu atbilstoši izvirzītām prasībām:

5.2.1.Izmantojamo materiālu un iekārtu apraksts un specifikācijas, kā arī apliecinājums par piedāvājamo iekārtu un materiālu kvalitāti un atbilstību tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām;

5.2.2.Darbu izpildes kalendārais grafiks, kur atspoguļoti darbu izpildes termiņi (7.pielikums);

5.2.3.Apliecinājums par veikto būvdarbu un uzstādīto iekārtu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 24 mēnešiem.

5.3.Finanšu piedāvājuma izvērtēšanai:

5.3.1. finanšu piedāvājuma vēstuli (saskaņā ar paraugu 2.pielikumā) katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi;

5.3.2 Tāmju dokumentācija, kas sagatavota atbilstoši būvdarbu izmaksu noteikšanas un būvdarbu tāmju sastādīšanas regulējošiem normatīvajiem aktiem (19.12.2006. MK noteikumi Nr.1014 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība"). Pretendentam savam finanšu piedāvājumam jāpievieno arī CD ar sagatavoto tāmju dokumentāciju Excel formātā.

Tāmju dokumentācijā jānorāda visas izmaksas, ko Pretendents uzskata par nepieciešamu tehniskajās specifikācijas norādīto darbu pilnīgai izpildei.

Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu un iepirkuma līguma saistību izpildi.

Pretendenta tāmēs norādītajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā.

Ja Pretendents līguma izpildei paredz piesaistīt apakšuzņēmējus uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, tad piedāvājumam jāpievieno atbilstošie dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja kvalifikāciju un spējas izpildīt attiecīgo darbu veidu, kā arī apakšuzņēmēja(u) rakstisku apliecinājumu par piekrišanu veikt apakšuzņēmējam nodotos darbus, gadījumā, ja Pretendents uzvar šajā iepirkumā. Apakšuzņēmējiem nedrīkst nodot vairāk kā 70% no darbu apjomiem naudas izteiksmē.

Finanšu piedāvājuma vēstulei jābūt sagatavotai atbilstoši paraugam, tajā norādītajai cenai jābūt izteiktai latos. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kuras jāapmaksā Pasūtītājam iepirkuma līguma ietvaros, ar un bez PVN.

6.Kvalitātes prasības, darbu pieņemšana un garantijas prasības:

Iepirkuma priekšmeta Darbu izpildes kvalitātei jāatbilst LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darbi jānodod ar darbu pieņemšanas - nodošanas aktu. Piegādātājam ir jānodrošina garantijas apkalpošanu un garantijas remontdarbus izbūvētājiem ISM un siltumttasēm visā piedāvājumā noteiktajā garantijas periodā, bet ne mazāk, ka divu gadu laikā no ISM un siltumtrases pieņemšanas brīža no Pasūtītāja puses. Garantijas laikā Piegādātājam jānodrošina ISM un siltumtrašu nepārtrauktu darbību, veicot nepieciešamos remontdarbus un nomainot bojātas ISM daļas par saviem līdzekļiem. Garantijas apkalpošanu un ISM darbības atjaunošanu Piegādātājam jānodrošina 3 (trīs) stundu laikā no bojājumu pieteikšanas brīža apkures sezonas laikā (no 1.oktobra līdz 30.aprīlim) un diennakts laikā no bojājumu pieteikšanas brīža ārpus apkures sezonas laika (no 1.maija līdz 30.septembrim).

7.Piedāvājuma derīguma termiņš

Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

8.Apmaksas nosacījumi par Darbu izpildi

Apmaksu par izpildītajiem darbiem Pasūtītājs veiks divu nedēļu laikā no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

9.Informācijas sniegšana

Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties uz vietas SIA ‘Naujenes pakalpojumu serviss” telpās Daugavas ielā 29A, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils nov., pie šī nolikuma 3.punktā norādītās kontaktpersonas darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst.1300 līdz 1700 (iepriekš vienojoties par laiku). Iepirkuma dokumentācijas elektroniskā versija lejupielādēšanai pieejama Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv, sadaļā iepirkumi.

Ja Ieinteresētie piegādātāji savlaicīgi pieprasa papildus informāciju vai skaidrojumus, tie sniedzami ne vēlāk kā trīs darba dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresēto piegādātāju jautājumi un Pasūtītāja atbildes tiek ievietotas Daugavpils novada domes mājas lapā www.dnd.lv, sadaļā iepirkumi. Ieinteresētajiem piegādātājiem, kuri gatavo dokumentus piedāvājumu iesniegšanai, ir pienākums pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu vai Objekta apskati, kā arī piedāvājuma iesniegšanas kārtību, adresējami 3.punktā norādītajai kontaktpersonai.

10.Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana Komisija izvērtējot saņemtos piedāvājumus:

10.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām pretendentam izvirzītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti;

10.2. pārbaudīs piedāvājumu atbilstību tehniskajām specifikācijām. Pārbaudot tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskajām specifikācijām, tiks vērtēti Pretendenta sastādītajās lokālajās tāmēs norādītie būvizstrādājumi. Pretendentam tāmju pozīcijās ir jānorāda konkrētie būvizstrādājumi, Pretendents tāmju pozīcijās nedrīkst norādīt „vai analogs". Neatbilstošie tehniskie piedāvājumi tiks noraidīti;

10.3. novērtēs un salīdzinās tikai to pretendentu finanšu piedāvājumus, kuri ir atzīti par atbilstošiem pēc būtības, saskaņā ar nolikumu. Piedāvājumos, kuri pēc būtības tiks atzīti par atbilstošiem, Komisija pārbaudīs, vai nav pieļautas aritmētiskas kļūdas. Gadījumā, ja tiks konstatēta kļūda, Komisija izlabos to un ar Pretendenta piekrišanu šāda koriģēta summa tiks uzskatīta par saistošu. Ja Pretendents nepiekrīt koriģētajai summai, Piedāvājums tiks noraidīts;

10.4. piedāvās Pasūtītājam piešķirt Līgumu tam Pretendentam, kura Piedāvājums ir atzīts par atbilstošu pēc būtības iepirkuma dokumentiem, un kurš ir piedāvājis visizdevīgāko piedāvājumu.

|  | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība |
| --- | --- | --- |
| A | Būvdarbu kopējā cena bez PVN (latos) | 94 |
| B | Pretendenta pieredze analoģisko darbu izpildē | 4 |
| C | Pretendenta piedāvātais garantijas laiks | 2 |
| P | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits | 100 |

Visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji

Būvdarbu kopējā cena (bez PVN): viszemākā (iepirkuma nosacījumiem atbilstoša piedāvājuma) cena tiek dalīta ar pretendenta piedāvāto cenu un reizināta ar 94 (deviņdesmit četriem) punktiem;

Pretendenta pieredze analoģisko darbu izpildē: vērtējot Pretendenta pieredzi, analoģisko darbu izpilde konkrētajos objektos, Pretendenta, kurš norādīja vismazāko objektu skaitu (ne mazāk par 10) tiek dalīts uz konkrētā Pretendenta objektu skaitu un reizināts ar 4.

Pretendenta piedāvātais garantijas laiks:

      - pretendenta piedāvātais garantijas laiks 2 gadi - 0 punkti;

      - pretendenta piedāvātais garantijas laiks 3 gadi - 1 punkts;

      - pretendenta piedāvātais garantijas laiks 5 gadi - 2 punkti.

Aprēķinot (A) rādītāja vērtību, tiks ņemti vērā trīs cipari aiz komata, nepieciešamības gadījumā atbilstoši noapaļots trešais cipars.

Pretendentu piedāvājumu galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu: P=A+B+C

Pasūtītājs pieņemto lēmumu paziņos visiem pretendentiem triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Komisija patur sev tiesības ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus pieņemt vai noraidīt jebkuru Piedāvājumu, pārtraukt iepirkuma norisi un noraidīt Piedāvājumus jebkurā laikā pirms līguma piešķiršanas, neuzņemoties nekādu atbildību pret attiecīgo Pretendentu vai Pretendentiem.

PIELIKUMS Nr.1

Tehniskā specifikācija iepirkumam ident. Nr. NPS2012/03 „Siltumtrases un siltummezglu renovācija Randenes ciemā.”

SILTUMMEZGLI

Siltumtīklu parametri (siltumnesējs- karstais ūdens) – 90/70ºC. Individuālais siltummezgls projektējams pēc neatkarīgās apkures shēmas ar temperatūras grafiku 90/70ºC-80/60ºC pie ārgaisa temperatūras -24ºC.Projektēšanas robeža – projektēšana tiek veikta sekojošās robežās: no ievada aizbīdņa siltummezglā līdz izejas aizbīdnim pie sistēmām.

Siltummezgla monātžu, pārbaudi, ieregulēšanu un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem.

Apkures sistēmai paredzēts plākšņu siltummainis ar siltumnesēja parametriem 90-70/80-60°C (Spiediena kritums- līdz 20kPa). Apkures siltumnesēja cirkulācijas nodrošināšanai sekundārajā kontūrā paredzēts cirkulācijas sūkņis.

Karstā ūdens sistēmai paredzēts plākšņu siltummainis ar siltumnesēja parametriem vasaras perioda 65/35-55/5°C (Spiediena kritums pirmajā kontūra-līdz 20kPa, karstā ūdens apgādes konrūrā -<10kPa ).

Lai aizsargātu cirkulācijas sūkni, regulatoru no netīrumiem siltumnesējā, uz turpgaitas un atgaitas cauruļvadā tiek uzstādīti filtri.

Ūdens un gaisa izvadīšanai no siltumtrasēm tiek paredzēti gaisa izvadītāji un izlaišanas krāni. Atgaisošanai nepieciešamo armatūru izvietot augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei - zemākajos. Šīs armatūras, izvietošanu precizēt montāžas darbu veikšanas gaitā.

Siltummezgla telpā izvietotos cauruļvadus, pievadus, maģistrāles izolēt ar akmens vates čaulām "ISOVER" vai ar analogu nedegošu siltumizolāciju un alumīnija follija aizsargkārtu. Pirms izolācijas tērauda cauruļvadus attīra no netīrumiem un rūsas, pārklāj to virsmu ar pretkorozijas gruntskrāsu 2 kārtās.

# Siltummezglu izvietojums un montāža

1.Pirms siltummezglu montāžas ir jāveic siltummezgla telpu kosmētiskais remonts (pielikumā kosmētisko remontdarbu apjomi, siltummezglu specifikācijas un ISM principiālās shēmas).

2.Siltummezglu izvietojums siltummezgla plānos parādīts nosacīti. Montējot siltummezglus, ir jāizpilda šādas prasības:

3. Cauruļvadus ar diametru līdz 80 mm novieto ne tuvāk kā 200 mm no sienas.

4. Attālumam starp blakus cauruļvadu ārējām virsmām (ar izolāciju, ja tāda ir) jābūt ne mazākam kā 100 mm.

5. Jānodrošina tāds siltummezgla un tā atsevišķu elementu izvietojums, lai būtu nodrošināta to ērta apkalpošana. Atkarībā no savstarpējā cauruļvadu izvietojuma ir jānodrošina cauruļvadu iztukšošana un atgaisošana.

6. Cauruļvadu hidraulisko pārbaudi veic ar spiedienu, kas 1,25 reizes pārsniedz maksimālo darba spiedienu, bet nav zemāks par:

- primārajam kontūram – 16 bar;

- sekundārajam kontūram – 4 bar;

7. Siltummezglus uzstādīt atsevišķā telpā, kas ir nodalīta no pārējā pagraba ar ugunsdrošām starpsienām atbilstoši LBN 201-96 4.nod. prasībām un LBN 231-03 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

Visus montāžas darbus veikt atbilstoši Latvijas būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem.

SILTUMTRASES

Randanes siltumtrašu rekonstrukcija paredzēta saskaņā ar izdoto tehnisko noteikumu prasībām par nepieciešamo siltumtrašu posmu rekonstrukcijas nepieciešamību un jaunu siltuma mezglu ierīkošanu dzīvojamajām ēkām.

Siltuma nesēja parametri siltuma tīklos pie ziemas āra gaisa aprēķina temperatūras -24.1 C0 ir 80/60 C0. Vasarā siltuma tīklu parametri nepieciešami ar temperatūru 65/35 C0. Siltuma tīklu montāžas temperatūra pieņemta +10 C0. Darba spiediens siltuma tīklos 3.5-3.0 atm..

Saskaņā ar projektu, esošos tērauda 4-cauruļu siltuma tīklus tehnisko noteikumu un šā projekta robežās paredzēts demontēt un to vietā paredzēts ieguldīt jaunus tērauda karsti velmētu 2-cauruļu siltuma tīklus no SIA „IZOTERMS” (vai ekvivalenta) rūpnieciski izolētām siltuma tīklu caurulēm, to fasondaļām un noslēgarmatūrām ar pastiprināta biezuma polietilēna izolācijas apvalku, kurā iestrādāti kapara vadi elektroniskās kontroles sistēmas pieslēgumam, ar kuru iespējama siltumtrases bojājumu vietas noteikšana. Cauruļvadu posmus esošo siltuma tīklu betona kanālu robežās paredzēts ieguldīt bez esošo betona kanālu demontāžas, noņemot tikai šo kanālu pārseguma plāksnes un demontējot esošos siltuma tīklu cauruļvadus tikai projektējamo siltuma tīklu trases robežās. Siltuma tīklu kanālus un cauruļvadus siltuma tīklu posmos, kurus neskar projektējamie siltuma tīkli, nav paredzēts demontēt šā projekta apjomos.

Siltumtrašu šķērsošanās ar esošām komunikācijām izpildāma atbilstoši to šķērsošanās prasībām, nepieciešamības gadījumā uzstādot atbilstošus komunikāciju aizsardzības tiltus. Esošo komunikāciju ieguldīšanas dziļumi garenprofilos parādīti nosacīti un precizējami uz vietas. Pirms siltuma trases rakšanas darbu uzsākšanas, veikt esošo komunikāciju šurfēšanu, pieaicinot atbilstošo dienestu pārstāvjus. Pēc siltuma trases ieguldīšanas veikt to hidraulisko pārbaudi un pirms trases aizbēršanas uzrādīt to atbilstošo dienestu pārstāvjiem.

Gan zem, gan virs siltuma tīklu cauruļvadiem minimālajai blietētu pievestu rupjgraudainu smilšu kārtai ir jābūt vismaz 100 mm biezai. Sadursavienojumu un pagriezienu punktos tranšejas platumu un dziļumu ir jāpalielina līdz 300 mm, lai varētu vieglāk veikt metināšanas un uzmavu savienojumu montāžas darbus.

Pirms siltuma tīklu cauruļvadu ieguldīšanas, tranšejas apakša ir jānober ar smiltīm bez akmeņiem un jāizlīdzina. Noblīvētā smilšu slāņa biezums ne mazāks par 100 mm. Pēc cauruļu ielikšanas tranšejā, tām ir jāuzber smiltis bez akmeņiem ne mazāk kā 150 mm biezumā. Smiltīm nedrīkst būt piejaukti organiskie materiāli vai graudi ar asām malām, kas var bojāt polietilēna caurules virsmu. Virsū smilšu kārtai uzliekama brīdinājuma signāllenta. Virsū brīdinājuma signāllentai, ar ekskavatora palīdzību tiek uzbērta dabiskā grunts, kuru rūpīgi noblīvē ar rokas vibratora vai asfalta veltņa palīdzību.

Siltumtrašu cauruļvadu un kontroles sistēmas montāža un nodošana ekspluatācijā izpildāma saskaņā ar cauruļvadu izgatavotāja instrukcijām. Kontroles sistēmas detektoru izvietojums un to skaits saskaņojams ar siltuma tīklu ekspluatējošo organizāciju. Šajā projekta sadaļā to izvietojums ir parādīts orientējoši, norādot kontroles iekārtu izvietojumu vietas un kabeļu sacilpojumu vietas siltuma tīklu posmiem. Iekārtu un materiālu specifikācijas projektā  nosacīti norādīts komplekts sastāvošs no: ABB detektoriem Nr.6671, koaksiāliem savienotājiem, noslēgsavienotājiem Nr.6672, pārejas kārbām Nr.6673, savienojumkabeļiem, sadales kastēm, signālvadiem, kā arī elektrokabeļiem detektoru pieslēgumam.

Jauno siltumtrašu maģistrālo cauruļvadu atzarojumu pievienojumus esošajiem atzarojumiem veikt uz vietas ievērojot esošo atzarojumu cauruļvadu augstuma atzīmes. Tāpat uz vietas precizēt esošo siltuma tīklu ievadu augstumu atzīmes ēku pamatos un esošajās siltuma tīklu kamerās. Pielikumā: iekārtu un materiālu specifikācija siltumtīklu izbūvei.

PIELIKUMS NR .2

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE IEPIRKUMA NPS-2012/03

1. Iesniedza

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

2. Iesniedzēja kontaktpersona

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./fax |  |
| e- pasta adrese |  |

3. Piedāvājums

| Iepirkuma līguma nosaukums | Cena (latos) bez PVN | Cena (latos) ar PVN |
| --- | --- | --- |
| 1.Automātisko individuālo siltummezglu izbūve |  |  |
| 2.Siltumtrašu būvniecība |  |  |

Mēs piedāvājam tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus izpildīt iepirkuma dokumentos norādītajā kārtībā un termiņos par sekojošu cenu:

___________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena latos vārdiski bez PVN)

  - Piedāvājuma derīguma termiņš

Šis piedāvājums ir spēkā 30 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

  - Mēs apliecinām:

- piekrītam visām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

- finanšu piedāvājums aprēķināts saskaņā ar pievienoto tāmi uz 	 lapaspusēm un

pievienotās tāmes ir finanšu piedāvājuma sastāvdaļa;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, būvdarbus apņemamies uzsākt un pabeigt piedāvājumā noteiktajā laikā;

- būvdarbu un iekārtu garantijas termiņš ir	__________mēneši;

- mūsu sniegtās ziņas ir patiesas.

Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona

| Vārds, uzvārds, Amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

PIELIKUMS NR.3

APLIECINĀJUMS

(pretendrenta nosaukums , reģ, Nr., adrese) apliecina Piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un, ka nav tādu apstākļu, kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā un liegtu pretendenta nosaukums piedalīties iepirkumā Nr. NPS 2012/03:

- pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

- pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

PIELIKUMS NR.4

APLIECINĀJUMS

(atbilstoši sertificētā speciālista)

Es, (vārds uzvārds, personas kods 000000-0000), apliecinu, ka piekrītu vadīt (darbu veids) iepirkuma līguma „Siltumtrases un siltummezglu renovācija Randenes ciemā.” id. Nr. NPS 2012/03, ietvaros, gadījumā, ja (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) uzvar šajā iepirkumā. Būvprakses sertifikāta Nr. 00-0000.

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

PIELIKUMS NR.5

APLIECINĀJUMS (jāiesniedz, ja ir iesaistīts apakšuzņēmējs)

(apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr., adrese) apliecina, ka piekrīt veikt ar apakšlīgumu nodotos darbus iepirkuma „Siltumtrases un siltummezglu renovācija Randenes ciemā.” id. Nr. NPS 2012/03, ietvaros, gadījumā, ja (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) tiek piešķirtas tiesības izpildīt iepirkuma līgumu.

(apakšuzņēmēja nosaukums) apliecina Piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un, ka nav tādu apstākļu, kas noteikti Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā un liegtu (apakšuzņēmēja nosaukums) piedalīties iepirkumā Nr. NPS 2012/03 :

  - pasludināts apakšuzņēmēja maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

  - apakšuzņēmējam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

Apakšuzņēmēja paraksta tiesīgā amatpersona

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

PIELIKUMS NR.6

Pretendenta kvalifikācijas un pieredzes apkopojums

l. Pretendenta nosaukums un juridiskais statuss

Reģistrācijas vieta un laiks

Pamatdarbība

Būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr. un izdošanas datums

2. Pretendenta veikto būvdarbu (ISM izbūves un/vai siltumtrašu) gada apjoms par iepriekšējiem pieciem gadiem, Ls:

| Objekts | Izbūvēto siltummezglu (siltumtrašu) skaits, gab. | Pasūtītājs, kontaktpersona | Būvdarbu apjoms, tūkst. Ls tai skaitā: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | .g. | .g. | g. | g. | g. |

Siltumapgādes sistēmu izbūves vadītāja un projektēšanas vadītāja, kas paredzēts konkursa nolikuma

| minēto darbu vadībai un veikšanai, pieredze | un kvalifikācija |
| --- | --- |
| Paredzamais amats, veicot darbus | Vārds, uzvārds | Darba pieredze | Sertifikāta derīguma termiņš |
|  |  | kopējā | paredzamajā amatā |  |

Pielikumā speciālista kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

3. Pretendenta iesaistītie apakšuzņēmēji un firmas (ja ir), iepirkumā minēto darbu veikšanai

(apakšuzņēmējiem kopējie nododamie darbi nedrīkst pārsniegt 70% no visu darbu apjoma, vadoties no izmaksām)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, adrese, reģistr. apl. Nr. | Darba nosaukums vai sadaļa un darbu apjoms % no kopējā iepirkuma | Licences vai Būvkomersanta reģistrācijas apliecības derīguma termiņš | Darbu vadītāju sertifikāti, derīguma termiņi |
| --- | --- | --- | --- |

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

PIELIKUMS NR.7

Darbu izpildes laika grafiks

| Nr. | Objekta adrese | Darbu uzsākšanas datums | Darbu pabeigšanas datums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Randenes pamatskola, bērnudārzs |  |  |
| 2. | Dārza iela 53 |  |  |
| 3. | Dārza iela 55 |  |  |
| 4. | Dārza iela 57 |  |  |
| 5. | Randene 1 |  |  |
| 6. | Randene 2 |  |  |
| 7. | Randene 3 |  |  |
| 8. | Randene 4 |  |  |
| 9. | Siltumtrases būvniecība |  |  |

Apliecinām, ka būvdarbi tiks veikti saskaņa ar projektu, nodrošinot ēku inženiertīklu darbības nepārtrauktību un darbu izpildes laika grafikā norādītajā termiņā.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |