Apstiprināts

Višķu sociālās aprūpes centra iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 31.oktobrī, protokols Nr.8

Iepirkuma

Par dīzeļģeneratora  iegādi

(iepirkuma identifikācijas Nr.Višķu SAC 2012/8)

NOLIKUMS

1. IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS:  Višķu SAC 2012/8

2. Iepirkuma pasūtītājs: Višķu sociālās aprūpes centrs, reģistrācijas Nr.90000048330, adrese: „Rūpes”, Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

Kontaktpersona: Janīna Mozule, tālr.65440902, fakss 65440905, e-pasts: janina.mozule@viski.lv ; Olga Sokolovska, tālr.65422235, 2618628, fakss 65476810, 65476837, e-pasts: olga.sokolovska@dnd.lv

3. IEPIRKUMA METODE: Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta nosacījumiem

4.IEPIRKUMA PRIEKŠMETS:

Dīzeļģenerators (lietots) ar jaudu 64 kW, strāva 127 A, spriegums 230/400, frekvence 50Hz, stacionārais, ar virsbūvi – 1gb. uzstādīšanai ārpustelpā.

5. LĪGUMA IZPILDES VIETA UN LAIKS

5.1. Piegādes vieta –  Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķu sociālās aprūpes centrs;

5.2. garantijas laiks – ne mazāk kā   2 (divi) gadi pēc nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas.

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS VIETA, DATUMS, LAIKS UN KĀRTĪBA

6.1. Visiem dokumentiem jābūt noformētiem atbilstoši šā nolikuma prasībām, latviešu valodā,

cauršūtiem (caurauklotiem), parakstītiem un apstiprinātiem ar komercsabiedrības zīmogu.

Dokumentu noformēšanas prasības neattiecas uz 8.7. punktā minētajiem informatīvajiem

materiāliem.

6.2. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē un uz tās jānorāda:

- pasūtītāja adrese: Višķu sociālās aprūpes centram, „Rūpes”, Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

- <pretendenta nosaukums un adrese>

- atzīmi: „Piedāvājums iepirkumam "Dīzeļģeneratora  iegāde", iepirkums Nr. Višķu SAC 2012/9 Neatvērt līdz piedāvājumu atvēršanas sēdei.”

6.3. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 līdz 2012.gada 20. novembra, plkst.12.00

6.4. Visi piedāvājumi, kas tiks iesniegti (iesūtīti) pēc noteiktā termiņa vai nebūs noformēti

atbilstoši šā nolikuma prasībām, netiks pieņemti un tiks atdoti vai nosūtīti tā iesniedzējam.

7. PIEDĀVĀJUMU DERĪGUMA TERMIŅŠ:  45 dienas no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

8. IEPIRKUMAM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN INFORMĀCIJA

8.1. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmuma reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu.

8.2. Komercreģistrā reģistrācijas apliecības kopija;

8.3. Pretendenta rakstisks apliecinājums, kurā norāda, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:

8.3.1. Nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

8.3.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

8.4. Pretendents 8.4 punkta minētām apliecinājumam var pievienot Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu parādu neesamību.

8.5. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar 2. pielikumu;

8.6. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūra un Finanšu piedāvājums saskaņā ar 3. pielikumu;

8.7. Ražotāja informatīvie materiāli, kas ļauj pārliecināties par piedāvātā dīzeļģeneratora

tehnisko parametru atbilstību tehniskajai specifikācijai.

9. PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS UN PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA UN IZVĒLE

9.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu   iepirkuma komisija (tālāk tekstā – Komisija) veic slēgtās sanāksmēs, vērtējot katru piedāvājumu atsevišķi.

9.2. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata

pretendenta piedāvājumu, ja:

9.2.1. Ir pasludināts pretendenta  maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

9.2.2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

9.2.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;

9.3. Komisija izslēdz pretendentu (piedāvājumu) no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā,

kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja piedāvājums  neatbilst tehniskajā specifikācijā (1.

pielikums) minētajām prasībām.

9.4. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kurš nodrošina

nolikumā noteiktos nosacījumus un kura piedāvājuma cena ir viszemākā.

10. IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

10.1. Iepirkuma līguma projektu sk. 4. pielikumā.

11. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

11.1. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru.

11.2. Nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertus.

11.4. Pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams

pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

11.5. Paziņot visiem pretendentiem par iepirkuma līguma slēgšanu vai iepirkuma izbeigšanu

vai pārtraukšanu 3 (triju ) darbadienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

11.6. Pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par iepirkuma

nolikumu.

12. IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA UN PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

12.1. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt

iesniegto piedāvājumu.

12.2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums

saņemts, turklāt ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku.

12.3. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma nolikumu,

ja pieprasījums Komisijai iesniegts ne vēlāk kā 6 (sešas) darbadienas pirms piedāvājumu

iesniegšanas termiņa beigām.

13. CITI NOTEIKUMI

13.1. Pretendenta iesniegts  piedāvājums ir pierādījums, ka pretendents:

13.1.1. ir iepazinies ar šo nolikumu;

13.1.2. ir sapratis un pieņēmis iepirkuma noteikumus, un tie nenostāda pretendentu neizdevīgā

stāvoklī attiecībā pret pārējiem pretendentiem.

13.2. Iesniegtie piedāvājuma materiāli netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

13.3. Par piedāvājuma izstrādāšanu un iesniegšanu atlīdzība nav paredzēta.

13.4. Visi strīdi un domstarpības starp pasūtītāju un pretendentiem tiks risināti sarunu ceļā. Ja

sarunu rezultātā puses nespēs vienoties, strīdus izskatīs Latvijas Republikas normatīvajos

aktos noteiktajā kārtībā.

13.5. Nolikuma pielikumi:

1. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2. pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

4. pielikums LĪGUMS Nr. (PROJEKTS)

1. pielikums

Iepirkuma  „Dīzeļģeneratora iegāde”

nolikumam (iepirkums identifikācijas Nr. Višķu SAC 2012/8)

DĪZEĻĢENERATORA (lietotā)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

| Nr.pk. | Prasības nosaukums | Minimālā atbilstība |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jauda | 64 kW, 127 A + 10% pārslodzes iespēja 1 stundu 12 stundu periodā. |
|  | - fāzu skaits | 3 |
|  | - spriegums | 400/230 V |
|  | - frekvence | 50 Hz |
|  | - degvielas tvertne | Tilpums, (180l.) nodrošina dīzeļģeneratora nepārtrauktu darbību 12 stundas (pie 75% slodzes) |
|  | - izpildījums: | - ar automātisko avārijas ieslēgšanos (ARI) elektroapgādes pārtraukuma vai sprieguma izmaiņu gadījumā |
| 2. | Trokšņa līmenis | 77 dB viena metra attālumā no elektrostacijas |
| 3. | Standarti | Ir CE sertifikāts |
| 4. | Nostrādātas darba stundas | ne vairāk kā 8000 |
| 5. | Izlaiduma gads | 2010.- 2012. gads |
| 6. | Aprīkojums | Vadības panelis, automātiskās vadības bloks, bateriju lādēšanas ierīce (12V-2A), dzesēšanas šķidruma sildītājs 220/240 V, voltmetrs, ampērmetrs, ARI sadale 200A, klusinātājs 29 dB, aprīkojums pret pieskaršanos karstām detaļām (saskaņā ar CE atbilstības standartu) |
| 7. | Vadības panelis | panelis nodrošina sekojošu datu vizualizāciju: Spriegumi starp fāzēm Spriegumi starp fāzēm un neitrāli Strāvas pa fāzēm Frekvence Dzinēja apgriezieni Akumulatorbaterijas spriegums Darba stundu skaitītājs Degvielas līmenis % Dzinēja eļļas radītājus Kļūdu un avāriju vizualizācija un akustisku signalizāciju Iekārtas gatavību elektriskās enerģijas ražošanai |
| 8. | Vispārīgās prasības | - Komplektā ir iekārtas pilna tehniskā informācija latviešu vai angļu valodā (t. sk. apkopes darbu saraksts un periodiskums) un lietošanas instrukcija latviešu valodā. - Tiks veikta dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie sociālās aprūpes centra elektrosadales skapja. - Tiks nodrošināta Pasūtītāja apkalpojošā IT personāla apmācība minimālā apjomā. - Tiks nodrošināta iekārtas ekspluatāciju ārpus telpām visos Latvijas Republikā iespējamajos laikapstākļos. - Iekārta ir ar slēdzamām durvīm un vadības panelis, degvielas tvertne utt, ir pieejami tikai atslēdzot durvis. - Iekārta ir uzpildīta ar eļļu, dzesēšanas šķidrumu un degvielu (50l.) testam. |
| 9. | Garantijas laiks | 24 mēneši kopš piegādes brīža |
| 10. | Defektu vai bojājumu novēršanas laiks | Ne vairāk kā 48 stundas no pieteikuma par defektu vai bojājumu saņemšanas brīža |
| 11. | Piegādes laiks | 2 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža |
| 12. | Piegādes vieta | Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķu sociālās aprūpes centrs, darba dienas no plkst.8.00 līdz 16.00 |

2. pielikums

Iepirkuma par „ Dīzeļģeneratora iegāde”

nolikumam (iepirkums identifikācijas Nr. Višķu SAC 2012/8)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS  DĪZEĻĢENERATORA (lietotā) PIEGĀDEI

____________________________________ piedāvā piegādāt 1 (vienu)  dīzeļģeneratoru

(pretendenta  nosaukums, adrese, reģistr.numurs)

Dīzeļģeneratora agregāta nosaukums, marka, ražotājs: _____________________________________

| Nr. pk. | Prasības | Piedāvājums | Atbilst/ neatbilst |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prasības nosaukums | Minimālā atbilstība |  |  |
| 1. | Jauda | 64 kW, 127 A + 10% pārslodzes iespēja 1 stundu 12 stundu periodā. |  |  |
|  | - fāzu skaits | 3 |  |  |
|  | - spriegums | 400/230 V |  |  |
|  | - frekvence | 50 Hz |  |  |
|  | - degvielas tvertne | Tilpums, (180l.) nodrošina dīzeļģeneratora nepārtrauktu darbību 12 stundas (pie 75% slodzes) |  |  |
|  | - izpildījums: | - ar automātisko avārijas ieslēgšanos (ARI) elektroapgādes pārtraukuma vai sprieguma izmaiņu gadījumā |  |  |
| 2. | Trokšņa līmenis | 77 dB viena metra attālumā no elektrostacijas |  |  |
| 3. | Standarti | Ir CE sertifikāts |  |  |
| 4. | Nostrādātas darba stundas | ne vairāk kā 8000 |  |  |
| 5. | Izlaiduma gads | 2010.- 2012. gads |  |  |
| 6. | Aprīkojums | Vadības panelis, automātiskās vadības bloks, bateriju lādēšanas ierīce (12V-2A), dzesēšanas šķidruma sildītājs 220/240 V, voltmetrs, ampērmetrs, ARI sadale 200A, klusinātājs 29 dB, aprīkojums pret pieskaršanos karstām detaļām (saskaņā ar CE atbilstības standartu) |  |  |
| 7. | Vadības panelis | panelis nodrošina sekojošu datu vizualizāciju: Spriegumi starp fāzēm Spriegumi starp fāzēm un neitrāli Strāvas pa fāzēm Frekvence Dzinēja apgriezieni Akumulatorbaterijas spriegums Darba stundu skaitītājs Degvielas līmenis % Dzinēja eļļas radītājus Kļūdu un avāriju vizualizācija un akustisku signalizāciju Iekārtas gatavību elektriskās enerģijas ražošanai |  |  |
| 8. | Vispārīgās prasības | - Komplektā ir iekārtas pilna tehniskā informācija latviešu vai angļu valodā (t. sk. apkopes darbu saraksts un periodiskums) un lietošanas instrukcija latviešu valodā. - Tiks veikta dīzeļģeneratora uzstādīšana un pieslēgšana pie sociālās aprūpes centra elektrosadales skapja. - Tiks nodrošināta Pasūtītāja apkalpojošā IT personāla apmācība minimālā apjomā. - Tiks nodrošināta iekārtas ekspluatāciju ārpus telpām visos Latvijas Republikā iespējamajos laikapstākļos. - Iekārta ir ar slēdzamām durvīm un vadības panelis, degvielas tvertne utt, ir pieejami tikai atslēdzot durvis. - Iekārta ir uzpildīta ar eļļu, dzesēšanas šķidrumu un degvielu (50l.) testam. |  |  |
| 9. | Garantijas laiks | 24 mēneši kopš piegādes brīža |  |  |
| 10. | Defektu vai bojājumu novēršanas laiks | Ne vairāk kā 48 stundas no pieteikuma par defektu vai bojājumu saņemšanas brīža |  |  |
| 11. | Piegādes laiks | 2 nedēļas laikā no pasūtījuma brīža |  |  |
| 12. | Piegādes vieta | Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķu sociālās aprūpes centrs, darba dienas no plkst.8.00 līdz 16.00 |  |  |

Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Datums

3. pielikums

Iepirkuma  „ Dīzeļģeneratora iegāde”

nolikumam (iepirkums identifikācijas Nr. Višķu SAC 2012/8)

Pasūtītājs: Višķu sociālās aprūpes centrs, Višķu pagasts, Daugavpils novads, LV-5481

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ PROCEDŪRĀ UN  FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Pretendents: ___________________________________________________________________,

(juridiskas personas nosaukums, fiziskas personas vārds, uzvārds)

vienotais reģistrācijas Nr. (fiziskai personai- personas kods)___________________________,

tās _____________________________________________________________ personā

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds (aizpilda juridiska persona))

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā   „Dīzeļģeneratora iegāde”  (iepirkums identifikācijas Nr. ________). Apņemas ievērot iepirkuma procedūras prasības.

3. Atzīst sava piedāvājuma spēkā esamību 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām vai līdz iepirkuma komisijas lēmumu pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiks atzīts par uzvarētāju – visu līguma darbības laiku.

4.  Apliecina, ka [„ pretendenta nosaukums” ]   ir pietiekami finanšu un materiāltehniskie resursi piegādes izpildei.

5. Apliecina, ka [„ pretendenta nosaukums” ]   saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs iepirkuma līguma izpildei.

6. Piekrīt nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

7. Ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemas:

  - Piegādāt, uzstādīt un pieslēgt sadales skapim vienu   dīzeļģeneratora agregātu ___________________ (marka, tips, jauda) saskaņā ar tehnisko piedāvājumu;

7.3. apņemas piegādāt preci termiņos:  __________________________________________.

- Mūsu Piedāvājuma cena (bez PVN) Ls _________ ( ___________________ ), t.sk.: ar PVN apliekamā summa Ls: ________ (___________________ ),  ar PVN neapliekamā summa Ls _____ (_________).

PVN  21%  Ls ____________ ( _____________ )

Kopējā piedāvājuma cena ( ar PVN) Ls _______  (_________ )

9.  Apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas, tai skaitā precīza 9.punktā norādītā kontaktinformācija.

10. Kontaktinformācija.

Pretendenta juridiskā adrese:___________________________________________________

Pretendenta faktiskā adrese:____________________________________________________

Kontaktpersonas e-pasta adrese: ________________________________________________

Tālruņa Nr.:________________________________________________________________

Faksa Nr.: _________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: ____________________________________________________________

__________________________________			________________________

Pilnvarotās personas paraksts un komercsabiedrības zīmogs

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Datums

4. pielikums

Iepirkuma par „ Dīzeļģeneratora iegāde”

nolikumam (iepirkums identifikācijas Nr. Višķu SAC 2012/8)

LĪGUMS Nr.   (PROJEKTS)

Višķu sociālās aprūpes centrs, reģ.Nr.___________,  , juridiskā adrese: Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts,  Daugavpils novads, LV-5481, tas  direktores Venerandas Zeiles personā, kura rīkojas uz Nolikuma pamatā (tālāk tekstā saukts –PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un ___________________ personā (tālāk tekstā – PIEGĀDĀTĀJS), kas darbojas saskaņā ar _________, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – LĪGUMS).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un PIEGĀDĀTĀJS apņemas piegādāt, uzstādīt un pieslēgt Pasūtītāja sadales skapim 1 (vienu)  dīzeļģeneratoru (marka, modelis, piekabe)___________ (turpmāk – IEKĀRTA) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1. pielikums).

2. LĪGUMA TERMIŅŠ UN TĀ IZPILDES KĀRTĪBA

2.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas veikt IEKĀRTAS piegādi līdz 2012.gada ___._______.  PIEGĀDĀTĀJS piegādā IEKĀRTU PASŪTĪTĀJAM uz adresi: Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķu tehnikuma ciems, Višķu sociālās aprūpes centrs.

2.2. PIEGĀDĀTĀJS apņemas  nodrošināt piegādātās IEKĀRTAS darbības atbilstību tās izgatavotāja

noteiktajiem parametriem 2 (divus) gadus  vai 100 darba stundas pēc IEKĀRTAS piegādes (tālāk tekstā – GARANTIJAS LAIKS).

2.3. Par IEKĀRTAS piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad pēc IEKĀRTAS piegādes  PIEGĀDĀTĀJS kopā ar IEKĀRTAS tehnisko dokumentāciju iesniedz PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu.

2.4. PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darbadienu laikā pēc IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda piegādātās IEKĀRTAS atbilstību LĪGUMA noteikumiem un paraksta IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu vai iesniedz PIEGĀDĀTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt IEKĀRTU.

2.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par IEKĀRTAS piegādes dienu tiek uzskatīta diena, kad PIEGĀDĀTĀJS ir novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM PIEGĀDĀTĀJA parakstītu IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas aktu.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. LĪGUMA summa ir Ls ______ (_________________________________), kura sastāv

no pamatsummas Ls ______ (_________________________________) un 21% PVN Ls

______ (___________________________________), tai skaitā:

3.2. PASŪTĪTĀJS veic 3.1.  punktā minēto summu samaksu par IEKĀRTAS piegādi, uzstādīšanu  un pieslēgšanu sadales skapim 15 (piecpadsmit)  kalendāro dienu laikā pēc IEKĀRTAS nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.

4. PUŠU SAVSTARPĒJAS SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

4.1. PIEGĀDĀTĀJS apņemas:

4.1.1. ārpuskārtas izsaukuma gadījumā nodrošināt IZPILDĪTĀJA tehniskā personāla ierašanos un bojājuma novēršanas uzsākšanu 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no izsaukuma saņemšanas brīža;

4.1.2. nodrošināt PASŪTĪTĀJAM iespēju bez maksas lietot citu līdzvērtīgu IEKĀRTU, ja

GARANTIJAS LAIKĀ IEKĀRTAI tās izgatavotāju vainas dēļ radies bojājums, kura novēršanai nepieciešamais laiks pārsniedz 1 (vienu) nedēļu.

4.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

4.2.1. ekspluatēt IEKĀRTU atbilstoši IEKĀRTAS izgatavotāja noteikumiem, kuri minēti IEKĀRTAS lietošanas instrukcijā;

4.2.3. LĪGUMA darbības garantijas laikā saviem spēkiem vai ar trešo personu palīdzību neveikt

IEKĀRTAI nekādus remontdarbus.

4.3. Ja pēc IEKĀRTAS pieņemšanas un tās ekspluatācijas uzsākšanas PASŪTĪTĀJS konstatē

apslēptus defektus, kas nav radušies IEKĀRTAS nepareizas ekspluatācijas rezultātā un kurus

nebija iespējams atklāt IEKĀRTAS pieņemšanas laikā, vai rodas cita veida iebildumi par

piegādātās IEKĀRTAS kvalitāti, tad GARANTIJAS LAIKĀ PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieteikt pretenzijas PIEGĀDĀTĀJAM. Ja PASŪTĪTĀJS ir iesniedzis pretenziju PIEGĀDĀTĀJAM augstāk minētajā termiņā, tad PIEGĀDĀTĀJAM ir jānovērš atklātie defekti ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 2 (divu) mēnešu laikā pēc rakstiskas pretenzijas saņemšanas.

4.4. Ja rodas domstarpības starp PASŪTĪTĀJU un PIEGĀDĀTĀJU par defektu vai bojājumu rašanās cēloņiem, PUSES pieaicinās neatkarīgu ekspertu. Izdevumus, kas saistīti ar eksperta pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā puse.

4.5. Ja GARANTIJAS LAIKĀ tiek novērsti IEKĀRTAS defekti un par to ir sagatavots akts, tad nomainītajai IEKĀRTAI, tās detaļai vai mezglam GARANTIJAS LAIKS sākas no jauna ar dienu, kad IZPILDĪTĀJS defektus ir novērsis.

4.6. Ja PIEGĀDĀTĀJS kavē 2.1. punktā minēto piegādes termiņu, PIEGĀDĀTĀJS maksā

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA summas par katru nokavēto piegādes kalendāro dienu. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinu ar PIEGĀDĀTĀJU.

4.7. Par 4.3. punktā noteiktā defektu novēršanas termiņa pārsniegšanu PIEGĀDĀTĀJS maksā

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.1% (vienu desmitdaļu procenta) apmērā no LĪGUMA summas par katru nokavēto kalendāro dienu. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot kārtējo norēķinu.

4.8. Ja PASŪTĪTĀJS kavē 3.2. un 3.3. punktā noteiktos maksājumu termiņus, PASŪTĪTĀJS maksā PIEGĀDĀTĀJAM līgumsodu 0.2% (divu desmitdaļu procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu.

4.9. Ja nokavēts kāds no LĪGUMĀ noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc LĪGUMĀ noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas.

4.10. Visas pretenzijas un strīdi, kas var rasties LĪGUMA izpildes laikā, tiek izskatīti PUŠU sarunās. Ja strīds sarunās netiek atrisināts, strīda izskatīšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5. NEPĀRVARAMA VARA

5.1. PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā notikusi nepārvaramas varas dēļ. Par nepārvaramu varu tiek uzskatītas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, bruņoti konflikti, valsts varas un pārvaldes, kā arī pašvaldības institūciju un iestāžu aizliegumi, normatīvo aktu pārmaiņas, sacelšanās un streiki. Puse, kas atsaucas uz nepārvaramu varu, tiek atbrīvota no atbildības par savu saistību neizpildi tikai un vienīgi tad, ja minētā puse nav varējusi šos apstākļus novērst.

5.2. Pusei, kurai saskaņā ar 5.1. punkta nosacījumiem izveidojusies saistību izpildes neiespējamība, ir pienākums par to un iespējamo darbības laiku rakstiski informēt otru pusi ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no nepārvaramas varas iestāšanās dienas. Neinformēšana vai nesavlaicīga informēšana liedz pusei, kas nav informējusi otru pusi vai to nav izdarījusi laikus, atsaukties uz jebkuru minēto nepārvaramas varas apstākli kā pamatu, kas atbrīvo no saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes. Nepārvaramas varas apstākļu esamība jāpierāda ar attiecīgās kompetentās valsts institūcijas izsniegtu izziņu.

6. LĪGUMA LAUŠANA

6.1. PIEGĀDĀTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot PASŪTĪTĀJU 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas iepriekš.

6.2. PASŪTĪTĀJS, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, ir tiesīgs lauzt LĪGUMU pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot PIEGĀDĀTĀJU par to 15 (piecpadsmit) kalendārās dienu iepriekš, ja PIEGĀDĀTĀJS bez rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU kavē 2.1. punktā minēto termiņu vairāk kā 20 (divdesmit) kalendārās dienas.

6.3. Ja PASŪTĪTĀJS lauž LĪGUMU saskaņā ar 5.2. punktu, PIEGĀDĀTĀJS maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA summas 5 (piecu) darbadienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par LĪGUMA laušanu.

7. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

7.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai LĪGUMA saistību izpildei.

7.2. Pēc LĪGUMA parakstīšanas visu iepriekšējo pārrunu rezultāti un sarakste, izņemot IZPILDĪTĀJA iesniegto konkursa piedāvājumu, zaudē spēku.

7.3. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos tiks veikti tādi grozījumi, kas liks PUSĒM mainīt LĪGUMA noteikumus un nosacījumus, tādējādi būtiski mainot PUŠU ekonomiskos un komerciālos mērķus, un ja PUSES nespēs 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc šādu apstākļu rašanās panākt vienošanos par šo pārmaiņu nosacījumiem, PUSĒM ir tiesības lauzt LĪGUMU, lēmumu saskaņojot rakstiski.

7.4. LĪGUMS var tikt papildināts ar pielikumiem pēc PUŠU rakstiskas savstarpējas vienošanās. Visi LĪGUMA pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. Visi papildinājumi un grozījumi LĪGUMA tekstā izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas.

7.5. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona: _________, _____, tālr._______, fakss ________, e-pasts ________.

Piegādātāja kontaktpersona: ______________________________________________________

7.5. LĪGUMS uzrakstīts divos autentiskos eksemplāros latviešu valodā uz __ (______) lapām, t.sk. 1. pielikums uz __ (______) lapām, 2. pielikums uz ___ (_____) lapas. Pēc LĪGUMA  PIEGĀDĀTĀJAM.

8. PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS Višķu sociālās aprūpes centrs Daugavpils novads, Višķu pagasts, Višķu tehnikuma c., LV-5481 Reģ.Nr. 90000048330 Banka: Valsts kase, TRELLV22 Konta Nr. LV46TREL9813191440200 |  | PIEGĀDĀTĀJS |
| --- | --- | --- |
| Direktore V.Zeile 2012.gada ___. ______________ |  |  |