Pielikums Nr.2

iepirkuma komisijas 12.09.2012. protokolam Nr.1

TEHNISKĀ  SPECIFIKĀCIJA

| Nr.p.k. | Būvdarbu veidi |
| --- | --- |
| 1. | fasādes ārsienu siltināšana ar 100 mm siltumizolāciju Λ≤0,041 W/(mK)1 |
| 2. | ēkas gala sienu siltināšana ar 100 mm siltumizolāciju Λ≤0,041 W/(mK)1 |
| 3. | ēkas pagraba pārseguma un cokola no ārpuses siltināšana ar 100 mm siltumizolāciju Λ≤0,041 W/(mK) |
| 4. | ēkas jumta seguma siltināšana ar 200 mm siltumizolāciju Λ≤0,041 W/(mK), pārklātu ar hidroizolāciju |
| 5. | Novecojušo kāpņu telpu durvju nomaiņa, cieši noslēdzošu, siltinātu jumta lūku izveide un vējtveru durvju nomaiņa ar siltinātām un blīvētām durvīm, kas aprīkotas ar aizvērējmehānismiem (U ≤ 1,6 W/(m2K)) |
| 6 | ēkas novecojošo dzīvokļu logu nomaiņa(2) ar dubultā stiklojuma pakešu logiem U≤ 1,4 W/(m2xK) |
| 7 | apkures sistēmas renovācija(3) |
| 8. | Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija (4) |

- pirms ēkas ārsienu siltināšanas būvdarbu apjomos paredzēt bojāto norobežojošo konstrukciju (bojāts bloku paneļu blīvējums, plaisājoši paneļi u.c.) sakārtošana.

- Veicot logu nomaiņu būvdarbu apjomos paredzēt logu uzstādīšanu  atbilstoši Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas ieteikumiem (t.sk. veikt montāžas šuves termoizolāciju). Darbu apjomos paredzēt logu aiļu apdari no iekšpuses.

- Apkures sistēmas nomaiņa, sildķermeņu nomaiņa, nodrošinot sildķermeņus ar termostatiskajiem ventiļiem,  siltumenerģijas uzskaites nodrošināšana katram dzīvoklim.

- Samazināt kārstā ūdens stāvvadu skaitu (netiek izmantoti dvieļu žāvētāji), kārstā ūdens apgādes sistēmai tiek izmantoti kvalitatīvi rūpnieciski izolēti cauruļvadi.

Komisijas priekšsēdētājs:  								L.Lapinskis