APSTIPRINĀTS

Daugavpils novada domes iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 27. februārī, protokols Nr.1

## ATKLĀTA KONKURSA

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija”

iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/04/ERAF

## NOLIKUMS

(ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013.)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

2013, Daugavpils

- Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

1.1.Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils novada dome

1.2.Rekvizīti:

| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. | 90009117568 |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese | Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401 |
| Kredītiestādes nosaukums | Valsts kase |
| Kredītiestādes kods | TRELLV22 |
|  | LV37TREL9807280440200. |

Tālr. 65422238,  fakss 65476810, e-pasts dome@dnd.lv.

1.3. Kontaktpersona jautājumos par iepirkuma dokumentiem: Vita Rūtiņa

tālr. 65476831,  fakss 65476810, e-pasts vita.rutina@dnd.lv,

2. Pretendents

2.1. Pretendents ir juridiska persona, personālsabiedrība, fiziska persona vai šo personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu.

2.2. Ja pretendents ir personālsabiedrība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz personālsabiedrību kopumā.

2.3. Ja pretendents ir personu apvienība, Nolikumā noteiktās prasības attiecas uz visiem personu apvienības dalībniekiem kopumā, izņemot nolikumā atrunātos gadījumus.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

2.4.1. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

2.4.2. pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja pretendents ir juridiska persona);

    - pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs (ja pretendents ir personālsabiedrība);

    - visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība);

    - pretendenta pilnvarota persona.

  - Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāja noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

  - Piedalīšanās konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu konkursā, Pretendents pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas šajā nolikumā ietvertās prasības un noteikumus. Pretendents apzinās, ka piedāvājums, kas ir pretrunā ar šo Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var tikt noraidīts.

- Iepirkuma dokumenti un informācijas apmaiņas kārtība

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos mājas lapā internetā – http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 . Ieinteresēto piegādātāju  pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot piedāvājumu.

  - Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētais piegādātājs var arī iepazīties   darba dienās  pirmdien  laikā no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 18:00, otrdien  – ceturtdien laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:30, piektdien   laikā no plkst. 8:00 līdz 12:00 un no plks.12:30 līdz 15:30  Daugavpils novada attīstības  nodaļā (2.stāvs, 29 kabinets), Rīgas ielā 2, Daugavpilī, līdz 2013.gada 24.aprīlim,  tālr.:65476831.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013.un 04.04.2013.)

  - Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums. Par iepirkuma procedūras dokumentu pavairošanu (kopēšanu) un nosūtīšanu, ja tas tiek pieprasīts, pasūtītājs pieprasa no ieinteresētā piegādātāja samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

  - Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu. Saziņas dokumentā obligāti ietver iepirkuma procedūras nosaukumu: „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” un iepirkuma identifikācijas numuru DND 2013/04/ERAF Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un/vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru.

  - Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.

  - Pasūtītājs (iepirkuma komisija) papildu informāciju nosūta pa pastu un pa faksu uz ieinteresētā piegādātāja saziņas dokumentā norādīto faksa numuru un pasta adresi, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājas lapā internetā, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

  - Ja pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, informācija par  grozījumiem tiek publicēta tā mājas lapā internetā http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 . Paziņojums par grozījumiem tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja  mājas lapā Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

4.1.	Iepirkums tiek veikts 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  ERAF projekta  „„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai”” ietvaros.

4.2. Iepirkuma priekšmets ir pašvaldības ceļu/ielu rekonstrukcija. Detalizēts apraksts ir pievienots Projekta dokumentācija  (A pielikums).

4.3.Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:

| Iepirkuma daļas numurs | Iepirkuma līguma priekšmets | Darbu izpildes termiņš mēnešos ieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus (no būvdarbu uzsākšanas) | Iepirkuma priekšmeta CPV kods | Būves ² nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu | Tehniskās specifikācijas, pielikuma apzīmējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. daļa | Daugavpils novada pašvaldības ceļu un tilta rekonstrukcija | 14 mēn | 45233000-9 45221110-6 | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Ambeļi-Graiži” rekonstrukcija Ambeļu pagastā | A pielikums 1.dala |
|  |  |  |  | Graižu tilta rekonstrukcija |  |
|  |  |  |  | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Aužguļāni-Rīga-Daugavpils šoseja” rekonstrukcija Līksnas pagastā |  |
|  |  |  |  | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Dzirnavas - MRS” no 0,000-0,580 km rekonstrukcija |  |
|  |  |  |  | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Grāviņi-Višķu tehnikums” rekonstrukcija Višķu pagastā |  |
| 2. daļa | Daugavpils novada pašvaldības ielu un ceļa rekonstrukcija | 14 mēn | 45233000-9 | Daugavpils novada pašvaldības „Ķieģeļu ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā | A pielikums 2.dala |
|  |  |  |  | Daugavpils novada pašvaldības „Strādnieku ielas” rekonstrukcija Kalkūnes pagastā |  |
|  |  |  |  | Sventes ciema Daugavpils, Liepu ielu un Alejas šķērsielas rekonstrukcija |  |
|  |  |  |  | Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Tabore-Sadnieki” rekonstrukcija 2 kārtās Tabores pagastā |  |

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

4.4.	Ja būvdarbu līgums netiek noslēgts līdz 01.07.2013., tad būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, ne ilgāk kā līdz 2014.gada 1.novembrim

  - Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu uz vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Par katru iepirkuma daļu tiks pieņemts atsevišķs iepirkuma komisijas lēmums un tiks slēgts  atsevišķs iepirkuma līgums .

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksme un objekta apskate

5.1.	Būve (būves vieta) ir brīvi pieejama apskatei.

5.2. Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme.  Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksme tiek rīkota ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas un informācija par sanāksmi tiek ievietota Pasūtītāja mājas lapā internetā  http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574 vismaz piecas darbdienas iepriekš.

- Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta un laiks

  - Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 24.aprīlim, plkst:11:00 piedāvājumus iesniedzot personīgi Daugavpils novada domē, Daugavpilī, Rīgas ielā 2, 20.kab., darba dienās pirmdien no plkst. 9.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 18.00, otrdien – trešdien, no plkst. 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30, piektdien 8.00. līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30  vai atsūtot pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, Latvija, LV-5401. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Saņemot piedāvājumu Daugavpils novada domes darbinieks uz ārējā iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums, izņemot 6.3.punktā minētos gadījumos, kā arī gadījumus, ja pretendents  iesniegto piedāvājumu atsauc vai groza, kā arī Publisko iepirkumu likuma 55.panta 41.daļā noteiktajā gadījumā.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013. un  04.04.2013.)

6.2. Tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītājs rīko piedāvājumu atvēršanas sanāksmi. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks  2013.gada 24.aprīlī, plkst.11:00   Daugavpils novada domē, Daugavpils Rīgas iela 2, sēžu zālē (2.stāvs). Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013. un  04.04.2013.)

6.3. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai kura ārējais iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanai, Pasūtītājs neizskatīta un atdod atpakaļ pretendentam vai nosūta atpakaļ pa pastu, ja piedāvājums saņemts pa pastu.

7.	Piedāvājuma nodrošinājums

7.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz beznosacījumu piedāvājuma nodrošinājumu 7.2.punktā noteiktajā apmērā bankas garantijas veidā, kuru izsniedza Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka   vai apdrošināšanas polises veidā, kuru izsniedza  Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība,  vai  ieskaita nodrošinājuma summu  pasūtītāja  1.punktā norādītajā kontā  ar norādi: „Atklāta konkursa „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas Nr.DND2013/04/ERAF,, piedāvājuma nodrošinājums. Iepirkuma <daļas numurs, nosaukums>.”.  Bankas garantiju  vai apdrošināšanas polisi,  vai maksājuma uzdevumu, kas noteiktajā kārtībā apliecināts kredītiestādē,  Pretendents pievieno piedāvājuma dokumentiem.  (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013.)

7.2. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts šādos apmēros:

7.2.1. iesniedzot piedāvājumu iepirkumu  1. daļai	- Ls 10000 apmērā;

7.2.2.iesniedzot piedāvājumu iepirkumu  2. daļai	- Ls 10000 apmērā.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem terminiem:

7.3.1.	120 (simtu divdesmit) dienas, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas;

7.3.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz dienai, kad viņš iesniedz pasūtītājam līguma nodrošinājumu.

7.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu, ja: (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013.)

7.5.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

7.5.2.	pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta līgumu  pasūtītāja noteiktajā termiņa;

7.5.3.	pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis pasūtītājam iepirkuma nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu.

7.6.	Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā. Ja pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem.

7.7. Pasūtītājs var rakstiski lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu (kopumā nepārsniedzot sešus mēnešus, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas). Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu, tas pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu par pagarināto termiņu.

7.8. Pretendenta piedāvājums, kam nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājums (bankas garantija, apdrošināšanas polise,  maksājuma uzdevums par piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu un piedāvājuma nodrošinājuma summa nebūs ienākusi Pasūtītāja kontā piecu darba dienu laikā no piedāvājumu atvēršanas dienas) tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un netiks izskatīts. (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013.)

7.9. Pasūtītājs atgriež  Pretendentam piedāvājuma nodrošinājumu iemaksāto summu 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad iestājies kāds no nolikuma 7.3. un 7.4.punktā minētajiem termiņiem un pretendents iesniedzis iesniegumu par piedāvājuma nodrošinājuma atmaksu vai piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta (bankas garantija,  apdrošināšanas polise)  atgriešanu. (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013.)

8. Piedāvājuma noformējuma prasības

  - Piedāvājumu jāiesniedz uz katru daļu atsevišķi. Piedāvājuma  sastāvā ir  trīs kopā cauršūtas daļas:

a) pretendenta pieteikums dalībai Konkursā un pretendenta atlases un kvalifikācijas dokumenti; (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013.)

b) tehniskais piedāvājums;

- finanšu piedāvājums.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, svītrojumi vai neatrunāti labojumi. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

  - Piedāvājuma sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma lapas numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

    - norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

    - Pretendenta (ja Pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

    - apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

  - Piedāvājuma dokumenti jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un 28.09.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.

  - Ja piedāvājumā iekļauti dokumenti svešvalodā, tad tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.

  - Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt apliecinātai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa Pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu. Ja kopijas apliecina persona, kas ir pilnvarota apliecināt kopijas, tad jā pievieno pilnvaras oriģinālu vai citu dokumentu, kas apliecina šīs personas tiesības apliecināt kopijas.

  - Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas un tulkojumus apliecina:

    - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

    - pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām (ja pretendents ir juridiska persona);

    - pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta a) un b) apakšpunktā noteikto kārtību (ja pretendents ir personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība));

    - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta a) un b)apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai;

    - pretendenta pilnvarota persona.

  - Iesniedzot piedāvājumu vairākās iepirkuma daļās, par katru daļu piedāvājumu noformē atsevišķi atbilstoši šī nolikuma prasībām. Šī prasība attiecas arī uz piedāvājuma ārējo iesaiņojumu.

  - Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājumu vai kādu tā daļu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu.

  - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu un adresi,

- Pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona vai personālsabiedrība) vai personas kodu (ja Pretendents ir fiziska persona) un adresi;

- Pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru;

atzīmi „Piedāvājums konkursam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” ,_<daļas numurs>______ daļa „__<daļas nosaukums>___” , iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/04/ ERAF. Neatvērt līdz 2013.gada 24.aprīļa, pulksten 11:00.”

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.03.2013. un 04.04.2013.)

  - Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto trīs aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet divos - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem iepakojumiem attiecīgi norāda:

- atzīmi „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJAS”;

- Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu;

- atzīmi „Piedāvājums konkursam „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” ,_<daļas numurs>______ daļa „__<daļas nosaukums>___”, iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/04/ ERAF .

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

8.12.	Piedāvājuma oriģināla daļā jāievieto viens kompaktdisks (CD vai DVD, marķēts, norādot pretendentu, iepirkuma nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru), kurā ar   Excel rīkiem lasāmā formātā ierakstīti šādi piedāvājuma dokumenti:

- Finanšu piedāvājums;

- Būvdarbu veikšanas kalendārais laika grafiks;

- Naudas plūsmas grafiks.

8.13. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenti, atbilstoši Nolikuma 7.punkta prasībām, neiesieti ievietojami Nolikuma 8.11.punktā minētajā ārējā iepakojumā. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumenta oriģinālu pievieno par katru iepirkuma daļu, par kuru pretendents iesniedz piedāvājumu.Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta. (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013.)

8.14. Komisija pieņem izskatīšanai tikai tos Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim un atbilst Nolikuma 8.10.punktā minētajām prasībām. Noformējuma trūkumu gadījumā komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

9. Vispārīgie nosacījumi attiecībā uz piegādātāju

9.1. Pasūtītājs nenoraida pretendentu, ja tam atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem nav noteiktā juridiskā statusa, bet tas ir tiesīgs veikt būvdarbus atbilstoši tās Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, kurā pretendents reģistrēts.

9.2. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstu pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā un kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, tam līdz līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas būvkomersantu reģistrā, Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” noteiktajā kārtībā.

9.3.	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sadarbības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam, kur jānorāda apvienošanās mērķis, atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un apliecinājums, ka puses, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas izveidot pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai .

10. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Attiecībā uz Pretendentu ir iestājies kāds no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem vai pastāv tādi apstākļi, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

# Nolikuma 10.1.1.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

- Pretendenta kvalifikācijas prasības

  - Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

    - Pretendents, personālsabiedrības un  visi personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvdarbus, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

    - Pretendenta iepirkuma līguma būvdarbu izpildei piedāvātājam atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā ar atļauto darbības jomu vismaz:

- daļā nr.1.  pašvaldību, komersantu,  māju ceļi;

- daļā nr. 2. ielas un laukumi,

kas izsniegts atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”  vai ekvivalents.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

Viens un tas pats atbildīgais būvdarbu vadītājs nevar tikt piedāvāts par atbildīgo būvdarbu vadītāju vairāk kā 3 ( trijās) būvēs.

    - Ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, līdz līguma noslēgšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

    - Pretendentam ir pieejami  kvalificēti un sertificēti speciālisti šādās  būvdarbu jomās:

1.daļā  - Sertificēts būvdarbu vadītājs, kas tiesīgs vadīt tiltu būvdarbus;

2.daļā  - lietus ūdens kanalizācijas izbūves darbu vadīšanā.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

11.2.1.	Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvniecībā bez apakšuzņēmējiem bez PVN par 2010., 2011., 2012. finanšu gadiem ir vismaz  1,5 (viens komats piecas) reizes lielāks par iesniegto  attiecīgās daļas līgumcenu. Ja pretendents ir personu apvienība, tad finanšu apgrozījumu  skaita visiem apvienības dalībniekiem  kopā.   Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību būvniecībā īsāku laiku par trīs gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu. Šajā gadījumā minētais apgrozījums tiks aprēķināts pēc šādas formulas: pretendenta apgrozījums par iepriekšējo (iem) gadu (iem) dalīts ar pretendenta uzņēmējdarbības veikšanas gadiem.

11.2.2.	Ja pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām iepirkuma daļām, pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam būvniecībā  atbilstoši nolikuma 11.2.1. punktam (pretendentiem, kas dibināti vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par norādītajiem trijiem gadiem - finanšu apgrozījums nostrādātajā laika periodā) jābūt 1,5 (viens komats piecas) reizes lielākam  par iesniegto  attiecīgo daļu līgumcenu kopsummu bez PVN.

11.2.3.	Pretendenta likviditātes koeficientam (Apgrozāmie līdzekļi /Īstermiņa parādi) uz 2011.gada 31.decembri  pēc VID iesniegtās bilances datiem ir jābūt ne mazākam par 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, iepriekš prasītajam likviditātes koeficentam jābūt katram personu apvienības dalībniekam.

11.2.4.	Pretendents ir spējīgs  nodrošināt  visas līgumā (B.pielikums) paredzētās garantijas saistības - līguma nodrošinājums – 5% (pieci procenti) apmēra no līguma summas bankas garantijas veidā, garantijas laika garantija 5% (pieci procenti) apmēra no līguma summas apdrošināšanas polises veidā uz garantijas laiku 60  mēneši pēc Būvdarbu pabeigšanas.

11.2.5.	Pretendents ir spējīgs nodrošināt visas līgumā (B.pielikums)  paredzētās būvuzņēmēja profesionālās civiltiesiskās  atbildības obligātās apdrošināšanas ar atbildības apjomu 20 % no Līguma summas .

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

11.3.1.	Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi ir  jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas atbilst zemāk norādītajām prasībām un par to ir saņemtas pozitīvas pasūtītāja vai galveno būvuzņēmēju atsauksmes:

| Iepirkuma daļas numurs | Iepirkuma līguma priekšmets | izslēgts | Pabeigtiem diviem līgumiem ar šādiem specifiskiem darbiem katrā: | Viens līgums ar pabeigtiem specifiskiem darbiem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. daļa | Daugavpils novada pašvaldības ceļu un tilta rekonstrukcija |  | - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecība ne mazāk kā 8 000 m2 apmērā - karstā asfalta dilumkārtas būvniecība ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 12 000 m2 apmērā | tilta būvniecība vai rekonstrukcija ar asfaltbetona segumu |
| 2. daļa | Daugavpils novada pašvaldības ielu un ceļa rekonstrukcija |  | - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecība ne mazāk kā 15 000 m2 apmērā - karstā asfalta dilumkārtas būvniecība ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 13 000 m2 apmērā |  |

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

11.3.2. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus abās daļās, tad 11.3.1. punkta 4. kolonnā prasītās pieredzes apliecināšanai uzrāda 4 (četrus) dažādus līgumus ar atbilstošām prasībām.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

11.3.3. Pretendenta iepirkuma līguma izpildei piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi, kā būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienu) pabeigtu būvdarbu līgumu un  kura ietvaros veikta ceļu/ielu  būvniecība vai rekonstrukcija, t.sk. bija šādi darbu veidi:

11.3.3.1.	pretendējot uz 1.  iepirkuma  daļu –  Ceļu  būvdarbu  līgumos (būvdarbi nozīmē - rekonstrukcija, jaunbūve ) karstā asfalta dilumkārtas būvniecība  ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 10 000 m2 apmērā un nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecība ne mazāk kā 8 000  m2 apmērā;

11.3.3.2.	pretendējot uz 2.  iepirkuma  daļu  –  Ielu  būvdarbu  līgumos (būvdarbi nozīmē - rekonstrukcija, jaunbūve ) karstā asfalta dilumkārtas būvniecība  ar būvniecības darbu apjomu vienā objektā ne mazāk kā 15 000 m2 apmērā un nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas būvniecība ne mazāk kā 13 000  m2 apmērā.

Derīga ir pieredze, kas iegūta tieši vadot būvdarbus vai pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja vai pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

  - Pretendents Būvdarbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.

  - Ja pretendents līguma izpildē paredz iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents iesniedz apakšuzņēmēja amatpersonas ar paraksta tiesībām  parakstītu apliecinājumu (apliecinājums vai vienošanās) par to, ka apakšuzņēmējs piekrīt sadarbībai gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies pretendenta piedāvājumu iepirkuma līguma slēgšanai, un kurā nepārprotami norādītas apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz dalību līguma izpildē un tā daļa (procentos). Pretendents ir atbildīgs par līguma izpildi kopumā neatkarīgi no apakšuzņēmējiem nodotās darba daļas lieluma.

12. Iesniedzamie dokumenti

12.1. Pieteikums dalībai konkursā

12.1.1.Pieteikumu dalībai konkursā paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt pretendenta vārdā. Pieteikumu dalībai konkursā pretendents sagatavo uz savas veidlapas atbilstoši pievienotajai veidnei (C1 pielikums).

12.1.2. Pretendents pieteikumu dalībai konkursā iesniedz kopā ar dokumentu, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

12.1.3.	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju (personu) apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēta kā komersants, starp piegādātāju (personu) apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās vai sadarbības līgumam, kas pievienojams pretendenta piedāvājumam kā piegādātāju (personu) apvienības nodibināšanu pierādošs dokuments, kur jānorāda apvienošanās mērķis, atbildības sadalījums, lēmumu pieņemšanas kārtība un apliecinājums, ka puses, attiecībā uz kurām pieņemts lēmums slēgt līgumu, apņemas izveidot  pilnsabiedrību un reģistrēties Komercreģistrā līdz līguma noslēgšanai.

  - Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā

    - Pretendenta apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas nolikuma 10.1. punkta nosacījumi, atbilstoši veidnei (C1 pielikumā).

    - Apliecinājumu  jāiesniedz arī pretendenta  apakšuzņēmējam, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir personālsabiedrība, pretendenta norādītajām personām, uz kuras iespējām  pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā  noteiktajām prasībām ( uz apliecinājumu sniedzošās personas veidlapas brīvā formā) .

    - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas dienas iesniedz pasūtītājam:

12.2.3.1. izziņu(-s), kuru/-as izdevusi kompetenta institūcija (Latvijas Republikā – Uzņēmumu reģistrs), kas apliecina, ka Pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā.

12.2.3.2. izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

12.2.3.3. izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

12.2.4. Pasūtītājs nepieprasa 12.2.3.1.un 12.2.3.2.punktā noteiktos dokumentus, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

12.2.5. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz 12.2.3.1.un 12.2.3.2.punktā minētos dokumentus, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Konkursā.

12.2.6. 	Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, personālsabiedrība vai pretendents kopā ar apakšuzņēmējiem un citām personām, uz kuru iespējām tas balstās*, lai apliecinātu savu kvalifikāciju vai apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, 12.2.3.1.,12.2.3.2. un 12.3.3.3.punktā minētās izziņas iesniedz katrs tās dalībnieks un apakšuzņēmējs.

* personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir ne tikai apakšuzņēmēji, bet tie var būt atsevišķos gadījumos arī pretendenta piesaistītie speciālisti.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

12.2.7. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstī, iepirkuma komisija tam un personām, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību izvirzītajam kvalifikācijas prasībām, un tā apakšuzņēmējiem,  pieprasīs iesniegt izziņu no to reģistrācijas valsts.

12.3. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti

12.3.1.Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

12.3.2. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

12.3.3. Pretendenta piedāvāto kvalificētu un sertificētu speciālistu saraksts atbilstoši veidnei  C2 pielikums, pievienojot  speciālistu būvprakses sertifikātu vai ekvivalentu dokumentu kopijas.

12.3.4.Pretendenta apliecinājums par tā gada vidējo finanšu apgrozījumu būvniecībā  bez  apakšuzņēmējiem bez PVN par, 2010., 2011. 2012. finanšu gadiem, norādot vidējo un atsevišķi katra gada apgrozījumu, pievienojot bilanci ar VID atzīmi par saņemšanu un  peļņas/zaudējuma aprēķinu par 2010. un 2011. finanšu gadiem., un par 2012.gadu operatīvo bilanci.

Gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, apliecinājumu un pievienotos dokumentus iesniedz katrs tās dalībnieks.

12.3.5.	Pretendenta apliecinājums par tā likviditātes koeficientu (Apgrozāmie līdzekļi /Īstermiņa parādi) uz 2011.gada 31.decembri  pēc VID iesniegtās bilances datiem nav mazāks par 1.00 (viens).

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, likviditātes koeficentu apliecina katram personu apvienības dalībniekam.

12.3.6.	Pretendenta apliecinājums, ka pretendentam tā uzvaras un iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegts neatsaucams beznosacījuma līguma nodrošinājums bankas garantijas veidā 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma summas (bez PVN), nodrošinot tā spēkā esamību uz visu līguma darbības laiku, kā arī garantijas laika nodrošinājums apdrošināšanas polises veidā 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma summas, nodrošinot tā spēkā esamību uz līgumā paredzēto garantijas laiku.

12.3.7.	Pretendenta apliecinājums par, ka tas noteiktajā terminā iesniegs līgumā (B pielikums)  paredzēto būvuzņēmēja profesionālās civiltiesiskās  atbildības obligātās apdrošināšanu ar atbildības apjomu 20 % no Līguma summas .

12.3.8. Pretendentam 11.3.1. un 11.3.2.  apakšpunktā minēto pieredzi jāapliecina ar pēdējos piecos gados īstenoto būvdarbu sarakstu atbilstoši C3 pielikuma formai un  ar attiecīgo būvdarbu pasūtītāju vai galveno būvuzņēmēju atsauksmēm, kurās ietver ziņas par autoceļu/ielu nosaukumu, būvdarbu veicēju , būvdarbu uzsākšanas -pabeigšanas datumiem, būvdarbu specifiskajiem darbiem un apjomiem, līgumsummu. Atsauksmēm jāpievieno būvvaldes akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai pasūtītāja parakstītu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta kopiju.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

12.3.9.	Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, pieredzes un pieejamības apliecinājums atbilstoši veidnei (C4 pielikums), pievienojot   sertifikātus  un būvvaldes akta kopiju par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai pasūtītāja parakstītu būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta kopiju.

12.3.10.	Ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

      - apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksta veidnei (C5 pielikums);

      - rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši veidnei (C6 pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītos būvdarbus un/vai nodot pretendenta rīcībā būvdarbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums;

12.3.11. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

13.Tehniskais piedāvājums

  - Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Projekta dokumentācijā (A pielikums) noteikto darbu daudzumu sarakstu un būvdarbiem izvirzītajām prasībām un konkursa Nolikumā, Līguma projektā (B pielikums)  izvirzītām prasībām.

    - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj būvdarbu veikšanas kalendāro laika grafiku  katrai būvei atbilstoši veidnei (C7 pielikums) nedēļās, kurā jānorāda  Darbu daudzumu sarakstā minēto galveno darbu izpildes termiņus atbilstoši līguma projektā un Projekta dokumentācijā norādītajām prasībām un nepieciešamo laiku nedēļās atzinumu un slēdzienu sagatavošanai Būvdarbu pabeigšanai un galveno būvmateriālu sarakstu atbilstoši C9 pielikumam.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

  - Piedāvājumā Pretendentam jāievēro Projekta dokumentācijā norādītos standartus vai norādītajiem standartiem ekvivalentus standartus.

- Finanšu piedāvājums

  - Katra konkrētā darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2012.

  - Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma A .pielikuma  „Darbu daudzumu  un izmaksu saraksts” un kopsavilkumu, norādot cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.

  - Naudas plūsmas grafiks atbilstoši veidnei (C 8 pielikums)  katrai būvei un kopējais, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

  - Piedāvājuma  summu nosaka latos (LVL). Tajā ietver visus nodokļus, nodevas un maksājumus, kas ir saistoši pretendentam. Līguma summa tiek fiksēta uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot līguma projektā paredzētos gadījumus.

  - Piedāvātajai līguma summai jāietver visas izmaksas un riskus, kas varētu rasties saistībā ar pienācīgu būvdarbu izpildi, citu personu (piemēram, apakšuzņēmēju) pieaicināšanu būvdarbu daļas izpildei, meteoroloģiskajiem un citiem objektīvi paredzamiem apstākļiem  (izņemot nepārvaramas varas un neparedzētus apstākļus), iespējamām izmaiņām būvdarbu izpildē nepieciešamajos resursos, jebkādām izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā (tostarp iespējamo inflāciju), iespējamo būvdarbu līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

  - Uzņēmējs nebūs tiesīgs pieprasīt līguma cenas palielināšanu jebkāda iemesla dēļ, izņemot līgumā tieši paredzētos gadījumus.

  - Ja piedāvātā līgumcena pārsniedz paredzamo līgumcenu vai tā ir vairāk nekā par 20 % mazāka par paredzamo līgumcenu, pēc pasūtītāja pieprasījuma pretendents iesniedz izmaksu kalkulāciju pasūtītāja noteiktām saraksta pozīcijām. Komisija izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā Pretendentu, kurš neiesniedz šajā punktā prasīto kalkulāciju komisijas noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par 4 (četrām) darba dienām.

- Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic šādā kārtība:

  - Pretendentu atlasi, piedāvājumu pārbaudi un izvērtēšanu iepirkuma komisija veic, saskaņā Publisko iepirkumu likuma prasībām.

  - Komisija vērtēs tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri sagatavoti, noformēti un iesniegti atbilstoši šī Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām un pretendents ir izturējis pretendentu atlasi.

  - Ja pretendents neatbildīs Nolikumā norādītajām pretendentu atlases prasībām vai tā piedāvājums nebūs iesniegti vai saskaņā ar Nolikuma prasībām noformēti visi prasītie dokumenti, dokumentu kopijas vai apliecinājumi, tad šo pretendentu piedāvājumi var tikt uzskatīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un pretendents tiks izslēgts no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

  - Pēc pretendentu atlases, Komisija veic piedāvājumu izvērtēšanu.

  - Komisija pārbauda, vai nav aritmētisko kļūdu. Ja konstatēta aritmētiskā kļūda, tā tiek labota. Par kļūdu labojumu Komisija paziņo pretendentam, kura piedāvājumā kļūdu labojums tika veikts. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav nepamatoti lēts. Ja tiek konstatēts, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, piedāvājums ar nepamatoti lētu cenu tiek noraidīts.

  - Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanai piemēro kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu. No visiem piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā ietvertajām prasībām un tehniskajām specifikācijām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija, katrai iepirkuma daļai atsevišķi, atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam, nosaka pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

  - Pēc nolikuma 12.2.3.1.un 12.2.3.2.punktos minēto izziņu saņemšanas, komisija lemj par iepirkuma uzvarētāju katrai iepirkuma daļai atsevišķi, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums un ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas vienlaicīgi par to informē visus pretendentus, kā arī Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā iesniedz IUB publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

- Iepirkuma līgums

  - Pasūtītājs slēgs ar iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (B pielikums). Būvdarbu kalendārais laika grafiks un naudas plūsmas grafiks pirms līguma slēgšanas tiek precizēts atbilstoši  konkrētiem kalendārajiem datumiem.

16.1.¹  Pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu  pēc  ERAF projekta  „Daugavpils novada izglītības iestāžu konkurētspējas uzlabošanu un izglītības pakalpojumu pieejamības paaugstināšana” apstiprināšanas un vienošanās par projekta īstenošanu  noslēgšanas  vai agrāk, jā pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi projekta īstenošanai. (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013.)

16.2. Konkursa uzvarētājiem līgumi ar pasūtītāju jānoslēdz ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Ja uzvarētājs ir  ārvalstu pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas būvkomersantu reģistrā tam līgumu jānoslēdz ne vēlāk kā 15 kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013.)

  - Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs šajā laikā neierodas uz līguma parakstīšanu vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija  pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pretendentam, kuram tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas, jāiesniedz līguma nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līguma summas (bez PVN) bankas garantijas veidā. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā.

  - Ikmēneša maksājumi par izpildītajiem darbiem tiks  veikti šādos termiņos:

    - par pirmo mēnesi - 90 (deviņdesmit) dienu laikā;

    - par otro mēnesi - 60 (sešdesmit) dienu laikā;

    - par trešo un turpmākajiem mēnešiem un gala maksājumu - 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

  - Ja pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi, maksājumi var tikt veikti ātrāk.

- Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisijas tiesības

17.1.1.Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

17.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

    - Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Izvēlēties nākamo lētāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, vai ja izraudzītais pretendents noteiktajā termiņā nav izpildījis Nolikuma 12.2.3. punkta prasību.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi

    - Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt sūdzību par konkursa nolikumu un konkursa norises likumību, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

NOLIKUMA PIELIKUMU SARAKSTS:

A pielikums (1.daļa; 2.daļa) „Projekta dokumentācija” un „Darbu daudzumu un izmaksu saraksts” un kopsavilkums Excel faila, pievienota atsevišķas dokumentu paketes veidā par katru iepirkuma daļu. A pielikuma „Darbu daudzumu sarakstos” pozīcijās, kurās norādīts materiāla ražotājs vai nosaukums, pieļaujams izmantot ekvivalentu.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

B pielikums: „Iepirkuma līguma projekts”

#### C pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai:

C1 pielikums „Pieteikums dalībai konkursā”,

C2 pielikums „Pretendentam pieejamo kvalificēto un sertificēto speciālistu saraksts”,

C3 pielikums „Pretendenta pēdējo 5 gadu laikā  īstenotās būvniecības vai  rekonstrukcijas darbu saraksts”,

C4 pielikums „Būvdarbu vadītāja pieredzes un pieejamības apliecinājums”,

C5 pielikums „Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts”,

C6 pielikums  „Apakšuzņēmēja apliecinājums” ,

C7 pielikums „Būvdarbu veikšanas kalendārais laika grafiks” Excel faila,

C8 pielikums  „Naudas plūsmas grafiks” Excel faila,

C9 pielikums  „Galvenie būvmateriāli” Excel faila

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

B pielikums: Iepirkuma līguma projekts

BŪVDARBU LĪGUMS

„ ____ ______________________________ „

| Pasūtītāja līgumu reģistrācijas uzskaites Nr. _____________ |  | Būvuzņēmēja līgumu reģistrācijas uzskaites Nr._________ |
| --- | --- | --- |

Daugavpils	2013.gada ___.___________

Daugavpils novada dome, pašvaldības izpilddirektores ________personā, kura darbojas saskaņā ar Daugavpils novada domes  nolikumu, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

____________________________________, tās _____________________________ ___________________personā, kurš/a darbojas uz ________________ pamata un ir tiesīgs/a sabiedrību pārstāvēt atsevišķi/ kopīgi ar ___________________________, turpmāk tekstā - Būvuzņēmējs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā - Puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par „Līdzējiem”, realizējot 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  ERAF projektu  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšana”, pamatojoties uz Pasūtītāja, rīkotā atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija”,  iepirkuma identifikācijas DND Nr.2013/04/ERAF , nolikumu, konkursa _______ daļas „  _________________________________________” rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu ( turpmāk tekstā – Konkursa piedāvājums),, noslēdz šādu līgumu:

#### 1. Definīcijas

  - Apakšuzņēmējs - Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

  - Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, Ceļu specifikācijām 2012 un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.168 „Latvijas būvnormatīvs LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””.

  - Būvdarbu vadītājs – ir Būvuzņēmēja  norīkota persona, kura Būvuzņēmēja vārdā vada Būvdarbu izpildi būvē.

  - Būvuzņēmēja pārstāvis - pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā.

  - Būvdarbi – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem,  Būvnoteikumiem darbiem autoceļu tīklā un citiem normatīvajiem aktiem, un Ceļu specifikācijām 2012.

  - Būvprojekts –izstrādātais tehniskais projekts :

    - SIA _________ „ ______________________________________”;

    - SIA _________ „ ______________________________________”;

    - SIA _________ „ ______________________________________”;

    - SIA _________ „ ______________________________________”;

    - SIA _________ „ ______________________________________”.

  - Būve – Līguma 2.1. punktā minētais katrs objekts atsevišķi.

  - Būvdarbu uzsākšana - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā.

  - Defekts - jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.

  - Līgums – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

  - Pasūtītāja pārstāvis – Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta un Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu un Konkursa  piedāvājumu apņemas veikt  rekonstrukcijas darbus, turpmāk tekstā – Būvdarbi:

______________ daļā iekļauto būvju nosaukums atbilstoši tehniskajiem projektiem _____________________________,

______________ daļā iekļauto būvju nosaukums atbilstoši tehniskajiem projektiem _____________________________,

______________ daļā iekļauto būvju nosaukums atbilstoši tehniskajiem projektiem _____________________________,

______________ daļā iekļauto būvju nosaukums atbilstoši tehniskajiem projektiem _____________________________,

______________ daļā iekļauto būvju nosaukums atbilstoši tehniskajiem projektiem _____________________________,

kas tiek veikti 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”  ERAF projekta  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija saimnieciskās darbības attīstības sekmēšanai” ietvaros.

  - Būvuzņēmējs iepriekšminētos būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

- Līgumcena

  - Līgumcena  ir LVL ___________ (summa vārdiem) un PVN 21% LVL ___________ (summa vārdiem).

  - Līgumcenu sastāda katras Būves līgumcena:

| Nr. | Būves nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu | Kopējās izmaksas bez PVN par darbu daudzumiem Ceļa nodalījuma joslas robežas* | PVN 21% | Kopējās izmaksas bez PVN par r darbu daudzumiem ārpus ceļa nodalījuma joslas ( zeme pieder Satiksmes ministrijai*) | PVN 21% | Kopējās izmaksas bez PVN par darbu daudzumiem ārpus ceļa nodalījuma joslas ( zeme pieder citiem īpašniekiem*) | PVN 21% | Būves līgumcena bez PVN cipariem (Ls) ( 2+4+6) | PVN 21% ( 3+5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*saskaņā ar Tehnisko projektu darbu daudzumu sarakstiem ( iepirkuma dokumentācijā A pielikumi 1. un 2. daļa)

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

  - Līdzēji apmaksā PVN atbilstoši likuma prasībām.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā ir iekļauti visi Būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.

  - Līgumcenā  ir iekļauts viss darbu komplekss, kas nepieciešams Būvdarbu paveikšanai. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās.

  - Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktās darbu vienības cenas paliek nemainīgas darbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu būvdarbiem tiek noslēgta šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

- Būvdarbu izpildes noteikumi

  - Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu Būvdarbu laikā Būvē.

  - Būvdarbus ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu un tehnisko specifikāciju, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Ceļu specifikācijām 2012,  Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus.

  - Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos.

  - Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Būvdarbu izpildi un Būvdarbu nodošanu apņemas pabeigt 14 mēnešu laikā no Būvdarbu uzsākšanas. Būvdarbus jāuzsāk ne vēlāk kā 25 dienu laikā no līguma parakstīšanas.

  - Ja būvdarbu līgums netiek noslēgts līdz 01.07.2013., tad būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, bet ne ilgāk  kā līdz 2014.gada 1.novembrim

  - Ja Būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.

  - Būvuzņēmējs, izpildot Būvdarbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Būvprojekts ir saprotams, to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvē Būvuzņēmējs nozīmē Piedāvājumā norādīto Būvdarbu vadītāju. Atbildīgais būvdarbu vadītājs nevar tikt nozīmēts par atbildīgo būvdarbu vadītāju vairāk kā 3 ( trijās) būvēs. Būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

  - Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem,  Būvnoteikumiem darbiem autoceļu tīklā un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu Būvdarbus, veiktu būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam.

4.10.Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti, Ceļu specifikācijas 2012,  Būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajam projektam, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

4.11.Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz Līgumsaistību sekmīgu izpildi.

- Būvlaukuma un pievedceļu uzturēšana

  - Būvuzņēmējs būves vietā nodrošina Būvuzraugam saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Specifikācijās nav noteikts citādi.

  - Būvuzņēmējs veic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanas darbus, līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar būvdarbu izpildes pabeigšanas aktu ir nodots Pasūtītājam.

  - Ja Būvuzņēmējs neveic būvlaukumā esošā autoceļa un apvedceļu ikdienas uzturēšanu, kas rada bīstamību ceļu satiksmei, tad Pasūtītājs šo darbu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam.

  - Būvuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina būvmateriālu masveida pārvadāšanā (kravu skaits pārsniedz 10 (desmit) vienā diennaktī) izmantoto ceļu (izņemot valsts galvenos un reģionālos (1.šķiras) autoceļus) remontu un uzturēšanu, nepasliktinot seguma stāvokli:

    - autoceļiem ar grants segumu – planē, atputekļo segumu dzīvojamo māju tuvumā un labo bedrītes ar jaunu materiālu,

    - autoceļiem ar melno segumu – remontē bedrītes.

- Darba programma un Darba vadības apspriedes

  - Pirms Darba uzsākšanas Būvuzņēmējs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam iepirkuma piedāvājumam. Darba programmu veido Specifikācijās norādītie dokumenti.

  - Darba programmu, tās papildinājumus un visu materiālu lietojumu Būvuzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. Bez Pasūtītāja apstiprinātas Darba programmas un izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

  - Būvuzņēmējs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Būvuzraugs. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma apspriedēs jāpiedalās Pasūtītāja pārstāvim, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams Pasūtītāja lēmums. Būvuzraugs vada Darba vadības apspriedes. Būvuzņēmējs nodrošina to protokolēšanu un protokola kopiju izsniegšanu 3 (trīs) darbdienu laikā.

  - Darba vadības apspriedes sasauc pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

  - Darba vadības apspriedēs izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās Darba izmaiņas.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - nodot Būvuzņēmējam Būvi, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts Būvdarbu vietas nodošanas –pieņemšanas akts.

    - nozīmēt Būvuzraugu  būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nozīmēt Pasūtītāja pārstāvi, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību;

    - nodrošināt Būvuzņēmēju ar Būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

    - pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - Vienpusēji  apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro uz Būvdarbiem attiecināmos normatīvos aktus vai Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

    - Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs.

    - Bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Būvuzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītāja pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas.

    - Prasīt līguma  garantijas summu bankas izsniegtās garantijas apmērā, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma izteikšanas brīža vai, ja līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar šī Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību  vai, ja Līgumā noteiktais Līgumsoda apmērs sasniedz maksimāli iespējamo apmēru.

    - Līguma izpildes laikā izdarīt izmaiņas Līgumā, izslēdzot vai iekļaujot papildus atsevišķas darbu pozīcijas, samazinot vai palielinot tajās paredzēto darbu apjomus nemainot Būvuzņēmēja piedāvātos vienību izcenojumus, ja Līguma izpildes laikā atklāsies un radīsies nepieciešamība veikt izmaiņas Līgumā, kuras nevarēja konstatēt un precīzi noteikt vai iepriekš paredzēt, vai kuru izpilde ir nepieciešama vai ekonomiski izdevīga pasūtītājam, vai bez kuru izpildes nevar pabeigt Būvdarbus.

    - prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

      - atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,

      - nekompetence vai nolaidība,

      - līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,

      - atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.

- Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

  - Būvuzņēmējs apņemas:

    - veikt būvdarbu sagatavošanu un informatīvā stenda uzstādīšanu katrā būvē. Informatīvos stendus izgatavo Pasūtītājs;

    - pirms būvdarbu sākuma izstrādāt Darba programmu atbilstoši „Autoceļu specifikācijām 2012” un Ministru kabineta 07.06.2005. noteikumiem Nr.395 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-05 „Darbu veikšanas projekts”” un veikt tās saskaņošanu ar Pasūtītāju un Būvuzraugu;

    - 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas pieņemt no Pasūtītāja Būvi pēc tās faktiskā stāvokļa, Līdzējiem sastādot par to Būvdarbu vietas pieņemšanas-nodošanas aktu;

    - ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā;

    - segt visus ar Būvdarbu veikšanu saistītos izdevumus līdz būvju pilnīgai pabeigšanai;

    - būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu prasībām, Ceļu specifikācijām 2012, atbilstoši Būvprojektam, Iepirkuma tehniskajām specifikācijām un paskaidrojuma rakstam, Būvprojektā norādītajām funkcionālajām prasībām;

    - būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvē, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;

    - nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;

    - nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā;

    - nodrošināt Būvi ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

    - izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Autoruzraugu un Pasūtītāju pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas;

    - par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Būvprojektā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju;

    - rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

    - rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - nodrošināt, ka atbildīgais Būvdarbu vadītājs ir nodarbināts ne vairāk kā 3 (trīs) Būvēs  un asfaltēšanas un ceļa segas konstrukcijas izbūves laikā atrodas būvdarbu veikšanas vietā.

    - uzņemties risku (nelaimes gadījumi,  bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvi līdz tās pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

    - būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Būvuzņēmēja īpašumu. Ja minētie materiāli ir nepieciešami Pasūtītājam pašam, tad Līdzēji noslēdz atsevišķu rakstveida vienošanos, tajā paredzot, kas, par kādiem finanšu līdzekļiem un kur nogādās nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus;

    - pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvi un tai piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

    - ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

    - sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;

    - Būvdarbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju, piebraucamos ceļus sakārtot sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturēt kārtībā būvdarbu izpildes laikā;

    - Atbildēt par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu;

    - iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem, sagatavot nepieciešamo izpilddokumentāciju;

    - uzturēt būvlaukumu (būvlaukuma ceļi), kā arī pievedceļus un apvedceļus, ja tas paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumiem Nr.871 ″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli″;

    - nodrošināt piekļūšanu īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas  būvlaukumā;

    - Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem saistīts pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kartība, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu Pasūtītājam .

    - līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par Būvei nodarītajiem bojājumiem;

    - veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi;

    - nodrošināt Konkursa piedāvājuma kopijas atrašanos būvobjektā pie atbildīgā būvdarbu vadītāja.

    - darbu izpildes termiņa laikā saskaņojot ar Pasūtītāju, aktualizēt kalendāro laika grafiku  un naudas plūsmu katrai Būvei.

- Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa

  - Būvdarbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.

  - izslēgts (ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

  - Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja un pārējā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību pasūtītājs ir vērtējis, aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja un pārējā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību pasūtītājs ir vērtējis, kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja un pārējā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību pasūtītājs ir vērtējis, nomaiņai, ja to kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām personāla kvalifikācijas prasībām.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

  - Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 7.2.6.punktu, tad Būvuzņēmējam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti.

  - Būvuzņēmējs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot līguma 9.3.punktā un turpmākajos punktos minētos gadījumus.

  - Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Būvuzņēmēja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darba daļas vērtība ir 20 (divdesmit)% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Būvuzņēmējs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% no kopējās līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(

  - Ja Būvuzņēmējs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Būvuzņēmējs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, ja:

    - piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Būvuzņēmējs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām,

    - uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.(

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

- Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība

  - Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būves, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Akta par Būves nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanu.

  - Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Būvē, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu neielaišanu Būvē, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Būvē.

  - Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā.

  - Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Būvē vai Būvei nodarīto kaitējumu.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

- Garantijas

  - Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Iesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas (bez PVN) bankas garantijas veidā. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika garantiju 5% (piecu procentu) apmērā.

  - Gadījumos, kad Būve nodota ekspluatācijā, pasūtītājs, pēc Būvuzņēmēja lūguma, var lūgt Līguma nodrošinājuma izsniedzēju proporcionāli samazināt  līguma nodrošinājumu.

  - Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī līguma nodrošinājuma  termiņu.

  - Būvuzņēmējs garantē, ka Būve un būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defektu.

  - Garantijas termiņš Būvei saskaņā ar Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Piedāvājumu ir 60 (sešdesmit) mēneši no Būves nodošanas ekspluatācijā. Šajā termiņā konstatētos defektus Būvuzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc akta par Būves nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas no Pasūtītāja puses Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju 5% (pieci procenti) apmēra no Būves līgumcenas ( 3.2 punkts) apdrošināšanas polises veidā uz garantijas laiku 60  mēneši pēc Būvdarbu pabeigšanas.

  - Būvuzņēmējs nodrošina, ka visā Būvdarbu  laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzību LVL _______________ (___________________ lati) (vismaz 20% no Līgumcenas) apmērā par iespējamiem trešajām personām  nodarītajiem zaudējumiem.

  - Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.

  - Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvē vai būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas būvdarbu ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.

  - Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

  - Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

  - Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

  - Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Publisko iepirkumu likumu un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

  - Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu LVL 50,00 (piecdesmit lati) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.

  - Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

- Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvē Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Izpildītie būvdarbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.

  - Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Darbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.

  - Pēc būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas tiek veikta Būves pieņemšana ekspluatācijā, sastādot aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  - Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī būves nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs.

  - Ja Būves pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatētas būvdarbu nepilnības vai trūkumi Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu Būves nodošanu ekspluatācijā.

  - Būvdarbu nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā.

- Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Ikmēneša maksājumu Pasūtītājs veic Būvuzņēmējam par iepriekšējā mēnesī izpildītiem Būvdarbiem, pēc faktiski paveiktā apjoma katrā Būvē, kad Pasūtītājs ir saņēmis šādus dokumentus:

    - Aktu par izpildīto Būvdarbu pieņemšanu ( akta formu Būvuzņēmējs  saskaņo ar Pasūtītāju), kuru apstiprinājuši Pušu pārstāvji un būvuzraugs, un, kas sagatavots  saskaņā ar Darbu daudzumu un izmaksu sarakstiem;

    - rēķinu ( rēķina formu Būvuzņēmējs  saskaņo ar Pasūtītāju).

  - Ikmēneša maksājumi tiek veikti bezskaidras naudas norēķinu veidā latos pēc Līguma 13.1.1., 13.1.2. punktā minēto dokumentu saņemšanas šādā kārtībā:

    - par pirmo mēnesi - 90 (deviņdesmit) dienu laikā;

    - par otro mēnesi - 60 (sešdesmit) dienu laikā;

    - par trešo un turpmākajiem mēnešiem un gala maksājumu - 30 (trīsdesmit) dienu laikā.

  - Ja pasūtītājam ir pieejami naudas līdzekļi, maksājumi var tikt veikti ātrāk.

  - Gala maksājumu par katru Būvi Pasūtītājs veic pēc Būves pabeigšanas un garantijas dokumenta par Būvē veikto Būvdarbu garantijas perioda apdrošināšanu saņemšanas no Būvuzņēmēja.

  - Veicot bezskaidras naudas norēķinus, par maksājuma dienu uzskatāma pārskaitījuma veikšanas diena.

  - Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

- Izmaiņas līgumā

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt būvdarbu izpildi  Būvē vai iepriekš neparedzami un ar Būvuzņēmāja darbību vai bezdarbību nesaistīti būvdarbi, t. sk. novirzes no Būvprojekta, bet kuru novēršana ir būtiska Būvprojekta pilnvērtīgai izpildei un Būves nodošanai ekspluatācijā, Pasūtītājs drīkst veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai tos papildināt, uzdodot veikt līgumā sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistītus būvdarbu pabeigšanas termiņa grozījumus, bet ne  ilgāk, kā līdz 2014.gada 1.novembrim.  Izmaiņu akts, ar kuru noteiktas Būvdarbu izmaiņas, ir šī līguma sastāvdaļa un Būvuzņēmējam jāpilda bezierunu kārtībā.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam ir jāsagatavo detalizēta tehniskā dokumentācija par Būvdarbu izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām, un jāsaskaņo ar Autoruzraugu un Būvuzraugu.

  - Būvdarbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem līgumā, bet darbiem, kam analogu līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas līgumā nav, vadoties no Būvuzņēmēja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

  - Par Būvdarbu izmaiņām Būvuzņēmējs  sagatavo izmaiņu aktu, saskaņo ar Būvuzraugu, Autoruzraugu  un izsniedz Pasūtītājam apstiprināšanai.

  - Darba izmaiņas nedrīkst pārsniegt šādas robežas:

    - kāda konkrētās Būves Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā sākotnēji paredzēta Darba daudzums  nedrīkst mainīties vairāk par 20 (divdesmit) %, ja tā dēļ Būves kopējā izmaksa mainās vairāk par 1 (vienu) % no  Būves līgumcenas;

    - konkrētas Būves Darba izmaiņas nedrīkst ietvert darbus, kādi sākotnēji nav paredzēti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, ja to cena pārsniedz 0,5 (nulle komats pieci) % no Būves līgumcenas;

    - konkrētas Būves izmaiņu kopējā summa  bez pievienotās vērtības nodokļa nedrīkst pārsniegt 5 (piecus) % no Būves līgumcenas.

  - Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu.

  - Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski un pamatojoties uz Pasūtītāja apstiprināto izmaiņu aktu. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

- Līgumsods

  - Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līguma noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no līgumcenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

  - Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai ja Līgums tiek izbeigts  Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 10 % apmērā no līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos, Būvuzņēmējs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no līgumcenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

  - Par satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

  - Par būvlaukuma vai pievedceļu un apvedceļu uzturēšanu neatbilstoši līguma un Specifikāciju prasībām, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

  - Par Ministru kabineta 23.10.2001. noteikumos Nr.446 „Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā” noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 100 (simts) latu apmērā par katru gadījumu.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu, izsūtot to pa faksu,  Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas izbeigšanu pirms termiņa:

    - ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu;

    - Darbs būves vietā netiek uzsākts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darba uzsākšanas datuma

    - ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis darbus vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu izbeigt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

    - Būvuzņēmējs neveic līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto;

    - Ja būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu darbu izpildi;(ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013)

    - ja ir pasludināts Būvuzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Būvuzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Būvuzņēmējs būs likvidēts;

    - ja Būvuzņēmējs Līguma 9.1. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu bankas garantiju par līguma nodrošinājumu;

    - ja Būvuzņēmējs Līguma 9.1. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz Pasūtītājam Līguma noteikumiem atbilstošu Būvdarbu visu risku apdrošināšanas polisi;

  - Šī Līguma 16.2.punktā minētā Līguma izbeigšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Būve un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvi, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

- Pārbaudes noteikumi un metodes

  - Būvuzņēmējs ievēro Darba kvalitātes prasības, kas noteiktas Specifikācijās un Rasējumos.

  - Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic visas, līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 7.2.2. punktā noteiktās. Būvuzņēmējs bez kavēšanās iesniedz Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.

  - Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Būvuzņēmējs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Būvuzņēmējam pārbaudes veikšanas izdevumus.

  - Pēc izvēles pasūtītājs pēc karsta asfalta dilumkārtas izbūves pārbauda un vērtē urbtos paraugus, līdzenumu un virsmas saķeri vai makroraupjumu. (ar grozījumiem, kas izdarīti 12.03.2013)

  - Ja pārbaude atklāj defektu, Būvuzņēmējs Pasūtītāja  noteiktā termiņā uz sava rēķina to novērš.

  - Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Būvuzņēmējs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Būvuzņēmēja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

  - Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Līdzēji neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji  nav varējuši paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

  - Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Būvuzņēmējs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz būvdarbu turpināšanai, par ko Līdzēji  paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Būvuzņēmējs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

- Pušu pārstāvji un kontaktinformācija

  - Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

  - Būvuzņēmēja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: _________________, tālr. ___________ fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

  - Būvuzņēmēja pārstāvim ir tiesības rīkoties Būvuzņēmēja vārdā visos jautājumos, kas attiecas uz Līgumu, pie tam Būvuzņēmējs piešķir _______V.Uzvārds______________ tiesības (pilnvaro) Būvuzņēmēja vārdā uzņemties saistības, kur nepieciešams Būvuzņēmēja vārdā parakstīties, kā arī veikt visas pārējās darbības, kas nepieciešamas Līguma saistību izpildei. Būvuzņēmējs apliecina un atzīst, ka visas šajā punktā norādītā  Būvuzņēmēja pārstāvja Līguma sakarā izdarītās darbības un uzņemtās saistības ir pilnībā saistošas pašam Būvuzņēmējam.

  - Līdzēji vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt vai atcelt savu Līgumā norādīto pārstāvi. Līdzēji nekavējoties rakstiski informē otru Līdzēju par pārstāvja nomaiņu. Rakstiski paziņotā pārstāvja pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

  - Būvuzraugs ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

  - Autoruzraugs  ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Būvdarbu izpildi ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

  - Atbildīgais Būvdarbu vadītājs Būvē ____________________________ ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

  - Atbildīgais Būvdarbu vadītājs Būvē ____________________________ ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

  - Atbildīgais Būvdarbu vadītājs Būvē ____________________________ ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

  - Atbildīgais Būvdarbu vadītājs Būvē ____________________________ ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

  - Atbildīgais Būvdarbu vadītājs Būvē ____________________________ ir: ____________________, _________________, tālr. ____________ , fakss, e-pasts, adrese_____________________________________________________________

- Strīdu risināšanas kārtība

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tā puse, kura ekspertu pieaicinājusi.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Līguma spēkā esamība

  - Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.

- Noslēguma noteikumi

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

  - Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

- Līguma pielikumi

1.pielikums – Būvuzņēmēja piedāvājums iepirkumā ;

2.pielikums – Darbu izpildes laika grafiks;

3.pielikums-  Naudas plūsmas grafiks.

### Pasūtītājs			               		Būvuzņēmējs

| DAUGAVPILS NOVADA DOME Reģ. Nr. 90009117568, Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 Banka: Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: Tālr.: 65422238 Fakss:65476810 Pašvaldības izpilddirektore: ___________________________ /V.Kezika / |  |  |
| --- | --- | --- |

##### C1 pielikums

###### Uz pretendenta veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

# PIETEIKUMS DALĪBAI  KONKURSĀ

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” <numurs> daļas  <daļas nosaukums>

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/04/ERAF

| Informācija par pretendentu* |
| --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs un datums: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Pasta adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Finanšu rekvizīti* |
| Kredītiestādes nosaukums: |  |
| Kredītiestādes kods: |  |
| Konta numurs: |  |
| Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)* |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Ieņemamais amats: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Ar šo _______________________________________________________________*

pretendenta nosaukums, personu apvienības gadījumā – papildus arī katra dalībnieka nosaukums

apliecinām savu dalību atklātā konkursā  „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2013/04/ERAF   <numurs> daļas  <daļas nosaukums>.

- Ar šo apliecinām, ka:

Attiecībā uz Pretendentu un nolikuma 10.1.2. minēto personu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 39.pantā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, tajā skaitā 39.panta pirmās daļas gadījumiem saistībā ar 39.panta trešās un ceturtās daļas nosacījumiem un nav tādu apstākļu, kuri Pretendentam liegtu piedalīties iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

- Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu, tajā skaitā arī ar līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

- Ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu apņemamies slēgt līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus.

- Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.

- Apņemamies darbus veikt <termiņš mēnešos cipariem> (<termiņš mēnešos vārdiem>) laikā, atbilstoši līguma (B.pielikums ) nosacījumiem.

- Piedāvājam veikt būvdarbus „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2013/04/ERAF  <numurs> daļas  <daļas nosaukums>

| Būves nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu | Kopējās izmaksas bez PVN par darbu daudzumiem Ceļa nodalījuma joslas robežas | PVN 21% | Kopējās izmaksas bez PVN par r darbu daudzumiem ārpus ceļa nodalījuma joslas ( zeme pieder Satiksmes ministrijai) | PVN 21% | Kopējās izmaksas bez PVN par darbu daudzumiem ārpus ceļa nodalījuma joslas ( zeme pieder citiem īpašniekiem) | PVN 21% | Līgumcenu bez PVN cipariem (Ls) ( 2+4+6) | PVN 21% ( 3+5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Kopā |  |  |

par Līgumcenu  ( rinda no tabulas „ kopā”) ir LVL ___________ (summa vārdiem) neieskaitot PVN un PVN 21% LVL ___________ (summa vārdiem).

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar būvi un projekta dokumentāciju un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darba izpildi un samaksas noteikšanu par darba izpildi, laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus,  iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves atrašanās vietu, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus un ņēmam vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darba izpildi – līguma summu.

| Pretendenta nosaukums*: |  |
| --- | --- |
| Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds*: |  |
| Paraksttiesīgās personas amats*: |  |
| Paraksttiesīgās personas paraksts*: |  |
| Datums: |  |

z.v.

*Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku un pieteikums jāparaksta visiem dalībniekiem.

Papildus jāiesniedz pilnvara ar informāciju par personu apvienības vārdā izvirzīto atbildīgo juridisko personu un dokumentu parakstīšanai attiecīgi pilnvaroto fizisko personu, kā arī papildus jānorāda katras personas atbildības apjoms.

##### C2 pielikums

###### Uz pretendenta veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

# PRETENDENTAM PIEEJAMO KVALIFICĒTO UN SERTIFICĒTO SPECIĀLISTU  SARAKSTS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” <numurs> daļas  <daļas nosaukums>

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/04/ERAF

| Būvdarbu joma * | Speciālista vārds, uzvārds | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | Persona, kuru pārstāv ** | Līgumattiecību pamats *** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Būvdarbu jomu  pretendents norāda, nodrošinot vismaz nolikuma 11.1.6.apakšpunktā minēto speciālistu piesaisti.

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

B apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

D darba līgums

E uzņēmuma līgums

| Paraksttiesīgās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

C3 pielikums

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

###### Uz pretendenta veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

PRETENDENTA PĒDĒJO 5 GADU LAIKĀ  ĪSTENOTĀS BŪVNIECĪBAS vai REKONSTRUKCIJAS  DARBU SARAKSTS

### Atklātam konkursam

„ Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” <numurs> daļas  <daļas nosaukums> Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/04/ERAF

| № | Būves nosaukums, adrese | Izslēgts | Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs | Galvenā būvuzņēmēja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs | Izslēgts | Būvdarbi uzsākti -pabeigti* gggg.mm.dd | Informācija par būvēs veiktiem specifiskiem darbiem un apjomiem atbilstoši nolikuma 11.3.1.punktam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datums

| Paraksttiesīgās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

##### C4 pielikums

(ar grozījumiem, kas izdarīti 04.04.2013.)

## BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” <numurs> daļas  <daļas nosaukums>

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/04/ERAF

- Vārds:

- Uzvārds:

- Deklarētā dzīvesvietas adrese

- Tālrunis:

- E – pasta adrese:

- Specialitāte:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- |

Pēdējo piecu gadu laikā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi,  kā būvdarbu vadītājs, vadījis vismaz vienu pabeigtu būvdarbu līgumu, atbilstoši nolikuma 11.3.3.punkta prasībām:

| Būves nosaukums un adrese | Amats , Būvdarbu uzsākšanas -pabeigšanas gggg.mm.dd | izslēgts | Būvdarbu pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Galvenā būvuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Informācija par būvēs veiktiem specifiskiem darbiem un apjomiem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju, kā arī nepastāv šķēršļi kādēļ es nevarētu piedalīties atklāta konkursa                      “ Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” (Identifikācijas Nr. DND 2013/04/ERAF)   būvniecības darbu veikšanā veicot atbildīga būvdarbu vadītāja  pienākumus gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Ar šo es <Vārds, uzvārds> apņemos

| No | Līdz |
| --- | --- |

saskaņā ar <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> piedāvājumu pasūtītāja izsludinātajam iepirkumam “ Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” (Identifikācijas Nr. DND 2013/04/ERAF) veikt būvdarbu vadīšanu  būves

<daļas numurs> .daļas „< daļas nosaukums>”

būvē __________________________________________ (Būves   nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu );

būvē _________________________________________ (Būves   nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu ); būvē __________________________________________ (Būves   nosaukums saskaņā ar tehnisko projektu )

gadījumā, ja pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

| Būvdarbu vadītāja paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Datums: |  |

##### C5 pielikums

###### Uz pretendenta veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

## APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVDARBU SARAKSTS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” <numurs> daļas  <daļas nosaukums>

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/04/ERAF

| № | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Adrese, tālrunis, e-pasta adrese, kontaktpersona | Veicamo darbu vērtība (% no kopējās iepirkuma līguma vērtības ) | Veicamo darbu apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

| Paraksttiesīgās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

##### C6 pielikums

###### Uz apakšuzņēmēja  veidlapas

| sastādīšanas vieta |  | datums |
| --- | --- | --- |

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

### Atklātam konkursam

„Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” <numurs> daļas  <daļas nosaukums>

Iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2013/04/ERAF

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>:

- apliecina, ka  piedalīsies zemāk minētajā  iepirkuma procedūrā kā apakšuzņēmējs un,  ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu  Daugavpils novada domei, reģistrācijas numurs 90009117568,  adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija” (id.Nr.DND 2013/04/ERAF)   ietvaros;

- gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas būvē „<iepirkuma daļas  nosaukums> „  daļas Nr. <daļas numurs>  veikt šādus būvdarbus:

<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam>  un /vai

nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

- Ar šo apliecinām, ka visa iesniegtā informācija ir precīza un patiesa.

| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats: |  |

z.v.

# Footnotes

Būvdarbu uzsākšana - akceptēta būvprojekta īstenošana būvlaukumā pēc būvatļaujas saņemšanas, ko atzīmē ar pirmo ierakstu būvdarbu žurnālā.

² Būve –  tehniskajā projektā minētais objekts,  turpmāk tekstā - būve

Būvdarbu pabeigšana – akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datums

( Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.