APSTIPRINĀTS

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”

iepirkuma komisijas

2012.gada  24.septembra sēdē

Iepirkums

(Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem)

„Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus tehniskais projekts un autoruzraudzība”, līguma nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/033 ietvaros

(Id.Nr. NPS 2012/06)

NOLIKUMS

2012.gads

1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs:

„Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus tehniskais projekts un autoruzraudzība”, līguma nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/033 ietvaros, ID: Nr. NPS 2012/06

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”,

Reģ.Nr. 41503008685

Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462

1.3. Pasūtītāja kontaktpersonas:

Jautājumos par piedāvājumu noformējumu, atlases dokumentiem un iesniegšanas kārtību adresējami

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” iepirkumu komisijai, e-pasts sia_nps@inbox.lv, tālrunis 65450252, 65440381.

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un apskati adresējami Ludvigam Lapinskim, e-pasts sia_nps@inbox.lv,  tālrunis 29151261, 65430330.

1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.4.1.Iepirkuma dokumenti ir pieejami elektroniski www.dnd.lv vai arī tos var saņemt pēc adreses: Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462

1.4.2. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 11.oktobra plkst. 10.30 personīgi vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja Nolikumā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatkarīgi no kavēšanās iemesla, netiks pieņemts un neatvērts tiks atgriezts atpakaļ iesniedzējam.

1.5.     Piedāvājuma derīguma termiņš:

1.5.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no konkursa nolikuma (turpmāk - Nolikums) 1.4.2. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.5.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.5.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.6. Piedāvājuma noformēšana:

1.6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme Piedāvājums iepirkumam:

Piedāvājums iepirkumu procedūrai „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus tehniskais projekts un autoruzraudzība”, līguma nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/033 ietvaros, ID: Nr. NPS 2012/06, neatvērt līdz 2012. gada 11.oktobrim plkst. 10:30.

1.6.2. Piedāvājumi iesniedzami latviešu valodā, bez piedāvājuma variantiem.

1.6.3. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai 	atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiskā formā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts ne vēlāk, kā līdz 2012.gada 11.oktobrim  plkst. 10:30, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt punktā 1.6.1 norādītajai informācijai un papildus norādei – “Grozījumi” vai “Atsaukums”.

Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz tālāku līdzdalību iepirkumā.

1.6.4. Piedāvājums sastāv no četrām daļām:

- Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un pretendenta atlases dokumentiem (viens oriģināls, viena kopija un identiska elektroniskā versija elektroniskajā datu nesējā),

- Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls, viena kopija un identiska elektroniskā versija elektroniskajā datu nesējā),

- Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls, viena kopija un identiska elektroniskā versija elektroniskajā datu nesējā).

- Piedāvājuma nodrošinājums (viens oriģināls), kas neiešūts ievietots Aploksnē kopā ar Piedāvājumu.

1.6.5. Katru piedāvājuma daļu, izņemot Piedāvājuma nodrošinājumu, iesniedz ar attiecīgu uzrakstu “Pretendenta atlases dokumenti”, “Tehniskais piedāvājums” un “Finanšu piedāvājums”, kas ievietotas 1.6.1. punktā minētajā aploksnē. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam.

1.6.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.6.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.6.8. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.6.9. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.6.10. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.6.11. Iesniegtie konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.4.2.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.7. Cita informācija:

1.7.1. Objekta apskati nodrošina nolikumā norādītās kontaktpersonas, savlaicīgi saskaņojot apskates laikus.

1.7.2. Ja Ieinteresētais pretendents ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām  ir pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūru, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:

    - Tehniskā projekta izstrāde „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus” saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju, un autoruzraudzība.

    - Līguma izpildes laiks – ne ilgāk kā 4 (četri) mēnešus, skaitot no līguma noslēgšanas brīža.

    - Topogrāfisko izejas materiālu nodrošina Pasūtītājs, bet topogrāfisko materiālu aktualizēšanu nodrošina Izpildītājs.

3. Prasības pretendentiem

  - Pasūtītājs  neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

    - pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Pretendents nav reģistrēts un licencēts attiecīgās (reģistrācijas) valsts likumos noteiktajā kārtībā;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Pasūtītājs  papildus konkursa nolikuma 3.1.punkta apakšpunktos minētajiem gadījumiem neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents ir iesniedzis nepatiesu vai nepietiekamu informāciju par apakšuzņēmēju (ja tādi paredzēti) kvalifikāciju, kā arī rakstiski nesaskaņo jebkādas izmaiņas attiecībā uz apakšuzņēmēju piesaistīšanu;

    - pretendents iesniedzis piedāvājumu ar derīguma termiņu, kas neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām;

    - ja Pretendents piekrītot piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, attiecīgi nepagarina piedāvājuma nodrošinājumu vai iekārtu ražotāja apliecinājumu;

    - pretendenta piedāvājums neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi konkursa nolikuma 3.1.punkta apakšpunktu nosacījumi.

  - Ja pretendenta vai konkursa nolikuma 3.3.punktā minētās personas, vai piegādātāju apvienības biedra maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, lemt par attiecīgā pretendenta neizslēgšanu no konkursa saskaņā konkursa nolikuma 3.1.4.punktu.

  - Attiecībā uz pretendentu un konkursa nolikuma 3.3.punktā minēto personu, un jebkuru piegādātāju apvienības biedru konkursa nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu saistībā ar konkursa nolikuma 3.1.1.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar konkursa nolikuma 3.1.2.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar konkursa nolikuma 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti

4.1.1.	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, brīva forma. Pieteikumu paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina ka:

- pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

- uz pretendentu neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma  42.panta pirmajā daļā noteikti pretendentu izslēgšanas nosacījumi;

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu konkursā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

4.1.2. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.3. Ne agrāk kā 3 (trīs) mēneši pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa izdota Komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdota izziņa vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecināta kopija (ja dalībvalsts tādas izsniedz), ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā, kurā redzams dalībnieku sastāvs un pārstāvības tiesības.

4.1.4. Izziņa, ko ne agrāk kā 3 (trīs) mēneši pirms izziņas iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kurā pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Minēto izziņu Pretendents var iesniegt kopā ar Piedāvājumu.

# 4.1.5. Projektēšanas grupā ietilpstošo speciālistu saraksts, projektēšanas grupas vadītāja t.sk. tāmētāja un pārējo iesaistīto speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas, klāt pievienojot kvalifikācijas un pieredzes aprakstu katram iesaistītajam speciālistam (CV atbilstoši 3.pielikumam).

# 4.1.7. Ja pretendents plāno piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms.

4.2. Tehniskais piedāvājums:

4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām (1.pielikums).

Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

- darbu apjomu sarakstu un detalizētu aprakstu par projektēšanas gaitā veicamajiem pasākumiem;

- apdrošināšanas kompānijas izsniegtas polises kopija, kuras projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības limits nav mazāks par 500000,00 Ls.

- detalizēts projektēšanas darbu izpildes grafiks.

- Konkrēts priekšlikums ģenerālplānam ar pievienotu trases izvietošanas shēmu, lai tā sistēma būtu maksimāli optimizēta. Izvērtēts esošo siltumapgādes sistēmas cauruļu tehniskais stāvoklis un to iespējamā izmantošana. Jāapraksta siltumtrases pieslēgums pie esošajiem siltumtīkliem (3 mezgli).

- projektētajām siltumtrases cauruļvados izmantojamajiem materiāliem jāatbilst ES tiesību aktu (direktīvu un regulu) prasībām attiecībā uz šādu iekārtu tirdzniecību un izmantošanu ES tirgū vai jābūt CE marķējumam iesniedzams attiecīgs izmantojamo materiālu apliecinājums (sertifikāts, utml.)

4.3.  Finanšu piedāvājums:

4.3.1.  Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (4.pielikums)  un izvērstā formā (7.pielikums), atbilstoši tehniskajai specifikācijai, atsevišķi norādot projektēšanas izmaksas.

4.3.2. Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu, pretendenta piedāvātajā termiņā, tiks veikti Tehniskajām specifikācijām atbilstoši projektēšanas darbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa.

4.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

5.Piedāvājuma nodrošinājums

  - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 900,00 LVL (deviņi simti lati un 00 santīmi latu) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (6. pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

- Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas,

- pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām

- Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

6. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

6.1.	Iepirkuma komisija izvēlas ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajām specifikācijām.

6.2.	Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.3.	Vērtēšanas kritēriji:

| Nr. | Kritērijs | Maksimālais punktu skaits | Piešķiršanas kritēriji |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cena | 80 | P = Cx:Cy x Pmax Cx - lētākā piedāvājuma cena; Cy - vērtējamā piedāvājuma cena; Pmax - maksimālais punktu skaits kritērijā „Iepirkuma cena”; P - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Iepirkuma cena |
|  | Pasūtījuma izpildes termiņš | 20 | 30 un mazāk darba dienas -20 p., 31-50 darba dienas-15 p., 51-60 darba dienas 12 p., 61 -90 darba dienas 7p, 91 un vairāk darba dienas 0 punkti |
|  | Kopā | 100 |  |

7. Iepirkuma līgums

7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (5. pielikums).

7.2. Pretendents nav tiesīgs pieprasīt būtiski mainīt nolikumam pievienotā līguma nosacījumus.

7.3.  Ja pretendents pieprasa būtiski mainīt līguma nosacījumus, iepirkums var tikt izbeigts bez rezultātiem.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

8.1.1.   Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

8.1.2. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

8.1.3. Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

8.1.4. Izvēlēties nākamo ekonomiski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

8.2.   Iepirkuma komisijas pienākumi:

8.2.1. Nodrošināt procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības:

9.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

9.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

9.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

9.1.4.  Apsekot montāžas vietu, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju.

9.1.5.  Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

9.2. Pretendenta pienākumi:

9.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

9.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums. Tehniskā specifikācija,

3.pielikums. Projekta vadītāja un projektētāju kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts.

4.pielikums.Finašu piedāvājuma forma.

5.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.

6.pielikums. Piedāvājuma nodrošinājuma veidne.

7.pielikums. Tāmes formas paraugs.

Pielikums Nr.1

Atklāta konkursa nolikumam

iepirkuma id.nr. NPS 2012/06

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Projektējamais objekts: Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus

Adrese: Vecstropi, Naujenes pag. .............................. (kadastra Nr. .......................................)

Būvniecības ierosinātājs: .....................................................

Īpašnieks: ....................................................................................................

Projektēšanas apjoms:

Skiču projekts, Tehniskais projekts (visi projekta risinājumi tiek saskaņoti ar pasūtītāju, ir izstrādāta ekonomiskā sadaļa – darbu apjomi un tāmes). Projekta sastāvs:

Vispārīgā daļa:

- Izejas materiāli;

- Paskaidrojuma raksts un būves tehniskie rādītāji.

Arhitektūras daļa:

Teritorijas sadaļa – zemes gabala ģenerālplāns, savietotais inženiertīklu plāns ar pieslēgumiem pie esošiem tīkliem, pie katlu mājas.

Inženierrisinājumu daļa:

- Būvkonstrukcijas – siltummezgli, griezumi, mezgli.;

- Elektroapgāde –  elektrotīklu pārvietošana vietās, kur tas traucē siltumtrasēm, materiālu specifikācijas;

- Siltumapgādes tīkli– Siltumapgādes tīklu plāns, šķērsojumi, griezumi, principiālās shēmas, garenprofili, šķērsprofili, saskaņojumi ar zemju īpašniekiem, materiālu specifikācijas.

- Vājstrāvu sistēmas  – Telekomunikācijas tīklu šķērsošana vietās, kur tas traucē siltumtrasēm, materiālu specifikācijas;

Ekonomikas daļa:

Būvdarbu apjomi;

Izmaksu aprēķins (tāme)

Projektēšanas laiks:

Tehniskā projekta izstrāde izpildāma saskaņā ar šo Nolikumu, tehnisko specifikāciju un Pasūtītāja norādījumiem. Apstiprināts tehniskais projekts, jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 4 (četru) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas.

Projektēšanas nosacījumi

Pirms projektēšanas uzsākšanas projektētājs izvērtē esošās siltumapgādes sistēmas tehnisko stāvokli un dod priekšlikumu tās turpmākai izmantošanai projekta realizēšanā. Projektētājs dod visracionālāko priekšlikumu par siltumtrašu izvietojumu vai esošo trašu posmu rekonstrukciju.

Projektā jāparedz visa zemes gabala labiekārtošana, t.sk. apzaļumošana pēc rekonstrukcijas darbiem.

Inženiertehniskais nodrošinājums.

Ārējos tīklus projektēt saskaņā ar saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem. Paredzēta visu iekšējo tīklu projektēšana. Specifiskās prasības papildus tiks definētas projektēšanas gaitā. Visiem risinājumiem jāatbilst pastāvošo normatīvo aktu prasībām.

Tehniskā projekta ekspertīze:

Sertificēta speciālista slēdziens par tehniskā projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Tehniskā projekta noformējums un nodošana:

Projekts jānoformē saskaņā ar LBN 202-01 „Būvprojektu saturs un noformēšana” un plānošanas un arhitektūras uzdevuma prasībām.

Tehnisko projektu kopā ar projekta ekspertīzes slēdzienu nodot pasūtītājam 3 eksemplāros. Projektu saskaņot ar Pasūtītāju, zemesgabalu īpašniekiem un visām ieinteresētajām institūcijām. Projektētājam jāveic plānošanas un arhitektūras uzdevuma un tehnisko noteikumu korekcija vai jaunu plānošanas un arhitektūras uzdevuma un tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana, ja tāda nepieciešama.

# Brīvas formas apraksts, pievienots tehniskajam piedāvājuma, par darbu veikšanu un materiālu pielietošanu, atbilstoši iepriekš minētajam.

# Projektētājam jāveic topogrāfisko datu aktualizēšana siltumtrašu būvniecības vietās.

# Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs					....................................

# Pielikums Nr.3

# iepirkuma nolikumam

iepirkuma id.nr. NPS 2012/06

Projektēšanas darba grupas vadītāja un iesaistīto speciālistu

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 - teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Galvenā kvalifikācija:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats |
| --- | --- | --- |

- Nozīmīgākie objekti:

| Laiks (no…līdz…) | Objekta nosaukums, raksturojums | Pasūtītājs, kontaktpersona atsauksmēm |
| --- | --- | --- |

# Pielikums Nr.4

# iepirkuma nolikumam

iepirkuma id.nr. NPS 2012/06

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Tehniskā projekta izstrāde „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus” saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju

- _____________________ (pretendenta nosaukums) piedāvā saskaņā ar atklātā konkursa nolikuma prasībām pakalpojumu:

- piedāvājuma cena kopā (ar PVN) - ________________ (summa vārdiem) t.sk.:

| Nr. | Nosaukums | Cena bez PVN ( Ls) | Cena ar PVN ( Ls) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskā projekta izstrāde „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus” saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju |  |  |
| 2. | Autoruzraudzība |  |  |
|  | KOPĀ: |  |  |

- piedāvājuma derīguma termiņš –  60 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikuma saturu un atzīstam par pareiziem iepirkuma noteikumus, piekrītam piedalīties iepirkumā un garantējam iepirkuma nolikuma prasību izpildi.

Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav.

Ar šo mēs apstiprinām, ka šis piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu, kas ir noteikts iepirkuma nolikumā un garantējam iesniegto dokumentu un informācijas patiesumu un precizitāti.

Pielikumā: ........... 	- uz ..... lpp., ... eks. (ja ir pielikumi)

Vieta, datums

/Amats/	_____________ /paraksts/	/paraksta atšifrējums/

/Zīmogs/

# Pielikums Nr.5

# iepirkuma nolikumam

iepirkuma id.nr. NPS 2012/06

LĪGUMS Nr. (projekts)

# Tehniskā projekta izstrāde „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus”, līguma nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/033

Naujene	2012. gada ................

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Reģ.Nr. 41503008685, Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5451, tās ______________________ personā, turpmāk tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, kurš darbojas uz nolikuma pamata, no vienas puses, un

_________________, vienotais reģistrācijas Nr.____________,  kuru pārstāv tās _______________________, kurš darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, kopā un atsevišķi turpmāk sauktas arī „PUSES”, pamatojoties uz iepirkuma „„Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus tehniskais projekts un autoruzraudzība”, līguma nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/033”, ID Nr. NPS 2012/06 rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo (turpmāk tekstā Līgums):

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS.

1.1.PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt tehnisko projektu „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus”, līguma nr.PCS/3.5.2.1.1/11/03/033” (turpmāk tekstā – Iepirkums, saskaņā ar Līguma pielikumā esošo PASŪTĪTĀJA tehnisko specifikāciju, kas ir Līguma pielikums Nr.1 un uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu (turpmāk tekstā – Pielikums Nr.1, IZPILDĪTĀJA iesniegto un Līguma pielikumā pievienoto Finanšu piedāvājumu Iepirkuma procedūrai, kas ir Līguma pielikums Nr.2 un uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu (turpmāk tekstā – Pielikums Nr.2), kā arī IZPILDĪTĀJA iesniegto un Līguma pielikumā pievienoto Izvērsto tāmi Iepirkuma procedūrai, kas ir Līguma pielikums Nr.3 un uzskatāms par tā neatņemamu sastāvdaļu (turpmāk tekstā – Pielikums Nr.3), turpmāk tekstā saukts – „Projekts”.

1.2.IZPILDĪTĀJS apņemas izstrādāt un visās nepieciešamajās institūcijās saskaņot Projektu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas ir attiecināmi uz Projekta izstrādi un šī Līguma noteikumiem. Visas PASŪTĪTĀJA prasības Projektam noteiktas Pielikumā Nr.1 paredzētas tehniskajā specifikācijā.

1.3.PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt kvalitatīvi izstrādātu un saskaņotu Projektu un samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Projekta izstrādi, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

# 1.4.Projekta objekta adrese – Vecstropi, Naujenes pag., (kadastra Nr. .......................................)

2.IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

2.1.IZPILDĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

2.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas saņemt pie PASŪTĪTĀJA Projekta izstrādes uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un materiālus: arhitektūras plānošanas uzdevumu,   tehniskos noteikumus un topogrāfisko uzmērījumu datus.

2.1.2. veikt topogrāfisko datu aktualizēšanu un uzsākt projektēšanas darbus 5 (piecu) darba dienu laikā no topogrāfisko uzmērījumu datu saņemšanas brīža.

2.1.3.pilnībā izstrādāt Projektu atbilstoši projektēšanas uzdevumam (1.pielikums), un nodot saskaņotu un akceptētu Projektu PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā līdz 2012. gada ________;

2.1.4. ievērojot šī Līguma 2.1.3.punktā noteikto termiņu, nodod PASŪTĪTĀJAM Projektu 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros un 2 (divos) elektroniski CD, kopā ar rakstveida  Projekta pieņemšanas nodošanas aktu. Pēc Projekta pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas tas kļūst par šī Līguma sastāvdaļu.

2.2. IZPILDĪTĀJAM ir šādas tiesības:

2.2.1. uzskatīt nodoto Projektu par pieņemtu, ja 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā nodošanas PASŪTĪTĀJS neparaksta Projekta pieņemšanas-nodošanas aktu un nesniedz rakstisku atteikumu to parakstīt sastādot defektu aktu;

2.2.2.saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Projekta izstrādi;

2.2.3.saņemt  samaksu par izstrādātu un atbilstoši Līguma noteikumiem pieņemtu projektu.

3.PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI.

3.1.    PASŪTĪTĀJAM ir šādi pienākumi:

3.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas sagatavot iesniegšanai IZPILDĪTĀJAM projektēšanas uzsākšanai nepieciešamos dokumentus un materiālus (arhitektūras plānošanas uzdevumu,  tehniskie noteikumi, topogrāfisko uzmērījumu dati);

3.1.2. 5(piecu) darba dienu laikā pēc Projekta iesniegšanas parakstīt Projekta pieņemšanas - nodošanas aktu vai sastādīt defektu aktu, norādot tajā Projekta defektus un to novēršanas termiņus;

3.1.3.samaksāt IZPILDĪTĀJAM par Projektu Līguma noteikto summu saskaņā ar šī līguma 4. nodaļas noteikumiem;

3.1.4.savlaicīgi sniegt IZPILDĪTĀJAM visu tā pieprasīto informāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā un kura ir nepieciešama šī Līguma pienācīgai izpildei.

3.2.   PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:

3.2.1.savlaicīgi saņemt pienācīgā kvalitātē izstrādātu un ar visām nepieciešamajām institūcijām saskaņotu Projektu;

3.2.2.dot pamatotu un IZPILDĪTĀJAM saistošus norādījumus par Projektu, kas Izpildītājam pilnībā jāievēro.

3.2.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu, ja:

3.2.3.1.IZPILDĪTĀJS ir pasludināts par maksātnespējīgu;

3.2.3.2.IZPILDĪTĀJS nepilda šī Līguma saistības.

- LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA.

4.1.Līguma kopējā summa, kuru PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus nepieciešamos izdevumus, ir  Ls______  (_______), kas sastāv no: līguma summas Ls ______ (_____________) un pievienotās vērtības nodokļa 21% (divdesmit viens procents) apmērā Ls ________ (______________). Līguma kopējā summā ir ietverti: projektēšanas un saskaņošanas izmaksas, transporta izdevumi  un citi maksājumi, kas nepieciešami šī līguma pienācīgai izpildei.

4.2.PASŪTĪTĀJS veic norēķinus ar IZPILDĪTĀJU sekojošā kārtībā:

4.2.1. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30% (trīsdesmit procenti) no kopējās līguma cenas par tehniskā projekta izstrādi 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no līguma parakstīšanas dienas.

4.2.2. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 70% no kopējās līguma cenas par tehniskā projekta izstrādi 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad PUSES vai to pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar parakstīto aktu un PROJEKTĒTĀJA iesniegto rēķinu.

4.3.IZPILDĪTĀJAM ir pienākums savlaicīgi iesniegt attiecīgu rēķinu PASŪTĪTĀJAM. Pirms IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas PASŪTĪTĀJAM nav pienākums veikt samaksu. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS kavē rēķinu iesniegšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pagarināt maksājumu izpildes laiku par IZPILDĪTĀJA kavējuma laiku.

4.4.Visus maksājumus PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM izdara ar bezskaidras naudas pārskaitījumiem, attiecīgo naudas summu ieskaitot IZPILDĪTĀJA rēķinā norādītajā bankas kontā.

4.5.Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA iesniegtajā rēķinā norādītā pēdējā apmaksas diena iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad uzskatāms, ka rēķina apmaksas termiņš tiek pārcelts uz nākošo darba dienu.

4.6.Par Līguma summas samaksas dienu uzskatāma diena, kad nauda ir ieskaitījusi maksājumu Izpildītāja kontā.

5. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA.

5.1. Pasūtītājam nododamās Projekta dokumentācijas sastāvs un apjoms noteikts projektēšanas darbu tehniskajā  piedāvājumā  un finanšu piedāvājumā.

5.2. Pēc  Tehniska projekta izstrādes pabeigšanas  Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam saskaņotu un būvvaldē akceptētu projekta dokumentāciju un  nodošanas - pieņemšanas aktu 2 eksemplāros.

5.3. Pasūtītājs 5 (pieci) darba dienu laikā pēc p.5.2. minēto dokumentu saņemšanas nodod Izpildītājam no savas puses parakstītu Projekta dokumentācijas pieņemšanas - nodošanas aktu vai motivētu darbu pieņemšanas atteikumu.

5.4. Gadījumā, ja tiek saņemts motivēts darbu pieņemšanas atteikums, puses sastāda divpusēju aktu, kurā uzskaitāmi nepieciešamie papildinājumi un to izpildes termiņi. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Izpildītājs iesniedz darbu un Pasūtītājs to pieņem tādā pašā kārtībā, kā sākotnējo darbu.

6.PUŠU ATBILDĪBA.

6.1.Par šī Līgumā 2.1.3. punktā noteiktā termiņa nokavēšanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt IZPILDĪTĀJAM maksāt Līgumsodu 1.0% (viena procenta) apmērā no šī Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit) no Līguma summas.

6.2.Ja PASŪTĪTĀJS nokavē šī līguma 4.nodaļā noteiktos maksājuma termiņus, tad par katru nokavēto dienu IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt PASŪTĪTĀJAM maksāt Līgumsodu 1.0% (viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 20%(divdesmit) no Līguma summas.

6.3.Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo PUSI no līgumsaistību izpildes.

6.4.PUSES ir savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu sakarā ar Līguma nepienācīgu izpildi vai neizpildi vispār.

6.5.Projekta nodošanas pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, par kuriem tas ir pilnībā materiāli atbildīgs. Gadījumā, ja pēc PROJEKTA pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas atklājas PROJEKTA trūkumi, tad Pasūtītājs rakstveidā informē par tiem Izpildītāju, viņam par saviem līdzekļiem ir pienākums vienas nedēļas laikā, ja Puses nevienojas par citu termiņu, bez maksas novērst visus atklātos Projekta trūkumus, kā arī segt PASŪTĪTĀJAM visus radītos zaudējumus šai sakarā.

7.PUŠU  KONTAKTPERSONAS.

7.1. IZPILDITĀJS par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā norīko  __________________,  tālruņa nr._________, e-pasts: ___________, kurš ir tiesīgs uzraudzīt Projekta izpildes kārtību un atbilstību Līguma prasībām.

7.2.PASŪTĪTĀJS par atbildīgo personu šī Līguma izpildes laikā norīko ____________, Tālr./Fakss: __________________.

7.3.PUŠU pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Projekta pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Akta vai rēķina noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu un nodošanu apmaksai un citu šai Līgumā paredzētu aktu sagatavošanu un parakstīšanu.

8.NEPĀRVARAMĀ  VARA

8.1.PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

8.2.Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, PUSĒM ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otrai PUSEI. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jā sniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu. Vienlaikus šajā paziņojumā jānorāda paredzamais Līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

8.3.PUSES var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no PUSĒM nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, PASŪTĪTĀJS norēķinās ar IZPILDĪTĀJU tikai par faktiski izpildītajiem darbiem.

8.4.Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, PUSEI, kura pirmā ir konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt otrai PUSEI rakstisku paziņojumu.

9.NOBEIGUMA NOTEIKUMI.

9.1.Visi strīdi, kas PUSĒM rodas šī līguma noteikumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, tiek risināti PUSĒM vienojoties, savstarpēju pārrunu ceļā. Ja PUSĒM radušos strīdus un domstarpības neizdodas novērst pārrunu ceļā, PUSES tos risina pirmās instances tiesā.

9.2.Līgums var tikt papildināts vai izmainīts, PUSĒM savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas jeb papildinājumi ir spēkā un ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja tie ir noformēti rakstveidā un ir PUŠU parakstīti.

9.3.Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad šis Līgums ir abu PUŠU parakstīts un ir spēkā līdz abu PUŠU saistību izpildei.

9.4.Šis Līgums sastādīts uz ___________lapām un noslēgšanas brīdī tam pievienots 1.pielikums “Tehniskā specifikācija”  uz_____ lapām, 2.pielikums “Finanšu piedāvājums”  uz ____ lapām,    3.pielikums “Izvērstā tāme”  uz ____ lapām,  no kuriem vienu eksemplāru glabā IZPILDĪTĀJS, bet otru PASŪTĪTĀJS. Abiem šī Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI.

PASŪTĪTĀJS                                                              IZPILDĪTĀJS

# Pielikums Nr.6

# iepirkuma nolikumam

iepirkuma id.nr. NPS 2012/06

Bankas garantijas veidne

SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”

Reģ.Nr. 41503008685

Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA

Saskaņā ar iepirkuma “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus tehniskais projekts un autoruzraudzība” ID. Nr. NPS 2012/06 nolikumu

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”, Reģ.Nr. 41503008685, Daugavas iela 29a, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV-5462 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā „Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Naujenes pagasta Vecstropos, izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus tehniskais projekts un autoruzraudzība”, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 900.00 LVL (deviņi simti lati), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas zīmoga nospiedums>

PS: Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

# Pielikums Nr.7

# iepirkuma nolikumam

iepirkuma id.nr. NPS 2012/06

| Tāmes formas paraugs (Aizpildīt pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu) |  |
| --- | --- |
| Nr.p.k. | Būvprojekta daļas saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 82. un 89.punktu | Izmaksas Ls |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | I Tehniskais projekts |  |  |
| 1. | Vispārīgā daļa |  |  |
| 1.1. | Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli (t.sk. Topogrāfijas aktualizēšana, Tehniskā apsekošana) |  |  |
| 1.2. | Zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli |  |  |
| 1.3. | Paskaidrojuma raksts ar būves tehniskajiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju klasifikācijai, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem |  |  |
| 2. | Arhitektūras daļa |  |  |
| 2.1. | Vispārīgo rādītāju lapa |  |  |
| 2.2. | Teritorijas sadaļa |  |  |
| 2.2.1. | Būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna ar zemes gabala robežām |  |  |
| 2.2.2. | Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns M 1:500 uz topogrāfiskā uzmērījuma plāna |  |  |
| 2.2.3. | Teritorijas vertikālais plānojums un labiekārtojuma risinājuma plāns |  |  |
| 2.2.4. | Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma |  |  |
| 2.3. | Arhitektūras sadaļa |  |  |
| 2.3.1. | Būves stāvu un jumta plāni ar telpu izmēriem un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju, kuru pievieno konkrētā stāva plānam |  |  |
| 2.3.2. | Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm |  |  |
| 2.3.2. | Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm |  |  |
| 2.3.3. | Iekārtu izvietojums (ražošanas ēkām) |  |  |
| 2.3.4. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |  |  |
| 3. | Inženierrisinājumu daļa |  |  |
| 3.1. | Būvkonstrukcijas; Mezgli, |  |  |
| 3.2. | Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie un ārējie tīkli |  |  |
| 3.3. | Apkure, vēdināšana |  |  |
| 3.4. | Elektroapgāde, iekšējie un ārējie tīkli |  |  |
| 3.5. | Siltumapgāde; siltummezgls |  |  |
| 3.7. | Telekomunikācijas, signalizācijas sistēmas, Ugunsdzēsības signalizācija un zibensaizsardzība |  |  |
| 3.8. | Vides aizsardzības pasākumi |  |  |
| 3.9. | Citi inženierrisinājumi |  |  |
| 3.10. | Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas |  |  |
| 4. | Tehnoloģiskā daļa (ražošanas ēku un būvju projektiem) |  |  |
| 4.1. | Siltumenerģijas ražošanas procesu tehnoloģiskās shēmas |  |  |
| 4.2. | Iekārtu izvietojums, shēmas un apraksti |  |  |
| 4.3. | Ražošanas procesa tehniskie noteikumi vai apraksti |  |  |
| 5. | Ekonomikas daļa |  |  |
| 5.1. | Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums |  |  |
| 5.2. | Būvdarbu apjomi |  |  |
| 5.3. | Izmaksu aprēķins (tāme) |  |  |
| 6. | Būvdarbu organizācija |  |  |
| 7. | Ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm) |  |  |
| 7.1. | Apraksts, kas ietver būves ugunsdrošības raksturlielumus |  |  |
| 7.2. | Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi |  |  |
| 7.3. | Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem |  |  |
| 7.4. | Evakuācijas nodrošināšana |  |  |
| 7.5. | Ugunsaizsardzības sistēmas |  |  |
| 7.6. | Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi |  |  |
| 7.7. | Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas |  |  |
| 7.8. | Īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā |  |  |
| 8. | Energoefektivitātes aprēķins |  |  |
|  | Kopā (I) |  |  |
|  | II Ar būvprojekta izstrādi saistītās papildus izmaksas: |  |  |
| 1 | Ekspertīzes izmaksas |  |  |
|  | Kopā (II) |  |  |
|  | III Būvdarbu autoruzraudzības izmaksas |  |  |
| 1. | Autoruzraudzības pakalpojumi |  |  |
|  | Kopā (III) |  |  |
|  | Kopā (I+II+III) |  |  |
|  | PVN 21 % |  |  |
|  | Pavisam kopā |  |  |

Vieta, datums

/Amats/	_____________ /paraksts/	/paraksta atšifrējums/

/Zīmogs/

# Footnotes

Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi:

www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu _sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un

www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu _sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba