Tehniskā specifikācija

Būvprojekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Valsts ceļš-Kurpeņiški-Janciški” km 4,39 pārbūve, Maļinovas pagastā”  izstrāde.

- Uzdevums:

1.1.Veikt būvprojekta minimālā sastāvā izstrādāšanu saskaņā ar p.3. „Projektēšanas uzdevums” un sagatavot būvniecības iesniegumu.

1.2.Veikt būvprojekta izstrādāšanu saskaņā ar Daugavpils novada būvvaldes izsniegtas būvatļaujas nosacījumiem atbilstoši p.3. „Projektēšanas uzdevums”.

# Darba izpildes laikā ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Darba apjomi:

| Nr. p. k. | Darbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Topogrāfiskā izpēte | ha | 8,78 |
|  | Minimālā sastāva būvprojekta izstrādāšana un būvniecības iesnieguma sagatavošana | km | 4,39 |
|  | Būvprojekta izstrādāšana un akceptēšana būvvaldē | km | 4,39 |
|  | Autoruzraudzība | līgums | 1 |

- Projektēšanas uzdevums:

|  | Objekta nosaukums | “Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Valsts ceļš-Kurpeņiški-Janciški” pārbūve, Maļinovas pagastā”. |
| --- | --- | --- |
|  | Objekta adrese | Maļinovas pagasts, Daugavpils novads |
|  | Būves veids | Jaunbūve | Remonts | Pārbūve | Atjaunošana | Paplašin. | Citi |
|  |  |  |  | JĀ |  |  |  |
|  | Ceļa kategorija | A VI |
|  | Objekta funkcija un parametri | Nodrošina savienošanas funkciju, kalpo lauku apsaimniekošanai, cilvēku piekļūšanai saimniecībām. |
|  | Pasūtītājs | Daugavpils novada dome |
|  | Pasūtītāja atbild. pārstāvis, tālr. Nr. | Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņickis , tārl.65476124 |
|  | Projektēšanas stadija | Publiskā apspriešana | Nē |
|  |  | Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts (izstrādes stadijā ir obligāti jākonsultējas ar Daugavpils novada galveno arhitekti un pasūtītāju) | JĀ |
|  | Projekts pa būves kārtām | Nepieciešamības gadījumā paredzēt iespēju realizēt tehnisko projektu kārtās |
|  | Tipveida risinājuma pielietojums | JĀ |
|  | Individ. risinājuma izstrādāšana | Pēc nepieciešamības |

|  | Prasība izstrādāt |
| --- | --- |
|  | Būvprojekta risinājumi | Veikt pārbūvējama ceļa segas aprēķinu atbilstoši 20 gadu perspektīvai intensitātei; Piedāvāt ekonomiski un tehniski vispiemērotāko segas konstrukcijas variantu; Nodrošināt piekļūšanu visiem pieguļošiem zemes gabaliem; Paredzēt virsūdens novadīšanas sistēmu sakārtošanu; Izstrādāt ceļa satiksmes organizācijas un drošības pasākumus atbilstoši pastāvošiem normatīviem aktiem un LVS; Izstrādāt darbu organizācijas plānu būvdarbu laikā. |
|  | Maketu, modeli, īpašu grafiku | Nē |
|  | Būvniecības ieceres dokumentācija | JĀ, saskaņā ar MK 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 sadaļu 3.1.2.) |
|  | Ģeotehniskās (t.sk.ģeoloģiskās) izpētes darbus | JA, pēc nepieciešamības VEIC PROJEKTĒTĀJS |
|  | Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un izejmateriāli |
|  | Būvatļauja | Pieprasa PASŪTĪTĀJS |
|  | Zemes gabala dokumenti | Sagatavo PASŪTĪTĀJS |
|  | Zemes gabala topogrāfiskais plāns | JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS |
|  | Būves tehniskās apsekošanas dati | JĀ, sagatavo PROJEKTĒTĀJS |
|  | Ietekmes uz vidi novērtējums | NĒ |
|  | Satiksmes intensitātes uzskaite | JĀ, veic PROJEKTĒTĀJS |
|  | Būvprojekta ekspertīze | NĒ |
|  | Pievienotie tehniskie noteikumi (nepieciešamības gadījumā, projektētājam jāpieprasa citi tehniskie vai īpašie noteikumi) |
|  | Ūdensapgādei | NĒ |
|  | Kanalizācijai | NĒ |
|  | Siltumapgādei | NĒ |
|  | Gāzes apgādei | NĒ |
|  | ELEKTROAPGĀDEI |  |
|  | AS „Sadales tīkls” | Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS |
|  | AS „Augstsprieguma tīkls” | Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS |
|  | VĀJSTRĀVAS TĪKLI: |  |
|  | SIA „Lattelecom” | Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS |
|  | VAS LVC” | JĀ, pieprasa PROJEKTĒTĀJS |
|  | VAS „LDz” | NĒ |
|  | Apgaismojums | NĒ |
|  | Reģionālā vides pārvalde | Pēc nepieciešamības pieprasa PROJEKTĒTĀJS |
|  | Celtniecības uzsākšanas un pabeigšanas termiņi (provizoriski) | 2017.g.-2018.g. |
|  | Būvprojekta saskaņošana | Ar visiem ieinteresētiem inženierkomunikāciju īpašniekiem, zemes īpašniekiem, Daugavpils novada galveno arhitekti un pasūtītāju, VAS „Latvijas Valsts ceļi”, u.c. veic PROJEKTĒTĀJS |
|  | Būvprojekta eksemplāru skaits | 5 eksemplāri (no tiem 3 oriģināli) + 1 Digitālā veidā (PDF;DWG:Excel) |

|  | Īpašie nosacījumi |
| --- | --- |
| Mērķis: izstrādāt ceļa būvprojektu atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas standartiem, būvnormatīviem un tehniskajiem noteikumiem nodrošinot ceļa 20 gadu perspektīvo slodzi, nesošo konstrukciju ilgizturību ar minimāliem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī paaugstinot satiksmes drošības un komforta līmeni. Projektējot būves, ievērot ekonomiskos apsvērumus. |
| Būvprojektu izstrādāt, ievērojot pastāvošos LBN, LVS noteikumus un normas, Ceļu specifikācijas. |
| Projekts jāizstrādā, balstoties uz “Ceļu specifikācijām” aktuālas redakcijas. Ja kāds no veicamajiem darbiem “ceļu specifikācijās nav pietiekami aprakstīts vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas. |
| Būvprojekta sastāvs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 “ Autoceļu un ielu būvnoteikumi” . |
| Būvprojekta sastāvā iekļaut: esošās situācijas un ceļa tehniskā stāvokļa raksturojumu; darba apjomu aprēķinu sarakstus pa posmiem ne lielākiem par 50m, norādot pārbūvējamā ceļa sākumu un beigas – km: sagatavošanas darbiem, zemes darbiem, grāvju rakšanas darbiem, segas izbūves darbiem; nobrauktuvju izbūves darbu daudzumu saraksts pa piketiem (Pk); caurteku izbūves darbu daudzumu saraksts pa piketiem (Pk); ceļa aprīkojuma izbūves darbu daudzumu saraksts pa piketiem (Pk). |
| Materiālu specifikāciju, darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši LBN 501-15 ,,Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro sekojošais - būvdarbus jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). |
| Projektējot inženierkomunikācijas, ievērot LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un Daugavpils novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus. |
| Ievērot Aizsargjoslu likumu. |
| Visi būvprojekta paredzētie pasākumi veicami ceļa nodalījumu joslas robežās, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 44700040160, 44700060254. Ja būvdarbi tiek paredzēti ārpus augstāk minētām zemes vienībām, tad tiem jābūt pamatotiem un apstiprinātiem starpziņojuma izskatīšanas laikā. |
| PROJEKTĒTĀJS noskaidro visas juridiskās un fiziskās personas, kuru intereses skars projekta risinājumi, un precizē veicamos pasākumus, kas jāņem vērā projektējot, lai kompensētu tām radītos zaudējumus. Katru darbu (pasākumu), kas uzskatāms par kompensāciju saskaņos ar Pasūtītāju un tikai pēc saskaņošanas iekļaus projektā. |
| Būvprojekta risinājumus, t.sk. nobrauktuvju esamību, saskaņot ar visiem zemes īpašniekiem, kuru zemes atrodas blakus ceļa nodalījuma joslas robežām. |
| Aprēķina transportlīdzeklis - kravas automobilis ar piekabi, lielgabarīta lauksaimniecības transports. |
| Paredzēt teritorijas vides pieejamības nodrošināšanu projektā, atbilstoši normatīvajiem aktiem. |
| Būvprojekta noformēšana jāveic, ievērojot LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6.daļa: autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana”. |
| Būvvaldes būvprojekta eksemplāru sagatavot arhivēšanas prasībām. |

IZVIETOJUMA SHĒMA